# 现浇模板施工技术在建筑施工中的应用探讨

山东龙奇建筑工程有限公司山东聊城252000

摘要：在建筑施工中，现浇模板技术执行水平，将关系到工程整体质量，需予以重视。现浇模板施工包括测量放线、柱模板施工、剪力墙模板施工、梁模板施工、楼梯模板结构施工、模板拆除等内容，施工期间应加强技术管理，加强质量审核，确保技术应用质量。

关键词：现浇模板施工技术；建筑施工；应用

2018年中国建筑行业的发展数据统计结果显示，我国到2017年建筑企业有88059个，建筑行业总产值达到21.4万亿，行业整体需求持续旺盛[1]。建筑行业的发展，推动了施工技术的进步，也促进了房屋建筑施工质量标准的提升。钢筋混凝土是目前建筑工程的主要构成部分，这部分施工需要应用到现浇模板施工技术，工程整体质量以及施工安全，与模板有着密切关联。深入研究现浇模板施工技术，全面掌握施工要点，采取合理策略加以管控，可有效提升模板施工质量，从而保障建筑施工质量。

1.现浇模板施工技术在建筑施工中的应用

1.1测量放线

测量放线工作的进行，是为了提升现浇模板安装的合理性。进行测量放线时，工作人员应该采用合理工具精确测量模板尺寸，如实记载测量结果，作为后期施工方案制定的依据，作为考核模板质量是否达标的凭证。而且，在工作过程中，测量人员应该根据设计方案，标注具体浇筑位置，全面采集录入数据，为后期工作提供信息支持。

1.2柱模板施工

安装柱模板时，首先，施工人员应该根据放线位置，在柱内50至80mm处，置入200mm长的焊接支杆，从4个方向将模板顶住，确保模板稳定可靠，以柱模板发生位移，同时校正、固定好各安装柱，采取拉通线的方式处理中间柱，确保校正效果[2]。根据柱的大小，选择两面一片或一面一片的模板拼装方式，安装完成后，应用主筋或铅丝绑扎固定组模板，并且在模板材料两侧布置U形卡，将模板卡紧，确保模板连接点牢靠稳定后，再进行两面模板的连接施工。进行柱箍安装作业时，可选用钢管、角钢、槽钢等作为柱箍，选用螺栓、模板等作为钢木箍，根据模板具体侧压力，计算柱箍间距及尺寸，当柱断面过大，施工人员应灵活变通，应用穿模螺栓设备，以保证施工质量。

1.3剪力墙模板施工

剪力墙模板施工时，根据设计好的门窗线位置，在门窗模板下放置将木砖及预埋件材料，然后用定位筋固定好门窗模板，门窗洞口横顶棍区域进行电弧焊处理，再将海绵条垫置入门窗模板和墙模结构的连接处，增强门窗防渗漏性能。随后，再根据门窗方向位置，进行预拼模板方位作业，安装布置拉杆及斜撑结构。施工前做好清洁工作，确保墙内无污物后，方可安装另一侧模板结构，精确调节布置斜撑的位置，令模板与斜撑互相垂直，拧紧穿墙螺栓，施工后检查扣件、螺栓的紧固程度，检查模板拼缝的严密程度。

1.4梁模板施工

梁模板安装是现浇模板施工技术中的关键点，施工工艺较为复杂，施工难度大。进行梁模板安装作业时，先对柱进行拆模处理，再进行弹线施工，确定混凝土楼板结构的水平线及轴线位置，梁通常情况下，柱下方应用通长脚手板，梁柱单排布置，当然，如若梁截面较大，可采用双排及以上的布置方式。一般模板方案中，梁支柱兼具为600至1000mm，梁支柱上方需垫上长约100m的正方形木模板结构，且支柱两边需使用水平拉杆，首道水平拉杆设置于离地300mm处，拉杆之间的间距为1.6m，在四周无墙体的情况下，各开间支柱需增设双向剪力撑，才足够稳固牢靠[3]。最后，根据模板设计方案，科学调整支柱标高，确定标高后安装梁底板结构，拉线找直，进行起拱处理。梁钢筋绑扎完成后，用三角架结构和梁托架来固定梁侧模板，并且用U形卡卡两侧模板及底板，确保梁模板的稳定程度。

1.5楼梯模板结构施工

楼梯模板结构施工过程中，先夯实地面，再应用通长脚手板及多层支架展开支模作业，让模板之间相互垂直，然后竖向中心线位置同一布置下层支柱。安装作业中，首先应安装边跨一侧模板，安装完第一排龙骨及支柱结构后，再进行下一道工序，期间注意把控好施工参数，比如说支模间距应控制为800至1200mm，小龙骨间距应控制为400至600mm，大龙骨间距应控制在600至1200mm。调节好支柱高度，找平大龙骨，采用且硬拼技术链接楼板底模，确保拼缝的严密性，以免发生漏浆问题生[4]。

1.6模板拆除

混凝土强度达标后，即可拆除模板，全面检查现浇模板结构，检查底模质量是否达到相关技术质量标准，随后再开展试块处理工作，处理外架子、侧模以及底模结构等部分，再以整体拆除的方式，处理墙结构、柱结构以及梁横板。拆模作业中，可应用脱模剂，严格掌控拆模时间，确保拆模后混凝土结构的强度达到3.5MPa以上。

2.建筑施工中现浇模板施工技术的管理策略

2.1加强梁模板安装质量控制

为保障梁模板安装质量，应该优选原材料，确保梁模板结构所用材料及支架的强度满足设计标准，结构稳定性、排水质量、防水防冻融性能均满足设计要求。施工前，做好准备工作，在安装组合模板前，需提前标记好楼层墙身线及标高线等，管线安装好后，在模板上涂刷适量脱离剂。拆除模板时，应该提前检测各部分稳定性是否达标，以防模板受损，进而造成不必要的支出。

2.2严格模板安装质量审核

模板搭建好，浇筑混凝土前，应全面检测模板施工质量，检查模板孔洞位置是否合理，整体强度、稳定性是否达标，检测竹胶模板材质是否满足设计规范，检查拉螺栓是否相互配套，重点检测楼梯间隙、墙面间隙、墙模与角模、楼板与模板等区域拼缝的严密性，排除模板开裂等质量隐患，以防漏浆、跑浆等问题的发生。同时，检查墙体上各口平行度、垂直度是否达标，发现问题，及时处理，使用螺栓、扣件等进一步加固，一切确认无误后，方可进行混凝土浇筑施工。

2.3增强施工人员的综合素养

注重施工队伍的素质建设，由专业知识及工作经验丰富的技术人员，予以技术指导，帮助施工人员掌握现代化现浇模板施工技术，掌握技术标准、施工要点其质量检测内容，确保其施工操作的规范性，同时，加强思想政治教育，强化其施工质量意识及安全意识，认真严谨地对待工作，相互监督，发现工程中的质量缺陷，及时上报解决。在施工技术管理中，推行目标质量责任制，明确各施工部门职责，以部门为单位进行任务的配置，采取质量自检制度、质量动态分析制度、质量实测实量数据上墙制度等，进行施工技术应用质量自控，全面提升现浇模板施工技术水平。

3.结语

综上所述，随着城市化建设进程的持续推进，我国建筑行业投资总额持续增长，房屋建筑工程规程不断扩大，混凝土结构施工相关技术得到了广泛应用。混凝土结构是一种多种物质混合组成的土木工程构件，属于建筑工程的主体结构及承重结构，在这一项目施工中，需要应用到现浇模板施工技术，为混凝土浇筑提供基础。现浇模板施工技术应用过程中，技术要点颇多，且容易受到外界因素干扰，施工单位应该把握好各道工序的施工要点，加强技术管控，确保模板施工的规范性，保障建筑工程的整体质量。

参考文献：

[1]陈搏卿.建筑施工中应用现浇模板施工技术的可行性分析[J].住宅与房地产，2019（16）：222.

[2]刘福屯，白頔.论高大模板施工技术在大型公共建筑施工中的应用[J].住宅与房地产，2019（03）：168-169.

[3]黄文.浅谈现浇模板施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].现代物业（中旬刊），2018（10）：176.

[4]赵振海.悬臂浇筑连续梁O号梁段现浇模板支架施工技术方案[J].城市建设理论研究（电子版），2017（13）：213-214.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9fddecf3c38d92033202c3ef.html