# 巨厚表土层大采深矿井岩移规律研究

### 论文摘要

煤炭开采将破坏岩体内部原有的力学平衡状态,使岩层发生位移和变形,破坏岩体的完整性。当开采面积达到一定范围,移动与变形波及到地表,引起地表塌陷,使开采影响范围内的建筑物等原有状态改变,生态系统遭到破坏,人民的生活、生产受到影响,甚至危及生命和财产安全。为最大限度地减少因开采沉陷而造成的损失、全面把握开采中地表和岩层移动变形过程、正确预测将出现的沉陷状况和正确评价开采造成的环境破坏,依据实测数据,采用科学合理的方法借助专门岩移软件求取岩移参数是至关重要的。本文以赵楼煤矿首采工作面的实测数据为基础,通过对实测数据的获取、整理,应用模型识别和参数识别的先进理论和方法,结合概率积分法原理,针对赵楼首采工作面特殊地质采矿条件借助岩移系统处理软件求取参数并绘制等值线图,为开采沉陷预测研究提供技术依据。以赵楼煤矿及收集的众多矿井工作面的地质采矿技术数据和参数作为样本,借助于MATLAB数值计算软件采用回归分析方法对样本进行回归分析,研究岩移参数与地质采矿条件数据之间的关系,建立回归模型并对模型的可靠性进行检验,确定矿区岩移参数与地质采矿条件的经验公式,为矿区参数选取提供依据,为岩移规律的研究奠定基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题依据与选题背景

- 1.2 国内外研究状态

- 1.3 开采沉陷研究中存在的问题

- 1.4 研究内容及方法

- 2 岩层与地表移动变形

- 2.1 开采引起的岩层移动

- 2.2 开采引起的地表移动

- 2.3 地表移动盆地内移动和变形分析

- 2.4 地表移动和变形对建筑物的影响

- 2.5 地表移动盆地边界的确定

- 2.6 角量参数

- 3 地表移动观测工作

- 3.1 地表移动观测站

- 3.2 地表移动观测站设计

- 3.3 地表移动观测站的观测工作

- 3.4 地表移动观测站观测成果的整理

- 4 岩移参数求取方法

- 4.1 开采沉陷预计方法

- 4.2 概率积分法

- 4.3 岩移参数求取

- 4.4 岩移处理系统

- 5 岩移参数规律研究方法

- 5.1 回归分析的基本概念和方法

- 5.2 MATLAB在回归分析中的应用

- 6 岩移数据整理

- 6.1 赵楼煤矿首采面参数求取

- 6.2 资料收集

- 7 岩移参数规律的研究

- 7.1 岩移计算参数规律

- 7.2 岩移角量参数规律

- 8 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间从事科学研究及发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].五盘区首采工作面地表岩移规律方法研究[J]. 测绘与空间地理信息 2019(11)

- [2].复杂地形矿区地表岩移观测研究[J]. 江西化工 2020(03)

- [3].条带开采地表岩移规律与建筑物保护模式研究[J]. 山西建筑 2020(16)

- [4].赵庄井田五盘区地表岩移规律研究[J]. 化工管理 2019(24)

- [5].挖金湾矿地表岩移观测研究[J]. 石化技术 2019(12)

- [6].岩移观测的数据处理方法[J]. 工程建设与设计 2018(08)

- [7].煤矿岩移沉降回归模型及应用研究[J]. 矿山测量 2018(05)

- [8].矿区地表岩移与地裂缝分布动态监测分析[J]. 华北科技学院学报 2020(04)

- [9].采场岩移规律现场监测试验及时间序列预报[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [10].彬长矿区综采工作面地表岩移规律研究[J]. 地理空间信息 2017(09)

- [11].浅谈晓明矿岩移观测现状[J]. 科技创新与应用 2016(32)

- [12].开采沉陷岩移参数研究现状分析[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [13].内蒙某矿工作面地表岩移观测[J]. 山西能源学院学报 2017(04)

- [14].无底柱分段崩落法开采挂帮矿诱发边坡岩移的数值模拟[J]. 金属矿山 2017(09)

- [15].露天转地下过渡期岩移危害控制方法[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [16].赵庄矿区地表岩移观测及沉陷规律研究[J]. 技术与市场 2015(06)

- [17].大范围复杂开采条件下的地表岩移监测技术研究[J]. 采矿技术 2009(05)

- [18].基于动态监测的非接触式岩移监测系统的应用研究[J]. 采矿技术 2016(01)

- [19].基于云模型获取水下开采地表岩移参数的研究[J]. 矿山测量 2016(05)

- [20].山区地形条件下开采地表岩移规律研究[J]. 中州煤炭 2014(04)

- [21].大屯矿区岩移参数及规律初步研究[J]. 矿山测量 2013(01)

- [22].崔家岭煤矿采空区岩移变形规律分析[J]. 山西水利 2010(10)

- [23].黄县煤田二次开采地表岩移规律探索[J]. 中国煤炭 2008(08)

- [24].石拉乌素煤矿地表岩移参数研究[J]. 煤炭技术 2019(08)

- [25].段村-雷沟矿区地表岩移监测技术研究[J]. 中国矿业 2015(S1)

- [26].鹤岗矿区富力煤矿岩移观测[J]. 黑龙江科技信息 2014(04)

- [27].金属矿山开采地表岩移的灰色预测模型[J]. 地下空间与工程学报 2011(01)

- [28].煤矿采空区地表岩移对高速铁路的影响研究[J]. 铁道工程学报 2009(04)

- [29].复杂地形条件下地表岩移观测站的建立与观测方法研究[J]. 矿山测量 2018(06)

- [30].厚松软煤层开采岩移及地表沉陷数值模拟分析[J]. 煤炭科技 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9fedd3e47101f8ec20b72c14.html