# 化学驱污水旋流分离实验研究及设备可靠性分析

### 论文摘要

针对化学驱含油污水黏度大、乳化程度严重、乳化油浓度增加、难生物降解的特点,设计了新型水力旋流器——微孔注气式旋流器,利用该旋流器对化学驱含油污水进行处理。本文利用FLUENT软件来模拟两相流旋流器的内部流场,阐述两相流旋流器的分离机理。在此基础上,分析说明微孔注气式旋流器的分离机理,并对油气复合体进行了受力分析。理论分析发现采用微孔注气式旋流器实现高效油水分离是可行的,再借鉴前人的经验,设计出了微孔注气式旋流器的样机。通过大量的实验研究,研究微孔注气式旋流器的各项性能,进一步确定分流比、气液体积比、溢流口尺寸及注气部位等参数。并将其与未注气的旋流器即常规液-液水力旋流器进行对比,对比发现微孔注气式旋流器的分离效率要高,且小锥段注气优于大锥段注气,而小锥段的A1段注气为最佳注气部位。同时对微孔注气式旋流器进行了可靠性分析,对其最薄弱环节——微孔管进行了详细分析,主要从整体变形、堵塞及腐蚀等方面进行研究。通过扫描电镜检测发现,孔隙内并未出现堵塞现象,但存在一定的变形,这并不影响气体的注入。微孔管在使用中的腐蚀现象比较严重,所以应定期进行扫气冲洗及清除油污,以减小微孔材料被残留油污腐蚀。影响微孔管可靠性最大的因素是微孔管的整体变形,发生整体变形后旋流器内的流场随之发生改变,这将大大影响流体的离心分离,所以一定要在设计及制造上保证微孔管的强度及精度,减少由于安装过程所产生的微观变形问题,以保证水处理质量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 微孔注气式旋流器的分离机理研究及结构设计

- 1.1 水力旋流器的分离原理

- 1.2 两相流分离机理的数值模拟

- 1.2.1 基本方程的建立

- 1.2.2 模型简化及网格划分

- 1.2.3 边界条件的处理

- 1.2.4 迭代计算与收敛

- 1.2.5 流体迹线

- 1.2.6 油相浓度分布

- 1.2.7 压力场分布特性

- 1.2.8 速度场分布特性

- 1.3 微孔注气式旋流器的分离机理

- 1.4 油气复合体径向受力分析

- 1.4.1 离心力

- 1.4.2 浮力

- 1.4.3 斯托克斯阻力

- 1.4.4 径向运动方程

- 1.4.5 切应力

- 1.5 油气复合体轴向受力分析

- 1.6 微孔注气式旋流器结构设计

- 1.6.1 主体结构设计

- 1.6.2 入口设计

- 1.6.3 溢流口设计

- 1.6.4 材料选用

- 1.7 本章小结

- 第二章 微孔注气式旋流器大锥段实验研究

- 2.1 实验目的

- 2.2 实验方案

- 2.3 实验系统简介

- 2.3.1 主要设备说明

- 2.3.2 实验样机

- 2.3.3 实验工艺流程

- 2.3.4 实验介质条件

- 2.4 实验步骤

- 2.5 特征参数

- 2.5.1 分流比

- 2.5.2 分离效率

- 2.5.3 压力降与压降比

- 2.5.4 气液体积比

- 2.6 大锥段注气的研究

- 2.6.1 分流比对分离效率的影响

- 2.6.2 气液体积比对分离效率的影响

- 2.6.3 压降比与分流比之间的关系

- 2.7 本章小结

- 第三章 微孔注气式旋流器小锥段实验研究

- 3.1 小锥段全注气

- 3.1.1 分流比对分离效率的影响

- 3.1.2 气液体积比对分离效率的影响

- 3.1.3 入口流量的影响

- 3.1.4 溢流口尺寸的影响

- 3.1.5 大、小锥段注气和未注气的对比

- 3.2 小锥段1/3 分段注气研究

- 3.2.1 分流比的影响

- 3.2.2 气液体积比的影响

- 1、A2、A3 段注气对比'>3.2.3 A1、A2、A3段注气对比

- 3.3 小锥段2/3 段注气研究

- 3.3.1 分流比的影响

- 3.3.2 气液体积比的影响

- 3.4 小锥段分段注气对比

- 3.5 现场采出污水室内实验研究

- 3.5.1 小锥段全注气

- 1 段注气'>3.5.2 A1段注气

- 3.6 本章小结

- 第四章 微孔注气式旋流器的可靠性分析

- 4.1 研究可靠性的意义

- 4.2 微孔管的可靠性分析

- 4.2.1 微孔管材料的颗粒排列

- 4.2.2 微孔管的变形情况研究

- 4.2.3 微孔管的堵塞及腐蚀情况

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].对称双进口旋流器流场特征及分离性能[J]. 金属矿山 2020(08)

- [2].微型旋流器对超细颗粒的分离性能[J]. 中国粉体技术 2016(06)

- [3].无压三产品旋流器在晋城地区无烟煤分选的应用研究[J]. 煤炭工程 2020(06)

- [4].南芬选矿厂磨选系统旋流器参数优化试验研究[J]. 本钢技术 2018(01)

- [5].我国旋流器选煤技术应用与发展[J]. 山西煤炭管理干部学院学报 2016(04)

- [6].旋流器自动控制的可行性分析[J]. 山西能源学院学报 2017(01)

- [7].三级旋流器的设计及其流场模拟[J]. 沈阳航空工业学院学报 2010(05)

- [8].大型化水力旋流器设备在铅锌选厂的应用[J]. 中国矿山工程 2019(06)

- [9].晋宁磷矿旋流器分级工艺流程优化研究[J]. 化工矿物与加工 2020(05)

- [10].煤用旋流器内衬磨损形式及材料选取研究[J]. 洁净煤技术 2018(06)

- [11].轴流式管内旋流器设计与实验[J]. 中国计量 2019(04)

- [12].三锥角水介质旋流器分选粗煤泥试验研究[J]. 应用能源技术 2017(02)

- [13].三锥角水介质旋流器分选粗煤泥的试验研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(07)

- [14].三级轴向旋流器燃烧室的贫油熄火性能试验[J]. 航空动力学报 2015(02)

- [15].850/600大直径有压三产品旋流器在杏花选煤厂的应用[J]. 山东工业技术 2013(14)

- [16].850/600大直径有压三产品旋流器在龙湖选煤厂的应用[J]. 科技致富向导 2011(36)

- [17].柱形旋流器油水分离效果研究[J]. 化工装备技术 2014(01)

- [18].重介质微型旋流器内切向速度的数值模拟[J]. 化工进展 2013(06)

- [19].旋流器分级过程的智能控制[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [20].基于数值模拟的改进型旋流器流场研究[J]. 矿山机械 2010(23)

- [21].螺旋式旋流器的径向速度分析[J]. 轻工机械 2009(02)

- [22].螺旋式旋流器的切向速度分析[J]. 环境工程 2009(03)

- [23].双级旋流器燃烧室的数值模拟[J]. 沈阳航空工业学院学报 2008(05)

- [24].充气型旋流器分离效率影响因素的研究进展[J]. 化工设备与管道 2016(05)

- [25].分离大米淀粉用微型旋流器内部流场的数值模拟[J]. 粮油加工 2010(03)

- [26].新型α旋流器流场模拟与实验研究[J]. 高校化学工程学报 2008(03)

- [27].内锥旋流器的流场特性及颗粒分级性能分析[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [28].石膏旋流器设计的关键点[J]. 湖北农机化 2019(03)

- [29].新型两产品旋流器流场模拟及试验研究[J]. 煤炭工程 2019(04)

- [30].德兴铜矿优化旋流器参数提升磨矿分级效率试验研究[J]. 中国矿业 2019(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a006de852cedb66e532feb76.html