# 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层及其摩擦磨损性能研究

### 论文摘要

随着现代工业的发展,实际工况对机械零部件的性能提出了更高的要求。在机械零部件表面喷涂涂层,既可以提高其表面性能、改善其使用性能和使用寿命又可以提高经济效益。等离子喷涂涂层具有较高的硬度、较好的耐磨性和耐蚀性而被广泛的应用于材料表面改性方面。本文以微米级Al2O3-TiO2和ZrO2为喷涂原材料,在合理控制喷涂工艺条件下,采用等离子喷涂技术在20钢基体上制备以Ni/Al为打底层的ZrO2/Al2O3陶瓷涂层,即:10wt.%ZrO2-Al2O3-TiO2（10ZAT）、20wt.%ZrO2-Al2O3TiO2（20ZAT）、40wt.%ZrO2-Al2O3-TiO2（40ZAT）。采用SEM、EDS、XRD等手段表征了涂层的组织结构和物相组成,测试了涂层的摩擦磨损性能。研究结果如下: SEM观察表明,涂层呈典型的层状结构,层与层之间相互交错、波浪式叠加堆积且以机械结合为主,涂层中存在熔融区、未熔区、微裂纹、孔隙等;EDS分析表明,ZrO2和其他元素均匀的分布在涂层中;XRD分析表明,原始粉末的物相组成主要为α-Al2O3、t-ZrO2和TiO2,喷涂后,涂层的物相组成发生了变化,即α-Al2O3转变成不稳定相γ- Al2O3,同时出现了Al2O3和TiO2反应生成的新相Al2TiO5,t-ZrO2相保持不变,涂层中还存有少量的α-Al2O3。随着ZrO2含量的增大,涂层的孔隙率呈增大趋势,即:10ZAT涂层的为5.23%、20ZAT涂层的为5.21%、40ZAT涂层的为5.59%,涂层的显微硬度依次减小,分别为537.8、534.9和529.3HV0.1,而涂层的断裂韧性总体呈增大趋势,40ZAT涂层的为8.09J/m2,比10ZAT和20ZAT涂层的分别提高10.5%和13.3%。对比涂层组分、显微硬度、孔隙率和断裂韧性可知,随着ZrO2含量的增大,涂层的显微硬度降低而其孔隙率和断裂韧性增大,随着孔隙率的增大,涂层的断裂韧性也增大。10ZAT、20ZAT和40ZAT涂层的结合强度分别为26.98、26.68和27.96MPa。摩擦磨损试验结果表明,在载荷500g、总转数5000转条件下,涂层的摩擦系数随着转速的增大而减小,在相同的转速下,40ZAT涂层的摩擦系数最小;涂层的体积磨损量随转速的增大而减小,在相同的转速下,40ZAT涂层的体积磨损量最小;涂层的体积磨损率随磨损时间的增大而总体呈现增大,在相同的磨损时间下,40ZAT涂层的体积磨损率最小。分析磨痕和磨屑的微观形貌可知,10ZAT和20ZAT涂层的磨损机理为微观断裂引起的剥落磨损,而40ZAT涂层的为磨粒磨损和粘着磨损,但以磨粒磨损为主。高速摩擦磨损条件下,随着载荷的增大,40ZAT涂层的摩擦系数减小,而其磨损率增大,磨损机理由磨粒磨损、轻微的剥落磨损为主转变为微观断裂引起的剥落磨损和粘着磨损共同作用;本文中涂层的显微硬度、内聚结合强度和断裂韧性同时影响涂层的摩擦磨损性能,而涂层的断裂韧性对40ZAT陶瓷涂层磨损性能的影响处于主导地位。ZrO2的不同含量影响ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的摩擦磨损性能,40ZAT涂层的断裂韧性和摩擦磨损性能最好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 表面工程与等离子喷涂技术

- 1.1.1 表面工程

- 1.1.2 等离子喷涂原理及特点

- 1.1.3 等离子喷涂设备系统

- 1.1.4 等离子喷涂参数的确定

- 1.2 材料的磨损

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 本课题研究的目的及主要内容

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 基体材料

- 2.1.2 等离子喷涂材料

- 2.1.3 摩擦磨损实验材料

- 2.2 试验设备

- 2.2.1 涂层制备设备

- 2.2.2 涂层性能表征设备

- 2.2.3 摩擦磨损试验设备

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 基体表面预处理

- 2.3.2 涂层制备方案

- 2.3.3 涂层的性能表征

- 2.3.4 摩擦磨损试验方案

- 第3章 涂层的制备及其性能表征

- 3.1 概述

- 2/Al2O3陶瓷涂层的微观结构'>3.2 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的微观结构

- 2/Al2O3 陶瓷涂层的微观形貌'>3.2.1 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的微观形貌

- 2/Al2O3 陶瓷涂层的物相组成'>3.2.2 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的物相组成

- 2/Al2O3 陶瓷涂层的孔隙率与显微硬度'>3.3 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的孔隙率与显微硬度

- 2/Al2O3 陶瓷涂层的孔隙率'>3.3.1 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的孔隙率

- 2/Al2O3 陶瓷涂层的显微硬度'>3.3.2 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的显微硬度

- 2/Al2O3 陶瓷涂层压痕分析'>3.3.3 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层压痕分析

- 2/Al2O3 陶瓷涂层的断裂韧性'>3.4 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的断裂韧性

- 2/Al2O3 陶瓷涂层的结合强度'>3.5 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的结合强度

- 3.6 本章小结

- 第4章 涂层的摩擦磨损性能

- 4.1 概述

- 2/Al2O3陶瓷涂层的低速摩擦磨损性能'>4.2 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的低速摩擦磨损性能

- 2/Al2O3陶瓷涂层的摩擦系数'>4.2.1 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的摩擦系数

- 2/Al2O3陶瓷涂层的磨损率'>4.2.2 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的磨损率

- 2/Al2O3陶瓷涂层的磨损机理'>4.2.3 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的磨损机理

- 2/Al2O3陶瓷涂层的高速摩擦磨损性能'>4.3 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的高速摩擦磨损性能

- 2/Al2O3陶瓷涂层的摩擦磨损性能'>4.3.1 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的摩擦磨损性能

- 2/Al2O3陶瓷涂层的磨损机理'>4.3.2 等离子喷涂ZrO2/Al2O3陶瓷涂层的磨损机理

- 4.4 分析与讨论

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a01257ce0c05a68311b6e379.html