# 不锈钢基表面陶瓷涂层的化学制备

### 论文摘要

在不锈钢表面涂覆陶瓷涂层可以实现电绝缘和防腐蚀的目的。本文分别研究了溶胶-凝胶法和料浆法两种方法在不锈钢基上涂覆陶瓷涂层。溶胶-凝胶法在不锈钢基体上制备莫来石涂层,以九水合硝酸铝（Al（NO3）3·9H2O）和正硅酸乙酯（TEOS）为主要原料,氧化硼（B2O3）为助熔剂,采用溶胶-凝胶法和提拉浸渍法在不锈钢上涂覆莫来石涂层。分别研究了溶胶加热时间、溶胶浓度、热处理的升温速率、灼烧温度对涂层的影响。通过FI-IR和TG-DSC分析了莫来石前驱体的结构和热处理过程的成分变化,采用抗热震性实验和900℃高温氧化实验检测涂层,利用体视显微镜和SEM观察涂层表面形貌。实验结果表明：利用溶胶-凝胶法,当溶胶加热时间为7h,溶胶浓度在0.094×10-3mol/ml和0.117×10-3mol/ml之间,3℃／min升温速率下可制备出覆盖完全且致密的莫来石陶瓷膜的涂层,抗热震性实验和抗高温氧化实验表明在950℃灼烧的涂层与基体结合强度较好。采用料浆法在不锈钢基体上制备陶瓷涂层。讨论了不同的料浆溶液的组成、粘结剂、灼烧温度以及粉体组成等因素对陶瓷涂层的影响。利用XRD、SEM和能谱分析观测了陶瓷涂层的相组成和表面形貌。实验结果表明：料浆中以水玻璃为粘结剂涂覆的陶瓷涂层与不锈钢基体结合好。涂层中含1%ZnO有助于提高涂层的光泽度。十二基硫酸钠作为分散剂均能改善氧化铝和莫来石粉体流动性,当分散剂含量为15%时,氧化铝的松装密度最小,流动性好；当分散剂含量为10%时,莫来石粉体的松装密度最小,流动性好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 相关领域的历史、现状和前沿发展

- 1.2 莫来石的概述

- 1.2.1 莫来石的定义和分类

- 1.2.2 莫来石的制备方法

- 1.2.3 莫来石的应用

- 1.3 溶胶-凝胶概述

- 1.3.1 溶胶-凝胶的定义

- 1.3.2 溶胶-凝胶的基本原理

- 1.3.3 溶胶-凝胶的应用

- 2O3-SiO2溶胶凝胶的研究现状'>1.4 不同前驱体制备Al2O3-SiO2溶胶凝胶的研究现状

- 2O3-SiO2'>1.4.1 有机醇铝为原料制备Al2O3-SiO2

- 2O3-SiO2'>1.4.2 无机铝盐为原料制备Al2O3-SiO2

- 2O3-SiO2的影响因素'>1.5 溶胶-凝胶法制备Al2O3-SiO2的影响因素

- 1.5.1 pH值与烧结温度的影响

- 1.5.2 加水量及粘度的影响

- 1.5.3 沉淀剂的影响

- 1.6 本课题的研究意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要原料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 不锈钢基体的处理方法

- 2.3.2 溶胶-凝胶法

- 2.3.3 料浆法

- 2.3.4 表征和测试

- 第三章 溶胶-凝胶法制备涂层结果与讨论

- 3.1 不锈钢基体的处理

- 3.2 镀镍对涂层结合力的影响

- 3.3 氧化铝溶胶涂层

- 3.4 不同添加剂对莫来石涂层制备的影响

- 3.5 莫来石溶胶加热时间的影响

- 3.6 莫来石溶胶浓度的影响

- 3.7 莫来石溶胶陈化时间的影响

- 3.8 干燥过程对涂层的影响

- 3.9 热处理条件对涂层的影响

- 第四章 溶胶-凝胶法制备涂层的表征与分析

- 4.1 XRD

- 4.2 FI-IR

- 4.3 TG-DTA

- 4.4 TG-DSC

- 4.5 涂层的硬度

- 4.6 涂层的抗热震性

- 4.7 涂层的抗高温氧化性

- 4.8 涂层的表面形貌

- 第五章 料浆法制备陶瓷涂层的制备与表征

- 5.1 原料的制备

- 5.2 粉体的流动性

- 5.2.1 分散剂的选择

- 5.2.2 分散剂的配比确定

- 5.2.3 粉体的松装密度

- 5.3 增稠剂的选择

- 5.3.1 甲基纤维素作为增稠剂

- 5.3.2 羧甲基纤维素作为增稠剂

- 5.3.3 羧甲基纤维素纳作为增稠剂

- 5.4 粘结剂的选择

- 5.5 料浆对涂层的影响

- 5.5.1 基料对涂层的影响

- 5.5.2 ZnO的含量对涂层的影响

- 5.5.3 氧化硼和碳酸锂的含量对涂层的影响

- 5.6 表征

- 5.6.1 XRD

- 5.6.2 TG-DTA

- 5.6.3 SEM

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 导师和作者简介

- 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].超高温陶瓷涂层的研究进展[J]. 材料保护 2020(05)

- [2].耐磨陶瓷涂层研究现状与应用[J]. 陶瓷 2013(11)

- [3].金属表面电泳法制备陶瓷涂层的研究进展[J]. 电镀与精饰 2014(02)

- [4].激光熔覆陶瓷涂层的研究现状及发展[J]. 热加工工艺 2009(24)

- [5].7A55铝基表面微区等离子烧结复合陶瓷涂层的工艺与机理[J]. 表面技术 2019(10)

- [6].钛合金表面抗氧化玻璃-陶瓷涂层研究进展[J]. 中国陶瓷 2010(04)

- [7].陶瓷涂层使复合材料可应用于高温条件[J]. 热固性树脂 2008(04)

- [8].炭/炭复合材料高温防氧化增韧陶瓷涂层的研究进展[J]. 炭素技术 2015(02)

- [9].中国建材总院科技在行动——陶瓷涂层物理性能检测系列技术的突破与国际标准化[J]. 中国建材 2019(06)

- [10].304钢表面陶瓷涂层的制备条件优化及其性能表征[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(04)

- [11].陶瓷涂层技术在液压启闭机中的应用研究[J]. 水利建设与管理 2016(03)

- [12].生物质锅炉防高温氯腐蚀陶瓷涂层研究及应用[J]. 能源工程 2020(05)

- [13].锅炉受热面复合陶瓷涂层抗高温腐蚀性能试验研究[J]. 电站系统工程 2016(01)

- [14].陶瓷涂层在航空发动机上的应用研究[J]. 航空制造技术 2015(S1)

- [15].固相反应法玻璃质陶瓷涂层的制备及性能研究[J]. 中国陶瓷 2011(03)

- [16].用于中心辊的PressJade陶瓷涂层新技术[J]. 中华纸业 2009(08)

- [17].激光裂解钛酸酯改性聚硅氧烷制备陶瓷涂层[J]. 激光技术 2018(02)

- [18].热浸渍法制备金属表面陶瓷涂层的性能研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(03)

- [19].陶瓷涂层加固铝合金薄板的抗激光性能测试[J]. 红外与激光工程 2017(06)

- [20].首个陶瓷涂层国际标准正式发布[J]. 表面工程与再制造 2017(02)

- [21].首个陶瓷涂层国际标准正式发布[J]. 居业 2017(07)

- [22].浅谈自润滑陶瓷涂层发展现状[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(03)

- [23].陶瓷涂层技术在舰船上的应用[J]. 表面工程资讯 2011(01)

- [24].反应热喷涂法制备陶瓷涂层的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [25].炭/炭复合材料高温防氧化陶瓷涂层的研究新进展[J]. 材料工程 2010(08)

- [26].陶瓷涂层结构优化及失效机理的研究现状[J]. 涂料工业 2018(03)

- [27].陶瓷涂层隔膜对锂离子电池性能影响[J]. 电池工业 2013(Z2)

- [28].等离子喷涂纳米Al_2O_3-13%TiO_2陶瓷涂层的组织结构与抗冲蚀性能[J]. 机械工程材料 2009(08)

- [29].热化学反应法制备陶瓷涂层及其耐蚀性能[J]. 材料保护 2009(11)

- [30].烹饪陶瓷内胆内表面喷涂不粘陶瓷涂层技术[J]. 日用电器 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a01e30b4063b25b5b4226272.html