# 复合混凝土空心砖砌体基本力学性能试验研究

### 论文摘要

混凝土空心砖是在混凝土小型空心砌块得到广泛应用的基础上,以普通砖尺寸为基本规格而制成的一种新型墙体材料,它具有混凝土小型空心砌块的诸多优点,同时又吸取了其在实际工程中的经验教训。本文研究的复合混凝土空心砖在其内部添加了泡沫砂浆,使得保温隔热性能大大提高。本文在试验研究的基础上运用现有理论和非线性有限元分析方法,对该混凝土空心砖砌体的受压性能和非线性性能进行了分析与研究,主要研究工作和成果如下：（1）本文通过对8个混凝土空心砖砌体试件进行抗压试验,分析了砌体受压破坏形态、开裂荷载和破坏荷载等。试验数据表明：该混凝土空心砖砌体呈现出比普通砖砌体更为明显的脆性特征,抗压强度较低。主要原因是部分混凝土空心砖端面有缺口。同时通过理论分析,混凝土空心砖砌体抗压强度宜采用砌体结构设计规范中公式计算,但公式系数需要增大。并设想了一种圆孔型的混凝土空心砖来提高砖块抗压强度。（2）本文还综述了现有砌体受压本构关系理论,选取了一个目前国内应用最广泛的砌体受压本构关系表达式。同时通过对试验所测砌体的受压变形值的计算,描绘出砌体的应力-应变曲线,并求得砌体的弹性模量和泊松比,试验结果与理论公式的计算值较为接近。（3）使用有限元通用程序ANSYS建立砌体模型,模拟试验过程,得到砌体受压后变形图、开裂压碎图以及应力分布图,应力-应变曲线图等。有限元分析结果与试验结果有一定的差距,尚需进一步的分析与研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 砌体的发展过程和趋势

- 1.1.1 砌体的发展过程

- 1.1.2 砌体结构的发展趋势

- 1.2 混凝土空心砖的发展和特点

- 1.2.1 混凝土空心砖的发展

- 1.2.2 混凝土空心砖的特点

- 1.3 本文研究的复合混凝土空心砖的特点

- 1.4 本文研究目的和意义

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第二章 复合混凝土空心砖砌体抗压性能试验研究

- 2.1 引言

- 2.2 试验概况

- 2.2.1 材料性能

- 2.2.2 试件设计

- 2.2.3 加载装置

- 2.2.4 加载方案及仪表布置

- 2.3 试验过程与现象

- 2.4 试验数据

- 2.5 混凝土空心砖砌体抗压强度分析

- 2.5.1 混凝土空心砖抗压强度理论分析

- 2.5.2 混凝土空心砖砌体破坏机理

- 2.5.3 影响砌体抗压强度的因素

- 2.5.4 砌体抗压强度表达式

- 2.6 一种设想

- 2.7 本章小结

- 第三章 复合混凝土空心砖砌体受力变形性能分析

- 3.1 引言

- 3.2 砌体受压本构关系理论研究

- 3.2.1 砌体受压本构关系慨述

- 3.2.2 对数函数型（指数函数型）本构关系

- 3.3 混凝土空心砖砌体受压应力-应变曲线

- 3.3.1 混凝土空心砖砌体受压变形试验研究

- 3.3.2 混凝土空心砖砌体受压应力-应变曲线研究

- 3.4 混凝土空心砖砌体的弹性模量

- 3.5 混凝土空心砖砌体的泊松比

- 3.6 本章小结

- 第四章 复合混凝土空心砖砌体有限元分析

- 4.1 引言

- 4.2 SOLID65单元介绍

- 4.2.1 裂缝模型及处理

- 4.2.2 SOLID65本构关系

- 4.2.3 破坏准则

- 4.2.4 求解策略

- 4.2.5 收敛准则

- 4.3 混凝土空心砖砌体材料模型

- 4.3.1 砂浆

- 4.3.2 混凝土空心砖

- 4.3.3 本文取值

- 4.4 模型的建立及求解

- 4.4.1 基本假定

- 4.4.2 模型建立及网格划分

- 4.4.3 非线性有限元分析结果

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].混凝土空心砖砌体抹灰裂缝的防范措施[J]. 科技风 2017(26)

- [2].混凝土空心砖砌体抹灰裂缝的预防及控制措施[J]. 居舍 2018(04)

- [3].混凝土空心砖砌体抹灰裂缝的预防及控制[J]. 住宅与房地产 2016(18)

- [4].混凝土空心砖砌块墙体施工技术浅析[J]. 黑龙江科技信息 2015(07)

- [5].混凝土空心砖的施工工艺与质量影响控制措施[J]. 赤子(下旬) 2016(10)

- [6].浅谈混凝土空心砖施工[J]. 科技与企业 2013(24)

- [7].组合式混凝土空心砖[J]. 科技创新与品牌 2012(10)

- [8].浅谈混凝土空心砖施工[J]. 科技与企业 2014(02)

- [9].非承重混凝土空心砖抗压强度测量结果的不确定度评定[J]. 混凝土与水泥制品 2014(01)

- [10].对混凝土空心砖施工工艺及质量控制措施的研究[J]. 黑龙江科技信息 2013(14)

- [11].混凝土空心砖的施工工艺与质量影响控制措施[J]. 科技信息 2013(16)

- [12].浅析房建中混凝土空心砖的施工工艺与质量控制[J]. 门窗 2012(07)

- [13].普通混凝土空心砖质量与施工控制[J]. 合作经济与科技 2010(01)

- [14].新型再生混凝土空心砖抗压强度和热工性能试验研究[J]. 中国高新技术企业 2009(19)

- [15].浅谈混凝土空心砖的施工方法[J]. 砖瓦 2009(10)

- [16].混凝土空心砖施工方法[J]. 山西建筑 2008(29)

- [17].混凝土空心砖砌体施工工艺和质量控制[J]. 科技资讯 2010(27)

- [18].沈阳:五家企业的混凝土空心砖强度等级不合格[J]. 辽宁建材 2010(09)

- [19].“保源”混凝土空心砖[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2008(05)

- [20].安徽省《非承重废渣混凝土空心砖》地方标准颁布实施[J]. 建材发展导向 2015(04)

- [21].高层建筑混凝土材料的优化选择[J]. 混凝土 2020(10)

- [22].混凝土空心砌块承重墙的施工工艺及技术措施[J]. 江西建材 2014(13)

- [23].空心砖施工技术分析[J]. 中国房地产业 2011(03)

- [24].《砖瓦》征稿启事[J]. 砖瓦 2020(02)

- [25].安徽《非承重废渣混凝土空心砖》地方标准通过审定[J]. 墙材革新与建筑节能 2014(11)

- [26].论混凝土空心砖砌体抹灰防裂技术措施[J]. 中国房地产业 2011(02)

- [27].《砖瓦》征稿启事[J]. 砖瓦 2017(02)

- [28].混凝土空心砖砌体抹灰防裂技术措施[J]. 科技致富向导 2010(29)

- [29].对混凝土空心砖墙体裂缝原因分析及治理措施[J]. 江西建材 2015(03)

- [30].浅谈贯彻与实施《非承重混凝土空心砖》标准(GB/T24492-2009)[J]. 砖瓦 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a066758a20b6cc20306c2e27.html