# 丙烯酸酯类自引发聚合机理理论研究

### 论文摘要

近年来,对于丙烯酸酯类自引发聚合机理的研究成为最具有活力的研究领域。本文用量子化学方法系统研究了如下3个体系:（1）丙烯酸正丁酯的自引发聚合的异核DA反应;（2）甲基丙烯酸甲酯的自引发聚合反应;（3）丙烯酸酯类化合物二聚反应。首先,对丙烯酸正丁酯（nBA）的自引发聚合的DA反应机理进行了理论研究。采用密度泛函理论（DFT）非限制性自旋轨道UB3LYP/6-31G*方法,对反应最低能量路径（MEP）进行计算,并进一步在MP2/6-311G**和B3LYP/6-311+G（3df,2p）水平上精确计算各驻点的能量。在相同理论水平上经内禀反应坐标（IRC）计算得到反应途径,认为nBA的自引发聚合的异核DA反应机理只有一种反应路径,即只有一种异核DA生成物。其次,从理论上对甲基丙烯酸甲酯（MMA）的自引发聚合机理进行了研究。采用密度泛函理论（DFT）在B3LYP/6-31G*水平上计算了6条可能反应的最低能量路径。计算结果表明,Diels-Alder自引发机理（路径（Ⅰ）和路径（Ⅱ））具有较高的反应能垒,对于甲基丙烯酸酯不适用,其中4条生成二自由基·M2·的反应较容易发生,它们分别是路径（Ⅳ） （Ⅲ） （Ⅵ） （Ⅴ）,而路径（Ⅴ）具有最低反应能垒,本文认为是MMA自引发聚合的主要反应。最后,对三种丙烯酸酯类化合物的二聚产生双自由基的反应机理进行了研究。采用密度泛函理论（DFT）在B3LYP/6-31G*水平上对6条最低能量路径（MEP）进行了计算。结果表明在丙烯酸酯的α-位存在供电子或吸电子基团对二聚反应的活性有不同的影响。不同物质反应的活化能遵从以下顺序:trans-EMA> trans-MMA> cis-MMA> cis-MCA> trans-MCA> cis-EMA,并且cis-EMA产生二聚产物双自由基·M2·在热力学上最有利。本论文从理论上对丙烯酸酯自引发聚合涉及的一系列反应的可行性系统地进行了分析和研究。结果表明密度泛函理论能够对丙烯酸酯自引发过程提供合理的几何结构和相对反应能量,并可用于其他反应机理研究的理论研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及方向

- 1.2 丙烯酸酯自引发聚合机理

- 1.2.1 MMA 过氧化物

- 1.2.2 热引发

- 1.2.3 链转移引发剂

- 1.2.4 二聚物的形成

- 1.3 MMA 反应动力学

- 1.4 本文研究内容

- 第二章 计算方法

- 2.1 计算方法简介

- 2.1.1 从头计算（ab initio）方法

- 2.1.2 半经验方法

- 2.1.3 密度泛函理论

- 2.1.4 基组的选择

- 第三章 丙烯酸正丁酯自引发聚合的异核 DA 反应

- 3.1 引言

- 3.2 计算方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 反应机理分析

- 3.3.2 反应路径

- 3.4 结论

- 第四章 甲基丙烯酸甲酯的自引发聚合反应

- 4.1 引言

- 4.2 计算方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 反应路径上的驻点

- 4.3.2 相对能量

- 4.3.3 反应路径中的最低势能面

- 4.3.4 热力学参数

- 4.4 结论

- 第五章 丙烯酸酯类化合物二聚反应的密度泛函研究

- 5.1 前言

- 5.2 计算方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 过渡态的几何结构

- 5.3.2 过渡态电荷

- 5.3.3 过渡态的前线分子轨道组成

- 5.3.4 活化参数计算

- 5.3.5 反应路径上的 MEPs

- 5.4 结论

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A （攻读学位期间发表及完成论文目录）

### 相关论文文献

- [1].耐高温丙烯酸酯类聚氨酯材料的制备与性能研究[J]. 工程塑料应用 2014(07)

- [2].涂料用丙烯酸酯类弹性乳液研究进展[J]. 山东轻工业学院学报(自然科学版) 2008(02)

- [3].直接进样-气相色谱法测定废气中丙烯酸酯类[J]. 安徽农学通报 2018(23)

- [4].丙烯酸酯类粘合剂在相变调温纺织品领域的应用研究[J]. 河北纺织 2011(01)

- [5].丙烯酸酯类聚氨酯材料耐候性的研究[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2014(06)

- [6].高效液相色谱法测定生活用纸中13种丙烯酸酯类化合物的残留量[J]. 理化检验(化学分册) 2015(02)

- [7].顶空-气相色谱法测定土壤和沉积物中丙烯酸酯类化合物[J]. 理化检验(化学分册) 2013(02)

- [8].工业管道中丙烯酸酯类物质的监测与分析[J]. 环境科学 2011(12)

- [9].顶空气相色谱-质谱联用法测定胶黏剂中的丙烯酸酯类残余单体[J]. 色谱 2011(12)

- [10].丙烯酸酯类橡胶技术与应用国际研讨会在山东诸城开幕[J]. 世界橡胶工业 2016(07)

- [11].弹性丙烯酸酯类乳液的研究进展[J]. 上海涂料 2011(03)

- [12].丙烯酸酯类增韧剂对聚氯乙烯抗冲和加工塑化特性的影响[J]. 塑料工业 2010(03)

- [13].环保型丙烯酸酯类醇溶油墨树脂制备方法的研究[J]. 化工设计通讯 2016(07)

- [14].一种双端丙烯酸酯类液晶单体的合成[J]. 应用化工 2014(S2)

- [15].工作场所空气中4种丙烯酸酯类化合物的气相色谱同时测定法[J]. 职业与健康 2009(16)

- [16].丙烯酸酯类共聚物生产过程中职业病危害因素调查[J]. 安全、健康和环境 2009(08)

- [17].丙烯酸酯类聚合物在翡翠充填改性中的应用初探[J]. 当代化工 2020(06)

- [18].胶粘剂选用时注意事项[J]. 中国胶粘剂 2010(04)

- [19].固定化漆酶的复合载体丙烯酸酯类聚合物的合成[J]. 现代化工 2008(12)

- [20].丙烯酸酯类聚氨酯/蛭石纳米复合材料的制备与性能研究[J]. 工程塑料应用 2009(05)

- [21].自制丙烯酸酯类共聚物固相微萃取/气相色谱对水中农药残留的分析[J]. 分析测试学报 2008(09)

- [22].一种丙烯酸酯类橡胶促进剂预分散母胶粒及其制备方法[J]. 橡塑技术与装备 2016(11)

- [23].溶剂型丙烯酸酯类压敏胶的研究进展[J]. 广州化工 2011(02)

- [24].分散固相萃取-液相色谱法测定食品纸包装材料中7种丙烯酸酯类化合物[J]. 现代食品科技 2016(04)

- [25].高性能丙烯酸酯类聚合物技术在皮革涂饰中的应用[J]. 中国皮革 2017(12)

- [26].气相色谱法测定环境空气中的丙烯酸酯类[J]. 化学分析计量 2016(03)

- [27].苯乙烯改性丙烯酸酯类乳液粘合剂的制备及热性能分析[J]. 印染助剂 2011(12)

- [28].宁波硫华开发出丙烯酸酯类橡胶促进剂预分散母胶粒制备新方法[J]. 橡塑技术与装备 2016(11)

- [29].新型丙烯酸酯类液晶化合物的合成与表征[J]. 东方企业文化 2013(23)

- [30].丙烯酸酯类聚合物充填绿松石的红外光谱特征[J]. 安徽地质 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a074af81041ff22ca65d8401.html