# 含油污泥调剖技术研究

### 论文摘要

本文介绍了含油污泥的国内外研究现状和处理工艺现状。为了解决含油污泥的处理问题,在对现河采油厂的含油污泥进行成分的分析和粒径的测定的基础上,以含油污泥为主剂、稀土矿粉为固化剂,研制了一种含油污泥堵剂。通过抗压强度的测试,该堵剂养护3天的抗压强度在1MPa以上。封堵性能实验结果表明:该调剖剂岩心封堵率在99%以上,突破压力在8MPa以上,具有较高的封堵强度。耐冲涮实验表明:在经过200℃水蒸汽冲刷100倍后,渗透率和堵塞率均没有大的变化,说明该调剖剂具有较强的耐高温性能。研制的含油污泥调剖剂可以用于注水井的调剖、蒸汽吞吐井的封堵汽窜,预期现场应用会有较好的效果。根据草20块的稠油油藏情况,建立模型,进行了蒸汽吞吐过程的数值模拟和含油污泥调剖数值模拟。对含油污泥调剖效果的影响因素进行了分析,选择了合理调剖时机,最后应用支持向量机理论优化了调剖注入参数,编制了含油污泥调剖剂注入参数优化软件。本软件具有输入参数少、计算迅速、操作简捷等优点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 内外调剖技术研究现状

- 1.1 国内外油田常用堵剂发展概况

- 1.2 油田高温堵剂的发展与应用现状

- 1.3 国内外含油污泥的处理现状

- 1.3.1 热处理工艺

- 1.3.2 溶剂萃取处理工艺

- 1.3.3 生物处理工艺

- 1.3.4 固化技术

- 1.3.5 调剖技术

- 1.4 含油污泥作为调剖剂的应用现状

- 第二章 含油污泥调剖剂的室内评价

- 2.1 含油污泥组成与粒径分布

- 2.1.1 含油污泥组成分析

- 2.1.2 含油污泥粒径分析

- 2.2 选定含油污泥调剖剂配方的实验研究

- 2.2.1 固化剂的筛选

- 2.2.2 悬浮性能的测试

- 2.3 小结

- 第三章 流变性研究及管流计算

- 3.1 含油污泥调剖剂流变性研究

- 3.1.1 流变模式的判别

- 3.1.2 流变参数的确定

- 3.2 幂律流体在圆管内的层流流动规律研究

- 第四章 岩心物理模拟实验

- 4.1 调剖剂的封堵性能

- 4.2 调剖剂的选择性进入性能

- 4.3 调剖剂的耐冲刷性能

- 4.3.1 常温水冲刷

- 4.3.2 高温冲刷

- 4.4 小结

- 第五章 含油污泥调剖数值模拟

- 5.1 地质概况

- 5.2 模型的建立

- 5.2.1 地质模型的网络划分

- 5.2.2 模型的基本参数

- 5.3 蒸汽吞吐过程的数值模拟

- 5.3.1 调剖时机的选择

- 5.3.2 敏感性因素分析

- 5.4 含油污泥调剖的数值模拟

- 5.4.1 调剖参数的确定

- 5.4.2 调剖数值模拟结果

- 5.5 小结

- 第六章 含油污泥调剖施工方案优化和经济评价

- 6.1 支持向量机理论知识

- 6.1.1 统计学习理论核心内容

- 6.1.2 最优分界面

- 6.1.3 支持向量机

- 6.2 基于 SVM 的含油污泥调剖剂注入量优化

- 6.2.1 技术实现思路

- 6.2.2 含油污泥注入参数优化软件

- 6.3 小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].新型复合凝胶堵水调剖剂制备与评价[J]. 精细石油化工 2019(06)

- [2].调剖剂及其制备方法和应用[J]. 能源化工 2020(03)

- [3].二、三类油层新型调剖剂研制[J]. 大庆石油地质与开发 2015(01)

- [4].树脂型深部调剖剂性能评价及其矿场应用效果[J]. 大庆石油地质与开发 2016(02)

- [5].油藏工程中深部调剖剂的问题及优化标准[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(11)

- [6].耐强碱凝胶型深部调剖剂的研制与性能评价[J]. 石油化工高等学校学报 2016(05)

- [7].改性长效体膨颗粒调剖剂的性能评价与应用[J]. 采油工程 2013(03)

- [8].朝阳沟油田一类区块深部调剖剂配方优选与性能评价[J]. 采油工程文集 2016(03)

- [9].一种适合高矿化度油藏的调剖剂研制[J]. 石化技术 2015(05)

- [10].蒸汽驱复合调剖剂的研究与应用[J]. 化工中间体 2015(04)

- [11].低初始黏度调剖剂的研究及应用[J]. 采油工程文集 2014(02)

- [12].根据可视化模拟研究确定调剖剂最佳投放位置[J]. 油气田地面工程 2014(10)

- [13].调剖剂室内配方研究[J]. 内江科技 2013(10)

- [14].一种调剖剂的合成与性能评价[J]. 科学技术与工程 2012(19)

- [15].含油污泥制成高温调剖剂资源化技术[J]. 辽宁石油化工大学学报 2009(03)

- [16].秦家屯油田多轮次调剖效果分析与对策[J]. 精细石油化工进展 2019(05)

- [17].凝胶调剖剂在地层深部动态成胶性能评价[J]. 大庆石油地质与开发 2020(01)

- [18].缓冲法对铬体系调剖剂长期成胶效果评价[J]. 当代化工 2018(08)

- [19].调剖体系的性能评价[J]. 化学工程师 2018(07)

- [20].沥青颗粒调剖剂高压注入泵优化设计[J]. 民营科技 2015(02)

- [21].吉林油田双激发无机调剖剂的试验研究与评价[J]. 能源化工 2015(05)

- [22].二元胶颗粒型调剖剂在葡萄花油田的试验应用[J]. 内蒙古石油化工 2014(08)

- [23].低渗透油藏用深部调剖剂[J]. 油气田地面工程 2010(06)

- [24].低成本高温调剖剂的研究与应用[J]. 石油地质与工程 2009(01)

- [25].低初始黏度化学调剖剂配方及地面配制方法[J]. 油气田地面工程 2009(09)

- [26].体膨类堵水调剖剂研究现状[J]. 应用化工 2009(10)

- [27].耐高温聚合物凝胶调剖剂的实验研究[J]. 新疆石油科技 2008(03)

- [28].多轮次调剖井参数优化在桩西厂的应用[J]. 内蒙古石油化工 2019(05)

- [29].A区块复合离子调剖剂调驱方案优化及其应用[J]. 石油工业技术监督 2019(07)

- [30].我国改性含油污泥制备调剖剂的研究进展[J]. 当代化工 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a091dee24d662abe939c5249.html