# 配电线路降低线损的技术与对策的探究温超然

国网山西省电力公司文水县供电公司山西吕梁032100

摘要：对于线损问题成因分析应该要分清其不同形成原因，这样才能有针对性地采取合理的举措来加以管控，才能真正降低由于线损问题引发的不良影响。因此在当前的配电网络运行和管理工作中，要仔细辨别引起线损的具体成因，依靠不断完善的管理制度和策略，进一步提升线损管控的能力和水平。配电网的线损问题一直是运维管理人员重点关注的问题，在分析其成因时，可以将其成因大致分为技术性和管理类两个方面，以此来制定相应的解决方案来应对配电线路经常出现的线损问题。线损问题造成了电能损耗和企业经济利润的降低，使其成为当前供电企业管控的主要对象，也围绕线损问题开展了一系列管控工作。本文主要就当前线损的成因和控制线损问题的相关技术性举措进行详细的分析和阐述。

关键词：配电线路；降低线损；技术；对策；分析

1导言

供需矛盾始终存在于电力行业的发展当中，因而做好供电的相关管理工作，优化电力资源的配置工作，增强电力的利用效率，是电力行业的重要工作任务。线损是衡量电网系统经济运行程度的一个重要指标。任何电路都存在着损耗的问题，配电线路在实际运行当中损耗问题过于严重，将会造成很多电力资源的浪费，不利于电力行业的有效发展。尽可能地降低配电线路中的损耗，将能够有效提高配电线路的运行效率，增强电力工作的经济性。如何将配电线路中的线损降低到最低程度，是众多电力工作者不断探索和思考的问题。想要降低配电线路中的线损，就需要对于配电线路中出现线损的情况进行具体分析，从中积极寻找一些解决措施，如此，才能够有效进行解决。在对线损问题进行分析时，首先要对它形成的原因进行分析，然后根据他的成因采取与之相对应的的方法进行管理控制，这样就可以减少线损从而提高供电企业的经济效益，从而减少对资源的浪费。所以在进行线损管控的工作中，要明确找到是哪个方面的原因引起的线损，采取科学、合理的措施来解决。另外还有做到管理制度的逐步完善，提高管理人员的自身素质和管理水平。本文针对线损的主要成因，提供了有效的解决措施，希望引起相关人员的重视。

2配电线路运行中线损问题的成因分析

线损问题在配电线路运行期间之所以频繁出现，是因为其成因较为复杂，而且很难加以管控，下面就从两个方面来详细的分析其成因因素，并结合当前实际工作中的状况来说明运维管理中存在的主要问题。从技术性角度来分析，其成因主要包括以下要素：其一，在配电网络的总体布局和规划中，由于各地区用电需求的差异性，在规划上并没有注重这个特点，采取了统一的布局模式和体系。因此在用电需求较多的地区所产生的负载和负荷就很大，线损问题就较为严重，而通过合理的布局模式就可以相应降低线损问题发生的概率，也可以将其不良影响降至最低程度。由此可见，在不同的布局模式的选择和规划上，对于线损问题的抑制作用是非常明显的。其二，高压配电输电线路在运行期间，会因为功率以及电压的大小和转换造成线损问题，因此无功功率的电流以及电压是目前引发线损问题的重要原因，但是也不要认为在低压配电运行环境下，线损问题就会得到控制。相反，如果在低压的配电线路运行环境和情况之下，电力设备和线路的利用次数较少，其工作的负荷相对较低，由此就造成无功的功率较低，而配电线路中出现的电力损耗将会更为严重，因此不得不进行无功功率的补偿才能降低损耗问题。还有一些用电需求较大，经常处于用电高峰的时段里，电力设备的运行负荷不断加大，会引发整个配电网路中的电压值出现下降的情况，由此也可造成线损现象发生。其三，应用于电力计量的关键设备电能表在工作时也会造成线损问题。电能表的性能和质量如果出现了问题，那么其计量的精确程度就会受到影响，所计量的用电量可能会高于或者低于真实的用电量，因此很难发现由于线损引发的电能损耗问题，在这种情况下，供电企业将蒙受很大的电能损耗和经济损失。在电能表的选择和应用过程中，也凸显出当前运维管理工作中的一些缺陷和不足之处，存在质量缺陷的电能表在运行期间会引发更为严重的线损问题，而造成的电能损耗也不容易被发现，对于企业获取经营收入和长远发展极为不利。

3降低配电线路线损的重要对策

3.1增强对线损问题的管控意识

线损的问题对供电企业的发展很不利，但是由于工作人员没有相关知识，不了解线损问题形成的原因，没有使用相应的方法进行解决，因此配电网络中出现了线损问题。一方面，因为线损的问题没有引起工作人员的充分重视，除了必要的线损以外，又因为工作人员的失误而产生了额外的线损。作为电力企业的一名员工，他对工作的态度，自身的素质，专业水平的高低都直接影响着线损问题的发生率。供电企业要减少线损的发生，就要提高员工对线损的高度重视，在各自的工作岗位上努力工作，避免额外的线损的问题出现。另一方面，供电企业要提高管理人员的管理意识，增强对线损的管控能力，管理人员对工作人员的管理力度也要加大，避免因为人为的原因而出现线损的问题。对供电企业人员进行岗位培训，让每个员工都能充分认识降低线损的必要性，减少线损问题的发生。

3.2优化配电网络的整体布局

配电网络的合理布局可以提高整个电网的工作效率，线路的长短和运送过程中产生的损耗成正比，也就是说电网铺设的线路越长所产生的线损越多。如果想要减少损耗就要尽量减少线路的长度，这就要求在铺设网络之前，对配电网络覆盖的地区进行考察。这样做是为了给整体规划提供科学依据，使设计方案更加合理化，保证网络所涉及的每个地方，整体规划的布局和相应的地方的实际用电需求相吻合，配电系统在正常运行的过程中要有一定的安全性和稳定性，而且具备可以自由转换的能力，通过对配电网络整体布局的优化，在很大程度上可以降低线损。

3.3建立完备的线损管理制度

引发线路出现线损的原因很多，其中就有人为因素造成的，主要是因为工作人员的操作不当或失误而引起的。完善的生产制度是工作人员进行工作的依据。提高工作人员的专业技术水平，当工作人员发现线损的成因时，可以制定出合理的解决措施。建立完善的管理制度使用科学的专业技术来提升工作人员对控制线损的工作能力。

3.4实施无功补偿降损增效

选择无功补偿装置时要考虑技术含量高的尖端产品，并合理选择安装位置，对实际测算中遇到的问题进行分析，以期达到预期目标。同时应对就地补偿相结合，提高功率因数和配变供电能力，降低电能损失，因此必须要引起足够的重视，从而更好的去保证其线路可以稳定的进行运行，促进其电力企业自身持续稳定的进行发展。

4结论

通过对上述的内容进行分析研究之后可以得出，总而言之，配电线路的线损是供电企业面临的重大问题，必须认识因线损带来的负面影响，了解配电线路线损的形成原因，制度相关的管理制度。根据线损的成因采取相应的方法进行降低线损的工作，在工作进展的同时针对线损进行科学有效的管理，可以大幅度的提升供电企业的经济效益。在对线损问题形成的原因进行分析时，发现是技术性和管理类这两个方面造成的。因此在全面开展降低线损的工作时，应该同时从这两个方面找突破口。优化配电网络的整体布局，提高对线损问题的重视度，建立完备的管理制度，倒是配电线路降低线损的有效对策。

参考文献：

[1]张小军,谢志强,陈灵娇.降低10kV配电网线路损耗技术措施[J].中国科技信息,2017(20):24+26+15.

[2]吴东华.浅析10kV配电线路线损分析及降损措施[J].科技风,2017(14):191.

[3]郭胜.降低10kV配电线路线损率措施[J].科技与创新,2017(14):86+89.

[4]秦祖学.配电线路线损管理系统的应用及功能探讨[J].企业技术开发,2016,35(07):43-44.

[5]王李,王宝,李泓泽.配电线路年理论线损率及其降损分析[J].陕西电力,2015,43(01):50-54+59.

[6]雷永兵.供电企业如何做好10kV配电网线损的降损措施[J].科技创新导报,2015,12(02):68.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a094a6cc9bbfc606a8dfa0dc.html