# 混凝土空心砌块论文-田力,王若晨

导读:本文包含了混凝土空心砌块论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:冲击波,破片,混凝土空心砌块墙,数值分析

### 混凝土空心砌块论文文献综述

田力,王若晨[1]（2019）在《近爆冲击波和破片复合作用下混凝土空心砌块墙防护技术研究》一文中研究指出为探究在不同冲击波和破片复合荷载作用下混凝土空心砌块填充墙的损伤特征和防护技术,通过ANSYS/LS-DYNA软件建立了混凝土空心砌块填充墙各部件、破片和炸药的模型,得到了比例距离、破片尺寸、起爆点对墙体的位移响应的影响以及在聚脲弹性体与钢丝网共同加固条件下墙体所能承受的极限炸药质量和较为经济的防护厚度.结果表明:通过与试验对比验证,本文的研究方法是可靠的;在近爆冲击波和破片复合作用的条件下,比例距离不能作为判定墙体受损严重程度的依据;同等质量下,减小破片尺寸使墙体破坏加重;改变起爆点对墙体破坏程度的影响微弱;在增加防护后,墙体抗爆性能明显加强,采用5 mm聚脲弹性体和钢丝网加固的墙体在炸药距离1.2 m时的能够抵抗的等效TNT炸药质量在8.296kg和11.376 kg之间;当炸药距离为1.2 m,等效TNT炸药质量为2.456 8 kg时,较为经济的防护手段是聚脲弹性体厚度和钢丝网钢丝直径均为3 mm.本文成果可为混凝土空心砌块填充墙抗爆性能及其防爆技术的研究提供重要参考.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）

程艳秋,刘天奇,秦力[2]（2019）在《再生骨料混凝土承重空心砌块配合比试验研究》一文中研究指出文中利用建筑废弃物制作再生粗细骨料,考虑水胶比、再生粗、细骨料取代率、粉煤灰掺量等因素,试验研究了MU7.5混凝土承重空心砌块最佳配合比,分析了水胶比、再生粗细骨料取代率、粉煤灰掺量对再生骨料MU7.5混凝土承重空心砌块的抗压强度的影响,建立了主要影响因素与砌块抗压强度关系曲线.结果表明:再生骨料MU7.5混凝土承重空心砌块的最佳配合比为再生粗骨料取代率45%、再生细骨料取代率30%、粉煤灰掺量20%、水胶比0.35.(本文来源于《东北电力大学学报》期刊2019年05期）

方冬慧[3]（2019）在《多层空心砌块房屋混凝土结构抗震性测试研究》一文中研究指出为了研究多层空心砌块房屋混凝土结构抗震性测试,按照1∶5缩尺比例建造空心砌块房屋混凝土结构模型进行抗震性测试实验。根据实际原型参数遵从相似理论的要求选择模型参数,通过电液伺服加载装置和液压千斤顶加载水平、垂直方向荷载,对所建造模型进行动力特性测试、地震反应分析、结构最大地震反应以及位移响应进行了实例分析。结果表明,随着破坏程度加大,模型结构自振频率随之减小,阻尼比随之增大;有芯柱多层空心砌块房屋模型的抗震效果较强;强震状态下,结构动力特性变化较大,破坏层聚集了房屋结构的最大反应;当加速度为125 cm/s时,结构最大位移为2.73 mm,低于规范值,模型结构具备一定延性。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年05期）

阳利君[4]（2019）在《再生混凝土空心砌块及其应用研究》一文中研究指出随着我国建筑行业的不断发展,建筑能耗及垃圾不断增多,对建筑工程建设在节能降耗等方面的要求日益提升。在此情况下,众多研究人员基于可持续发展理念提出建设绿色建筑,依托先进技术将混凝土垃圾制备成再生混凝土空心砌块,用以绿色建筑建设,不仅可达到降低建筑能耗的效果,还可减少环境污染。基于此,本文通过阐述了再生混凝土空心砌块的内涵特点,然后分析了再生混凝土空心砌块的力学性能及耐久性能,最后推出了再生混凝土空心砌块的应用推广建议,以期为促进我国建筑行业有序健康发展提供一些帮助。(本文来源于《四川水泥》期刊2019年09期）

李奎,孙金坤,王森平,王超,潘宏清[5]（2019）在《高钛渣混凝土空心砌块墙体抗压强度试验研究》一文中研究指出利用高钛渣重矿渣混凝土代替普通混凝土制备空心砌块。文章针对高钛重矿渣混凝土空心砌块墙体性能掌握不足的问题,拟通过试验,对高钛渣混凝土空心砌块墙体进行抗压强度分析。试验结果表明:该砌体的抗压破坏与普通混凝土空心砌块砌体的抗压破坏过程相似;该砌体轴心抗压承载力设计值与GB 50003-2011《砌体结构设计规范》的中轴心受压构件承载力的计算公式计算结果很接近。(本文来源于《四川建筑》期刊2019年03期）

张艳,冉茂宇[6]（2019）在《轻集料混凝土小型空心砌块块型节能设计研究》一文中研究指出为了考察不同轻集料混凝土小型空心砌块的孔洞形状、孔壁的厚度、孔洞的排数以及孔洞的排列方式等因素对其热阻的影响,利用"实时标定"检测方法对不同砌块组成的墙体的热阻进行测试。结果表明,以上因素中对热阻影响最大的是孔洞的排数,增加孔洞排数对于热阻的提高比较明显;孔洞应以贯通式矩形为佳,减薄孔壁也能有效地增大热阻。(本文来源于《宁夏工程技术》期刊2019年02期）

刘铭芳[7]（2019）在《建筑混凝土空心砌块施工技术研究》一文中研究指出建筑工程混凝土技术已经成为工程建设的重要基础,应用非常广泛。而建筑混凝土空心砌块施工技术作为墙体、芯柱、门窗洞口、管线等关键部位重要的施工技术,是保障工程质量的根本所在,需要明确技术重点。论文通过对建筑混凝土空心砌块施工技术施工前准备工作,施工中需要关注的内容进行分析,明确建筑混凝土空心砌块施工技术中几个重要内容。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年11期）

王若鑫[8]（2019）在《低品位菱镁矿混凝土空心砌块砌体力学及热工性能研究》一文中研究指出近些年来,砌块已成为粘土砖的替代材料广泛的应用到实际工程中。低品位菱镁矿混凝土空心砌块既是一种新型的墙体材料,亦是一种多用途的新型建筑材料。尤其对于节约资源,保护环境,促进经济可持续发展有着深远意义。首先本文通过对2组(共12个)轴心抗压试件的试验研究,掌握低品位菱镁矿混凝土砌块砌体受压时的变形特征和破坏机理。经过计算知道本次实验试件砌块利用率分别是54.03%、66.48%且抗压试件的平均抗压强度的试验值均大于理论计算值。因此,此类砌体抗压强度平均值的计算表达式可以采用规范公式;此外,还通过对2组(共12个)抗剪试件的试验研究,分析了低品位菱镁矿混凝土砌块砌体受剪时的破坏特征和破坏机理,试验结果表明低品位菱镁矿混凝土砌块砌体在两种不同强度砂浆下的抗剪强度平均值的结果分别是理论计算值的1.019和1.046倍。可以看出吻合度良好且采取规范计算公式偏于安全。然后本文利用ANSYS有限元模拟软件来模拟分析低品位菱镁矿混凝土砌块砌体试件在轴心压力作用下的受力性能,通过建立足尺寸即590mm×190mm×1000mm(长×宽×高)的有限元分析模型。再在有限元分析中采取适当的假定,计算分析得到的砌体应力分布图、变形图等,经过有限元分析,得出砌体受力的薄弱部分在砌体顶部,同时得到模拟结果与实验结果产生了5.5%和3.2%的误差,为砌体结构的改进提供部分参考。最后本文建立了低品位菱镁矿混凝土砌块砌体的热工计算模型,并对墙体的传热系数进行测试,同时也将其热惰性指标进行了理论计算。墙体的传热系数试验测定结果表明:满足现行建筑节能65%的标准,具有推广价值。(本文来源于《辽宁科技大学》期刊2019-03-10）

邓兆勋,张成[9]（2018）在《赞比亚伊泰兹水电站普通混凝土小型空心砌块生产技术》一文中研究指出赞比亚伊泰兹水电站及基础设施工程需22.5万块混凝土空心砌块,由于工程所处位置偏僻,当地建材供应困难,运输成本高,施工单位利用废弃材料,自己生产,解决了问题。本文论述了普通混凝土小型空心砌块的生产设备、原材料、混凝土配合比、生产工艺以及赞比亚检验标准,可供类似工程借鉴。(本文来源于《水利水电施工》期刊2018年06期）

陈伟,曾鹏,张明亮,吴方伯,周绪红[10]（2018）在《新型混凝土横孔空心砌块砌体局部受压性能研究》一文中研究指出通过对15个新型横孔空心砌块砌体中部均匀局部受压试验、12个端部均匀局部受压试验以及6个角部均匀局部受压试验研究,得到了新型横孔空心砌块砌体在均匀局部荷载作用下的破坏形态、横竖向变形规律、初裂荷载、破坏荷载及局压工作机理等。根据这叁种位置的局压开裂荷载与破坏荷载,分别回归出了局压开裂强度系数与局部受压强度提高系数,并通过归一化处理后提出了新型横孔空心砌块砌体局部受压承载力统一公式。运用有限元软件ANSYS,得到了砌体应力应变曲线,并将有限元分析结果与试验结果进行对比,两者吻合较好,进一步说明了该砌体的局部受压工作机理。(本文来源于《地震工程与工程振动》期刊2018年06期）

### 混凝土空心砌块论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文中利用建筑废弃物制作再生粗细骨料,考虑水胶比、再生粗、细骨料取代率、粉煤灰掺量等因素,试验研究了MU7.5混凝土承重空心砌块最佳配合比,分析了水胶比、再生粗细骨料取代率、粉煤灰掺量对再生骨料MU7.5混凝土承重空心砌块的抗压强度的影响,建立了主要影响因素与砌块抗压强度关系曲线.结果表明:再生骨料MU7.5混凝土承重空心砌块的最佳配合比为再生粗骨料取代率45%、再生细骨料取代率30%、粉煤灰掺量20%、水胶比0.35.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 混凝土空心砌块论文参考文献

[1].田力,王若晨.近爆冲击波和破片复合作用下混凝土空心砌块墙防护技术研究[J].湖南大学学报(自然科学版).2019

[2].程艳秋,刘天奇,秦力.再生骨料混凝土承重空心砌块配合比试验研究[J].东北电力大学学报.2019

[3].方冬慧.多层空心砌块房屋混凝土结构抗震性测试研究[J].地震工程学报.2019

[4].阳利君.再生混凝土空心砌块及其应用研究[J].四川水泥.2019

[5].李奎,孙金坤,王森平,王超,潘宏清.高钛渣混凝土空心砌块墙体抗压强度试验研究[J].四川建筑.2019

[6].张艳,冉茂宇.轻集料混凝土小型空心砌块块型节能设计研究[J].宁夏工程技术.2019

[7].刘铭芳.建筑混凝土空心砌块施工技术研究[J].工程建设与设计.2019

[8].王若鑫.低品位菱镁矿混凝土空心砌块砌体力学及热工性能研究[D].辽宁科技大学.2019

[9].邓兆勋,张成.赞比亚伊泰兹水电站普通混凝土小型空心砌块生产技术[J].水利水电施工.2018

[10].陈伟,曾鹏,张明亮,吴方伯,周绪红.新型混凝土横孔空心砌块砌体局部受压性能研究[J].地震工程与工程振动.2018

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a0af4dbd4f26eaa06a36057d.html