# 两种2D伺服阀导控阻力半桥的性能比较研究

### 论文摘要

电液伺服阀作为电液伺服控制系统中的核心元件,以及连接电气元件和液压元件的桥梁,在很大程度上决定了整个系统的性能。随着工业发展的需要,对电液伺服阀提出了大流量、响应快、频带宽、控制精度高、抗污染能力强以及价格低廉等要求。2D伺服阀具有可直接由计算机控制、不需要D/A转换器、线性重复性好外,还具有响应速度快、抗污染能力强、零位泄漏小以及转换精度高的优点,可应用于电液伺服系统中。本论文以圆孔型2D伺服阀与满弓型2D伺服阀为研究对象,分析两者在导控阻力半桥变化时,其动态响应性能方面的差异。分别建立了圆孔型2D伺服阀与满弓型2D阀的非线性模型,并对圆孔型2D阀作线性化处理;利用建立的非线性模型,采用仿真软件对圆孔型2D阀和满弓型2D阀进行比较研究,从仿真结果来看:敏感腔长度、阀芯半径、系统工作压力对满弓型2D阀阶跃过渡时间影响小,螺旋槽升角对满弓型2D阀的响应时间无影响;阀芯质量、小孔半径对满弓型2D阀的影响大;小孔初始弓高对两者影响均很大;满弓型在质量为21.58g时响应速度最快,达到0.7ms,圆孔型2D阀一般都在1ms左右。最后对圆孔型2D阀进行了实验研究,实验结果表明,圆孔型2D阀的零位泄漏量很小,动态响应性能基本符合仿真结果。本文各章内容如下:第一章,详细介绍了2D伺服阀的结构组成与工作原理,并对电液数字控制元件进行分析,提出了2D阀采用混合式步进电机作为电—机械转换元件,并对步进电机采用连续跟踪算法;第二章,分析2D伺服阀运动的基本方程,对圆孔型2D阀的小孔流量方程进行推导,建立高、低压小孔的连续性方程以及阀芯的力平衡方程等非线性模型,采用同样的方法建立了满弓型2D伺服阀的非线性模型,并对圆孔型2D伺服阀进行线性化处理,求出其传递函数。第三章,分别对圆孔型2D伺服阀与满弓型2D伺服阀进行仿真比较,分析两者在阀体结构参数改变时,阀芯轴向位移的阶跃响应特性存在差异,满弓型2D阀的响应速度快于圆孔型,如满弓型2D阀当质量为21.58g时,响应速度最快,达到0.7ms,圆孔型2D阀一般都在1ms左右。第四章,搭建2D伺服阀的实验测试平台,对圆孔型2D阀进行实验零位泄漏量进行理论与实验研究,测试了圆孔型2D阀的静态与动态响应特性,圆孔型2D阀具有良好的静态重复特性(重复精度与分辨率都在1%之内)、零位泄漏小(工作压力21MPa下其泄漏量为0.6L/min)以及阶跃响应过渡时间短(约8ms)等优点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 电液伺服阀的发展历程

- 1.3 电液伺服阀的应用

- 1.4 国内外电液伺服阀的研究现状

- 1.5 论文的选题背景及研究内容

- 1.5.1 选题背景

- 1.5.2 研究内容

- 1.6 本章小结

- 第2章 2D 伺服阀的结构与工作原理

- 2.1 2D 伺服阀

- 2.1.1 2D 伺服阀的结构

- 2.1.2 2D 伺服阀的工作原理

- 2.2 电液数字控制元件

- 2.2.1 电液数字控制技术

- 2.2.2 电—机械转换元件

- 2.2.3 混合式步进电机工作原理

- 2.2.4 混合式步进电机的连续跟踪控制

- 2.3 本章小结

- 第3章 2D 伺服阀的非线性与线性模型

- 3.1 2D 伺服阀运动的基本方程

- 3.2 圆孔型2D 伺服阀的非线性模型

- 3.2.1 高、低压圆孔的流量特性

- 3.2.2 重叠面积的计算

- 3.2.3 左侧敏感腔连续性方程

- 3.2.4 阀芯的力平衡方程

- 3.3 满弓型2D 伺服阀的非线性模型

- 3.4 圆孔型2D 伺服阀的线性化模型

- 3.4.1 流量增益和流量—压力系数

- 3.4.2 圆孔型2D 伺服阀的导控阻力半桥

- 3.4.3 圆孔型2D 伺服阀的线性化模型

- 3.4.4 圆孔型2D 伺服阀的传递函数

- 3.5 本章小结

- 第4章 圆孔型2D 阀与满弓型2D 阀的对比研究

- 4.1 龙格－库塔（Runge Kutta） 法

- 4.2 满弓型2D 阀与圆孔型2D 阀的动态响应对比研究

- 4.2.1 左侧敏感腔容积的影响

- 4.2.2 阀芯台肩半径的影响

- 4.2.3 阀芯质量的影响

- 4.2.4 伺服螺旋槽升角的影响

- 4.2.5 小孔半径的影响

- 4.2.6 高低压小孔初始重叠面积的影响

- 4.2.7 系统工作压力的影响

- 4.3 本章小结

- 第5章 2D 伺服阀的实验研究

- 5.1 实验系统的组成

- 5.2 圆孔型2D 阀的零位泄漏实验

- 5.2.1 零位泄漏量理论计算

- 5.2.2 零位泄漏量实验

- 5.3 圆孔型2D 伺服阀的性能实验

- 5.3.1 静态性能实验

- 5.3.2 动态性能实验

- 5.4 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].伺服阀在型钢生产线的应用与维护[J]. 莱钢科技 2017(06)

- [2].二级喷嘴挡板式伺服阀故障实测与分析[J]. 机床与液压 2019(23)

- [3].弓形和矩形先导级2D伺服阀动态特性分析[J]. 农业机械学报 2020(02)

- [4].面向伺服阀测试的低能耗中央油源设计与实现[J]. 电子设计工程 2020(16)

- [5].风机用集成式机液伺服阀芯配合间隙的流场分析[J]. 机电工程 2020(09)

- [6].基于虚拟仪器2D伺服阀实验平台的研制[J]. 机床与液压 2019(20)

- [7].波登管2D压力伺服阀反馈装置的特性研究[J]. 中国机械工程 2017(04)

- [8].数字直驱式电液压力伺服阀的建模与仿真研究[J]. 机电设备 2017(01)

- [9].斜槽型2D伺服阀的阀芯高低压孔设计与实验研究[J]. 机床与液压 2017(07)

- [10].伺服阀设计知识管理方法的初步探索[J]. 航天工业管理 2017(04)

- [11].小流量2D数字伺服阀的设计与研究[J]. 机械设计与研究 2014(06)

- [12].基于伺服阀研制质量控制的知识管理方法[J]. 航天工业管理 2015(05)

- [13].新型数字伺服阀设计与仿真分析[J]. 液压与气动 2020(12)

- [14].伺服阀的粘结故障及对策[J]. 新疆电力技术 2017(04)

- [15].考虑气穴影响的2D压力伺服阀稳定性[J]. 航空学报 2020(05)

- [16].某型飞机前襟伺服阀电流环回路仿真分析[J]. 教练机 2020(03)

- [17].一起非典型伺服阀故障的原因解析和启示[J]. 液压气动与密封 2017(10)

- [18].大流量伺服阀动态测试系统开发[J]. 流体传动与控制 2017(06)

- [19].前置级冲蚀磨损对射流偏转板伺服阀的影响[J]. 液压气动与密封 2017(08)

- [20].旋转直接驱动电液压力伺服阀的设计研究[J]. 液压与气动 2015(11)

- [21].2D伺服阀嵌入式伺服控制系统的研究[J]. 液压气动与密封 2016(08)

- [22].微小型2D数字伺服阀的设计与研究[J]. 液压气动与密封 2016(09)

- [23].一种数字伺服阀驱动机构的性能研究[J]. 液压与气动 2015(09)

- [24].Φ6mm通径2D数字伺服阀的实验研究[J]. 液压气动与密封 2014(04)

- [25].22通径2D伺服阀的研究与设计[J]. 流体传动与控制 2014(02)

- [26].数字伺服阀卡滞问题研究[J]. 液压与气动 2014(06)

- [27].4通径2D数字伺服阀的仿真及特性分析[J]. 流体传动与控制 2013(01)

- [28].正开口2D数字伺服阀的静态特性实验研究[J]. 液压气动与密封 2012(11)

- [29].某型飞机电液压力伺服阀常见故障分析[J]. 航空维修与工程 2011(02)

- [30].某型飞机电液压力伺服阀试验台设计[J]. 现代制造工程 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a0cdc658ddeddf6e7da61dbd.html