# 钛合金小孔电火花加工试验研究

### 论文摘要

钛合金具有比强度高、热稳定性好、耐腐蚀性强等特点。随着航空宇航技术和海洋工程技术的发展,钛合金越来越受到人们的重视,使用范围越来越广。然而,传统的加工方法对钛合金的加工效果不佳,很难到达加工要求。电火花加工方法由于不受材料硬度的限制,仅与材料的热学性能有关,特别适合加工难切削材料。但由于钛合金导热性差,在进行电火花小孔加工时,加工效果也十分不理想。脉冲电源是电火花加工机床的主要组成部分,并且是影响电火花加工工艺指标关键的设备之一。其性能的优劣直接影响放电加工的速度、精度、稳定性、工件表面粗糙度等加工性能指标。首先,本文对钛合金电火花加工的机理进行了研究,从极性、工具材料种类、电参数、放电爆炸力、工作液等几个方面分析了影响加工效率、工具电极相对损耗及加工精度的主要因素。提出了提高加工效率、减小电极相对损耗和提高加工精度的方法。其次,针对钛合金电火花加工的特点,对现有的脉冲电源进行了改进,在两极间并联了一组增爆电容,以提高其放电爆炸力。为了更好的对加工过程实现控制,脉冲电源以单片机为核心,将上位机传来的控制参数通过单片机传入CPLD,由CPLD来调节脉冲参数。此外,单片机还控制A/D转换芯片工作并采集转换后得到的数字信息,进行运算后传入上位机,使上位机能更好的实现对放电间隙状态的调节。最后,利用改进的脉冲电源进行了一系列小孔加工试验,从极性、工具材料种类、电参数、工作液等几个方面进行了深入的研究。试验结果表明:碳化钛的存在是影响钛合金电火花加工效率低的主要因素之一,采用煤油冲液加工方式可以抑制碳化钛的产生,并达到良好的加工精度;提高放电爆炸力有利于电蚀产物的抛出,提高了加工的稳定性和加工效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 钛合金的物理机械性能

- 1.2 钛合金的应用

- 1.2.1 钛合金在军用领域的应用

- 1.2.2 钛合金在民用领域的应用

- 1.3 钛合金的加工方法

- 1.3.1 钛合金切削加工

- 1.3.2 钛合金电解加工

- 1.3.3 钛合金电火花加工

- 1.4 难加工材料电火花加工脉冲电源的研究现状

- 1.5 课题研究的目的和意义

- 1.6 课题研究的主要内容

- 第2章 钛合金电火花加工的机理

- 2.1 影响加工效率的因素

- 2.1.1 极性效应对加工效率的影响

- 2.1.2 金属材料热学常数对加工效率的影响

- 2.1.3 电参数对加工效率的影响

- 2.1.4 放电爆炸力对加工效率的影响

- 2.2 影响工具电极相对损耗的因素

- 2.2.1 极性和脉宽对电极相对损耗的影响

- 2.2.2 传热效应对电极相对损耗的影响

- 2.2.3 工具电极材料对电极相对损耗的影响

- 2.2.4 工作液对电极相对损耗的影响

- 2.3 影响加工精度的因素

- 2.3.1 放电间隙对加工精度的影响

- 2.3.2 二次放电对加工精度的影响

- 2.4 本章小结

- 第3章 钛合金电火花加工脉冲电源

- 3.1 脉冲电源的总体结构

- 3.1.1 RC式脉冲电源

- 3.1.2 晶体管式脉冲电源

- 3.1.3 高低压复合脉冲电源

- 3.2 各功能模块介绍

- 3.2.1 单片机功能模块介绍

- 3.2.2 间隙电压采样电路功能模块介绍

- 3.2.3 CPLD功能模块介绍

- 3.3 脉冲电源的主要参数

- 3.4 本章小结

- 第4章 钛合金小孔电火花加工试验

- 4.1 钛合金材料的电火花加工性能

- 4.2 极性对加工的影响

- 4.3 工具材料对加工的影响

- 4.4 电参数对钛合金电火花加工的影响

- 4.4.1 开路电压

- 4.4.2 峰值电流

- 4.4.3 电容值

- 4.4.4 脉宽值

- 4.4.5 脉间值

- 4.4.6 脉冲频率

- 4.5 工作液对钛合金电火花加工的影响

- 4.5.1 工作液种类

- 4.5.2 工作液循环过滤方式

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].提高纯钨微小孔电火花加工深径比的方法[J]. 机械设计与制造 2020(02)

- [2].闭式整体叶盘电火花加工时间预测研究[J]. 电加工与模具 2020(02)

- [3].钛合金壳体电火花加工工艺研究[J]. 中国科技信息 2020(15)

- [4].电火花加工[J]. 热处理 2019(01)

- [5].钛合金内螺纹的电火花加工工艺研究[J]. 机床与液压 2019(21)

- [6].钛合金电火花加工工艺试验研究[J]. 制造技术与机床 2017(05)

- [7].提高成型电火花加工效率的工艺探讨[J]. 科技创新与应用 2015(17)

- [8].叶片封严槽的电火花加工方法研究[J]. 机械 2020(04)

- [9].电火花加工质量提升工艺研究[J]. 现代车用动力 2018(04)

- [10].水下电火花加工工艺研究[J]. 热加工工艺 2017(24)

- [11].电火花加工工艺试验性实习初探[J]. 科技创新与应用 2018(08)

- [12].电解电火花加工树脂材料的实验研究[J]. 电加工与模具 2017(05)

- [13].口径变换波导的线切割和电火花加工工艺改进[J]. 金属加工(冷加工) 2016(06)

- [14].电火花加工单脉冲放电通道直径扩展规律研究[J]. 机械工程学报 2016(09)

- [15].电火花加工中的拉弧现象研究与对策[J]. 装备制造技术 2013(11)

- [16].精微电火花加工多模式实验装置的设计[J]. 电加工与模具 2012(02)

- [17].振动辅助液中喷气电火花加工性能研究[J]. 电加工与模具 2012(03)

- [18].智能绿色的电火花加工工艺[J]. 现代零部件 2012(06)

- [19].曼胡默尔针对中国市场推出电火花加工溶液净化解决方案[J]. 模具工业 2011(06)

- [20].模糊控制微细孔电火花加工研究[J]. 机械与电子 2010(04)

- [21].采用复合电极的深小孔电火花加工[J]. 机械制造 2009(01)

- [22].电火花加工的最新发展(中)[J]. 金属加工(冷加工) 2008(09)

- [23].新型节能电火花加工脉冲电源的研制[J]. 制造技术与机床 2008(10)

- [24].电火花加工放电力特性研究[J]. 电加工与模具 2019(02)

- [25].影响电火花加工精度主要因素的实验研究[J]. 济宁学院学报 2019(05)

- [26].对电火花加工规准转换的研究[J]. 电子世界 2014(11)

- [27].基于有限元对电火花加工热影响层厚度预测的研究[J]. 制造业自动化 2014(15)

- [28].模具制造中电火花加工应用技术[J]. 金属加工(冷加工) 2013(02)

- [29].高精度窄槽的电火花加工[J]. 电加工与模具 2013(03)

- [30].电火花加工精度的提高措施[J]. 模具制造 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a0d3b80fc3a2766c0728f781.html