# 建筑排水系统水封特性及其工程应用研究

### 论文摘要

随着我国社会经济的快速发展,高层建筑的大量兴建,人民生活水平的日趋提高,人们对住宅功能性、卫生性要求也越来越高。而建筑给水排水系统作为实现建筑物功能的重要组成部分也引起人们更多的关注。建筑排水水封作为建筑排水系统各功能枢纽,已成为建筑排水研究的热点。本课题对水封相关的产品和技术特点进行大量的市场调研,做了大量的数据测试,对建筑排水系统水封特性进行了较为完善的分析和研究,论文研究内容主要从建筑排水系统水封对系统排水能力的影响、建筑排水系统水封性能、建筑排水系统水封蒸发三方面入手进行研究,以试验为基础对实际工程中的水封装置若干问题进行分析讨论,并提出对现有水封关键性因素进一步优化的建议。建筑排水系统水封特性试验结果表明,排水管道内的压力波动与存水弯接入的横支管长度无关,与排水系统内的排放水量有关。排放水量越大,排水系统内压力波动越大,两者呈正相关关系。水封也制约着系统排水能力,存水弯内水封与排水流量之间相互影响。随着排水流量增加,管内压力发生波动,而水封可以对管内气压进行调节,防止管内气压进入室内。当压力波动达到一定程度时水封将击穿,此时排水流量即超过了排水系统允许的排水能力。同时是否设置通气系统也能直接影响着系统排水性能,合理设置的通气系统能减少排水系统内压力波动,进而有效地提高排水系统的通水能力。水封性能的影响因素主要有水封高度、水封比、水封容量。水封装置的构造制约了水封能达到最大高度,水封高度直接影响着水封装置对排水系统内压力波动的抵御能力。水封比则影响着水封装置的抵御压力波动的“二次屏障”,即影响抵御第一次压力波动后的剩余水封量。水封容量是一个综合影响因素,是水封高度和水封比等相结合的共同作用。水封蒸发量的主要影响因素有蒸发面积、温度、湿度等。水封蒸发面积越大,温度越高,湿度越小,蒸发越快。水封蒸发面积对水封蒸发损失的影响等效于水封比的影响,其他条件相同时,水封比越大,水封蒸发量越小。减少水封蒸发面积,主要形式有：增加水封比、减小水封进水口断面积。在实际生产生活中,水封加盖或密封均能有效的降低水封蒸发损失。本研究经过试验及相关理论分析,提出了解决既有建筑内水封问题若干行之有效的方法,主要可以从水封高度的补偿、水封水量的定时补充等来实现。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 建筑给水排水系统发展概况

- 1.1.2 建筑排水系统概况

- 1.1.3 建筑排水系统内气水运动状况的研究意义

- 1.1.4 建筑排水系统水封研究现状

- 1.2 课题研究目的、意义

- 1.3 课题研究内容

- 第二章 建筑排水系统水封对系统排水能力的影响

- 2.1 引言

- 2.2 试验内容

- 2.2.1 试验设备

- 2.2.2 数据采集系统

- 2.2.3 测试方法

- 2.3 试验结果及讨论

- 2.3.1 排水里管内气压波动分析

- 2.3.2 普通P型存水弯对排水系统通水能力的影响分析

- 2.3.3 横支管长度对排水系统通水能力的分析

- 2.3.4 不同水封容积对排水系统通水能力的分析

- 2.3.5 器具通气对排水系统通水能力的分析

- 2.3 小结

- 第三章 建筑排水系统水封性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2 建筑排水系统水封高度测试分析

- 3.2.1 简述

- 3.2.2 试验结果及讨论

- 3.3 建筑排水系统水封比对水封性能的影响

- 3.3.1 简述

- 3.3.2 试验结果及讨论

- 3.4 建筑排水系统水封容量对水封性能的影响

- 3.5 小结

- 第四章 建筑排水系统水封蒸发研究

- 4.1 试验设备

- 4.2 试验结果及讨论

- 4.2.1 试验分析

- 4.2.2 试验小结

- 第五章 建筑的水封工程应用研究

- 5.1 当前市场上建筑水封高度问题的调查

- 5.2 建筑排水系统水封补丁研究

- 5.3 建筑水封性能的工程运用改良

- 5.3.1 建筑双水封的研究

- 5.3.2 水封补偿措施

- 5.4 小结

- 第六章 结论和建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 简历 在学期间发表论文与研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a10577ba8a3c662ad407a7c4.html