# 基于PC的开放式数控系统的研究与开发

### 论文摘要

随着现代制造业的快速发展,传统数控系统兼容性差、功能不易扩展、人机界面不灵活等缺点日益显现,数控系统的开放化已成为数控技术的主流。开放式数控系统的研究目的就是要建立一种新型的模块化、可重构、可扩充的控制系统,以增强数控系统的功能柔性,从而快速地响应新的加工需求。结合运动控制器及PC机,对开放式数控铣床系统的相关内容进行了研究,主要包括如下几部分:①探讨了开放式数控铣系统的体系结构,包括开放式数控铣床系统的硬件结构和软件结构;②完成了对一台普通立式铣床的数控改造,使之成为一台具有四个自由度的多功能数控系统试验平台。设计了应用于该试验平台的开放式数控系统,系统硬件采用PC+运动控制器的结构形式,系统软件设计采用模块化结构,如果需要对系统的功能进行调整,只需要增减功能模块即可,体现出了系统开放性、灵活性的特点。在该试验平台上进行了有关开放式数控系统的运行试验,以及扩展模块功能的试验验证。③编制了开放式数控系统的控制软件平台,该控制软件平台是在windows环境下应用C++语言编程实现的。在这个软件平台上,可以构建应用系统程序,建立和管理应用程序模块,并提供对系统进行仿真、调试和故障诊断等功能。④最后,对目前常用最小偏差的插补方法进行了研究,给出了最小偏差法直线和圆弧插补算法的一些规律,给出了具体算法设计的程序框图,并与逐点比较法进行了比较,得出结论:最小偏差法具有进给方向变化平缓、速度快、误差小等优点。本文系统介绍了机械结构的改造、数控系统的组成、控制软件平台的设计和最小偏差的插补方法的研究等。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 开放式数控技术概述

- 1.2 课题研究内容

- 1.3 研究意义

- 1.4 小结

- 2 基于PC 的开放式数控铣床系统的框架设计

- 2.1 数控系统设计总体概述

- 2.1.1 系统结构

- 2.1.2 PC 机在该系统中的作用

- 2.1.3 开放式数控系统硬件体系结构

- 2.1.4 交流伺服电机驱动及其控制

- 2.2 数控铣床系统的硬件结构

- 2.2.1 硬件系统框架

- 2.2.2 硬件系统框架说明

- 2.3 数控铣床系统的软件结构

- 2.3.1 软件系统模块划分

- 2.3.2 软件系统结构框架

- 2.4 小结

- 3 多功能开放式数控铣床实验平台的构建

- 3.1 多功数控铣床的特点

- 3.2 数控铣床的基本结构组成

- 3.3 多功能数控铣床实验平台的构

- 3.3.1 试验平台机械结构的构建

- 3.3.2 试验平台电气系统的构建

- 3.3.3 控制系统的接线

- 3.4 试验平台数控系统的方案设计

- 3.5 小结

- 4 多功数控试验平台系统软件的实现

- 4.1 软件的总体设计思想

- 4.2 软件开放式功能的实现

- 4.2.1 动态链接函数库基本概念

- 4.2.2 动态链接库与静态链接库的区别

- 4.2.3 DLL 模块与应用程序模块的重要区别

- 4.2.4 使用DLL 的优势

- 4.2.5 动态链接库的设计

- 4.2.6 调用动态链接库实现开放式功能

- 4.3 数控试验平台用户界面的建立

- 4.3.1 用户界面的设计方案

- 4.3.2 用户界面的设计类型

- 4.4 G 代码识别模块

- 4.5 开放式数控系统实验平台的构建

- 4.6 小结

- 5 轨迹插补模块的研究与实现

- 5.1 引言

- 5.2 直线插补最小偏差法原理与算法设计

- 5.3 圆弧插补最小偏差法原理与算法设计

- 5.4 系统测试

- 5.5 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 在攻读学位期间发表的论著

- B. 控制器与 Panasonic MSDA 系列驱动器速度控制方式接线

- C. 控制器与 Panasonic MSDA 系列驱动器位置控制方式接线

- D. GT 系列运动控制器型号及含义

- E. 编码器位对应表

- F. 限位开关位对应表

- G. 端子板部分引脚定义

- H. GT Commander 文件列表

### 相关论文文献

- [1].开放式数控系统的发展现状与展望[J]. 科技经济导刊 2018(15)

- [2].开放式数控系统的发展现状探究[J]. 中国设备工程 2017(13)

- [3].开放式数控系统在实践中的应用探究[J]. 内燃机与配件 2017(13)

- [4].开放式数控系统网络功能应用研究[J]. 电脑知识与技术 2017(26)

- [5].基于运动控制卡的开放式数控系统研究与开发[J]. 宿州教育学院学报 2016(02)

- [6].虚拟数控机床及开放式数控系统的研究[J]. 民营科技 2016(05)

- [7].开放式数控系统的研究与应用[J]. 现代制造技术与装备 2016(05)

- [8].FPGA在精密车床开放式数控系统的应用[J]. 制造技术与机床 2020(05)

- [9].开放式数控系统的网络化实现研究[J]. 化工设计通讯 2018(06)

- [10].开放式数控系统的备份和恢复[J]. 电脑知识与技术 2016(32)

- [11].开放式数控系统的体系结构研究[J]. 智富时代 2018(06)

- [12].开放式数控系统的现状与发展趋势[J]. 科技传播 2013(03)

- [13].开放式数控系统的关键技术研究[J]. 煤炭技术 2012(01)

- [14].基于运动控制卡的开放式数控系统研究及应用[J]. 机械工程与自动化 2011(06)

- [15].开放式数控系统的发展现状[J]. 机械管理开发 2010(01)

- [16].基于网络的开放式数控系统的研究[J]. 机械设计与制造 2010(05)

- [17].开放式数控系统浅析[J]. 硅谷 2009(02)

- [18].开放式数控系统探索[J]. 科协论坛(下半月) 2009(04)

- [19].开放式数控系统——数控系统的新趋势[J]. 科技资讯 2009(29)

- [20].基于开放式数控系统的探索[J]. 广西轻工业 2008(07)

- [21].开放式数控系统的现状与发展[J]. 现代国企研究 2015(20)

- [22].虚拟数控机床及开放式数控系统的研究[J]. 科技创新与应用 2014(34)

- [23].机械电气设备 开放式数控系统 第1部分:总则[J]. 设备管理与维修 2010(08)

- [24].开放式数控系统自动换刀的全软件实现[J]. 制造技术与机床 2009(06)

- [25].可重构开放式数控系统快速开发的研究[J]. 微计算机信息 2009(34)

- [26].开放式数控系统教学与创新设计综合平台研究[J]. 南方农机 2019(01)

- [27].现代开放式数控系统和我国数控系统的发展方向[J]. 机械工程师 2016(05)

- [28].开放式数控系统网络[J]. 科技创新导报 2016(09)

- [29].面向网络化制造开放式数控系统在实践教学上的探讨[J]. 中国科教创新导刊 2009(32)

- [30].浅谈开放式数控系统在实时操作中的应用[J]. 民营科技 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1096d848b4affd7d3c7b38f.html