# 彩色PDP用绿色荧光粉的制备及发光性能的研究

### 论文摘要

本文综述了高温固相反应法、溶胶-凝胶法、化学共沉淀法、微波热效应法、燃烧合成法以及喷雾热解法的国内外彩色PDP用绿色荧光粉合成研究进展;以稀土氧化物、硼酸等为原料,采用高温固相法合成了硼酸盐体系稀土荧光粉（La,Ce,Tb）BO3及（La,Ce）BO3和（La,Tb）BO3,研究了它们的发光性能;并研究了合成工艺对（La,Ce,Tb）BO3发光性能的影响。实验结果表明利用高温固相法合成的（La,Ce）BO3、（La,Tb）BO3、（La,Ce,Tb）BO3荧光粉为霞纹石（斜方晶系）结构,结晶较好,形貌规则。在（La,Ce）BO3荧光粉的光谱中Ce3+在244nm、268nm和330nm三处有激发峰,在365nm、380nm两处有发射峰,且都有很大的重叠。在（La,Tb）BO3荧光粉的光谱中Tb3+发射主峰位于541nm,其激发主峰位于230nm。（La,Ce,Tb）BO3荧光粉的发射主峰位于541nm,为Tb3+的特征发射峰。在其发射光谱中还观察到了Ce3+的特征发射。在以514nm为监测波长的激发光谱中,除了有Tb3+位于230nm的特征激发外,还有Ce3+位于246、272、333nm的特征激发。比较（La,Ce）BO3发射光谱和（La,Tb）BO3的激发光谱,发现两者存在很大的重叠,这说明在（La,Ce,Tb）BO3中存在Ce3+→Tb3+的能量传递,Ce3+的引入增强了Tb3+的发光强度,Ce3+对Tb3+的发光起敏化作用。通过实验得出（La,Ce,Tb）BO3荧光粉的最佳合成工艺:铈铽比为3:1,预烧温度为600℃,焙烧温度为1100℃,焙烧时间为2h,硼酸过量10%mol。所得的荧光粉色坐标x=0.257,y=0.602,其发光亮度为商品粉的94.7%。荧光寿命为2.92ms,10%余辉为6.7ms,虽然发光亮度与商品粉仍有一定的差距,但就余辉时间来说,是一种比Zn2SiO4:Mn2+更理想的新型彩色PDP用绿色荧光粉。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 彩色PDP用荧光粉的研究意义

- 1.2 彩色PDP用绿色荧光粉的研究现状

- 1.2.1 现有的彩色PDP用绿色荧光粉

- 1.2.2 现有彩色PDP用绿色荧光粉的合成方法

- 1.3 本课题提出的目的及意义

- 第二章 基本理论

- 2.1 发光材料的发光原理

- 2.2 能量传递

- 2.3 稀土离子的发光特点及性质

- 2.3.1 稀土元素的电子层构型

- 2.3.2 三价镧系元素离子的能级

- 2.3.3 稀土离子的能级跃迁及光谱性质

- 第三章 实验

- 3.1 实验仪器及设备

- 3.2 实验药品

- 3.3 实验方法

- 3.4 样品的表征

- 3和（La,Tb）BO3的制备及其发光性能的研究'>第四章 （La,Ce）BO3和（La,Tb）BO3的制备及其发光性能的研究

- 3和（La,Tb）BO3的结构分析'>4.1 （La,Ce）BO3和（La,Tb）BO3的结构分析

- 3的结构分析'>4.1.1 （La,Ce）BO3的结构分析

- 3的结构分析'>4.1.2 （La,Tb）BO3的结构分析

- 3的光谱性质'>4.2 （La,Ce）BO3的光谱性质

- 3的激发光谱'>4.2.1 （La,Ce）BO3的激发光谱

- 3的发射光谱'>4.2.2 （La,Ce）BO3的发射光谱

- 3的光谱性质'>4.3 （La,Tb）BO3的光谱性质

- 3的发射光谱'>4.3.1 （La,Tb）BO3的发射光谱

- 3的激发光谱'>4.3.2 （La,Tb）BO3的激发光谱

- 4.4 小结

- 3的制备及其发光性能的研究'>第五章 （La,Ce,Tb）BO3的制备及其发光性能的研究

- 3的晶体结构和颗粒形貌分析'>5.1 （La,Ce,Tb）BO3的晶体结构和颗粒形貌分析

- 3的晶体结构分析'>5.1.1 （La,Ce,Tb）BO3的晶体结构分析

- 3的颗粒形貌分析'>5.1.2 （La,Ce,Tb）BO3的颗粒形貌分析

- 3的光谱性质'>5.2 （La,Ce,Tb）BO3的光谱性质

- 3的发射光谱'>5.2.1 （La,Ce,Tb）BO3的发射光谱

- 3的激发光谱'>5.2.2 （La,Ce,Tb）BO3的激发光谱

- 3体系中Ce3+对Tb3+的敏化发光'>5.3 （La,Ce,Tb）BO3体系中Ce3+对Tb3+的敏化发光

- 3+、Tb3+浓度对样品发光性能的影响'>5.4 Ce3+、Tb3+浓度对样品发光性能的影响

- 3+浓度对样品发光性能的影响'>5.4.1 Ce3+浓度对样品发光性能的影响

- 3+浓度对样品发光性能的影响'>5.4.2 Tb3+浓度对样品发光性能的影响

- 5.5 实验条件对样品发光性能的影响

- 5.5.1 预烧温度对样品发光性能的影响

- 5.5.2 焙烧温度对样品发光性能的影响

- 5.5.3 焙烧时间对样品发光性能的影响

- 5.6 硼酸加入量对样品发光性能的影响

- 5.7 荧光粉的基质组成对发光性能的影响

- 4的比较'>5.8 样品粉与商品粉（La,Ce,Tb）PO4的比较

- 5.9 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].绿色荧光粉Na_3YSi_2O_7:Tb~(3+)的制备及发光性能研究[J]. 光源与照明 2019(03)

- [2].绿色荧光粉Ba_2MgSi_2O_7:Eu~(2+)的制备与发光性能研究[J]. 沈阳化工学院学报 2009(01)

- [3].等离子体显示用铝酸盐绿色荧光粉的制备及其发光性能研究[J]. 化工新型材料 2008(01)

- [4].一种具有应用潜力的等离子体用绿色荧光粉(英文)[J]. 发光学报 2010(06)

- [5].ZnMoO_4:Tb~(3+)绿色荧光粉的制备及发光特性研究[J]. 光电子技术 2010(01)

- [6].新型黄绿色荧光粉BaMoO_4:Pr~(3+)的制备与光致发光性质研究[J]. 光学学报 2014(09)

- [7].选择性还原浸出废旧稀土绿色荧光粉及热力学分析[J]. 稀土 2015(06)

- [8].纳米SiO_2对Sr_(0.98)BaSiO_4:0.02Eu绿色荧光粉性能的影响[J]. 中国陶瓷工业 2018(05)

- [9].全光谱照明LED中的蓝绿色荧光粉研究[J]. 发光学报 2018(09)

- [10].稀土磷酸盐绿色荧光粉的合成及其荧光性能研究[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].宁波材料所在LED用绿色荧光粉研究方面取得进展[J]. 人工晶体学报 2015(04)

- [12].Ca_2SnO_4:Tb~(3+)绿色荧光粉的制备及光致发光研究[J]. 光谱学与光谱分析 2011(11)

- [13].LED用绿色荧光粉SrAl_2O_4:Eu的发光性能及应用[J]. 中国照明电器 2015(05)

- [14].绿色荧光粉Ba_(2-x)B_2O_5:xTb~(3+)的制备及发光性能研究[J]. 中国稀土学报 2012(02)

- [15].柠檬酸溶胶-凝胶法制备CaYAl_3O_7:Ce~(3+),Tb~(3+)蓝绿色荧光粉[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [16].PEG20000对Ca_2SiO_4:Eu~(2+)绿色荧光粉发光性能及形貌的影响[J]. 凯里学院学报 2020(03)

- [17].绿色荧光粉Y_2GeO_5:Bi~(3+),Tb~(3+)的制备及发光性能[J]. 中国粉体技术 2013(05)

- [18].沉淀法合成(Ce,Tb)MgAl_(11)O_(19)绿色荧光粉及其发光性能研究[J]. 甘肃科学学报 2012(04)

- [19].溶胶-凝胶法制备Sr_2SiO_4:Tb~(3+)绿色荧光粉及其发光性能[J]. 有色金属科学与工程 2018(01)

- [20].LED用硅酸盐绿色荧光粉抗水解改性研究[J]. 中国照明电器 2018(05)

- [21].CaYAlO_4:Tb~(3+)绿色荧光粉的低温燃烧合成及发光性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2019(03)

- [22].微乳液法合成LaPO_4:Ce,Tb稀土绿色荧光粉[J]. 光源与照明 2014(03)

- [23].绿色荧光粉NaCaPO_4∶Tb~(3+)的制备与发光特性[J]. 发光学报 2008(01)

- [24].LED用黄绿色荧光粉LiZnPO_4:Mn~(2+),Al~(3+)的合成及Al~(3+)敏化发光研究[J]. 科技导报 2015(13)

- [25].微波加热法制备Ba_2SiO_4:Eu~(2+)绿色荧光粉[J]. 光源与照明 2016(03)

- [26].PDP用(Y,Gd)BO_3:Tb~(3+)绿色荧光粉的合成及性能研究[J]. 稀有金属 2010(06)

- [27].KCaPO_4∶Tb~(3+)绿色荧光粉的发光特性[J]. 功能材料 2011(05)

- [28].SrCO_3∶Mn~(2+)绿色荧光粉的合成和发光性能[J]. 发光学报 2011(04)

- [29].Sr_3B_2O_6∶Tb~(3+),Li~+绿色荧光粉的发光特性(英文)[J]. 发光学报 2008(06)

- [30].紫外光激发Sr_3NaGd(PO_4)_3F:Ce~(3+),Tb~(3+)绿色荧光粉的合成与能量传递机理研究[J]. 钦州学院学报 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a121f8a61d5714681f02a7d9.html