# 碳载Pd及碳载Pd-Au催化剂对甲酸电催化氧化的研究

### 论文摘要

本论文研究了碳载钯和碳载钯金催化剂的制备及对甲酸的电催化氧化。用X-射线衍射（XRD）,透射电子显微镜（TEM）,能谱（EDS）和电化学比表面积（ESA）等方法对催化剂进行了表征。采用循环伏安法,线性扫描法,计时电流曲线法,测试了催化剂对甲酸电催化氧化的活性和稳定性;采用电化学阻抗法,常规脉冲伏安法及反向脉冲伏安法研究了甲酸氧化的反应机理。采用三种不同体系分别制备了Pd/C催化剂。实验结果表明,乙二醇体系制备的Pd/C催化剂对甲酸的电催化氧化具有较高的催化活性和较好的稳定性。乙二醇体系制备的Pd/C催化剂,Pd粒子的粒径约为4-5 nm。在Pd/C催化剂的制备过程中,加入表面活性剂P123能够增大催化剂的电化学比表面积,促进甲酸在Pd/C催化剂电极上的氧化。通过电化学阻抗法及脉冲伏安法研究发现,甲酸在Pd/C及Pt/C催化剂上的氧化机理不同,在较低电势,甲酸在Pd/C电极上以直接的方式氧化,而在Pt/C电极上只氧化到CO。在较高电势下,甲酸在Pd/C氧化速率是由甲酸吸附及氧化控制的;而甲酸在Pt/C电极上的氧化则是通过CO中间体这种间接的方式进行的。利用液相还原法制备了Pd-Au/C催化剂。实验结果表明,Au/C本身对甲酸没有明显的催化活性,但Au的加入,能够使催化剂中的金属Pd更好地分散,此外部分Au能够进入Pd的晶格,与Pd形成合金,因而能显著提高Pd/C催化剂对甲酸氧化的催化活性和稳定性。当Pd-Au原子比为3:1时,Pd-Au/C催化剂对甲酸电催化氧化的性能最佳。研究了甲酸在Pd-Au/C催化剂电极上电氧化的动力学过程,结果表明甲酸在Pd-Au/C电极上的氧化是完全不可逆的动力学过程,同时确定了甲酸在Pd-Au/C电极上氧化的动力学参数:电荷传递系数为0.21 ,扩散系数为1.0×10-7cm2·s-1。在不同温度下测试Pd-Au/C催化剂对甲酸电催化氧化的性能,发现Pd-Au/C催化剂对甲酸电催化氧化的活性随温度的升高而增大,其反应的活化能随电位的增加而增大,这说明电位越高,甲酸在Pd-Au/C催化剂电极上的氧化对温度越敏感。此外,还初步研究Pd-Co/C催化剂对甲酸的电催化氧化,但Pd-Co/C的制备方法及Pd与Co原子的最佳比例还有待进一步探索。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 燃料电池的概述

- 1.1.1 燃料电池的发展历史及研究现状

- 1.1.2 燃料电池的特点

- 1.1.3 燃料电池的分类

- 1.1.4 燃料电池的结构和工作原理

- 1.2 直接甲醇燃料电池（DMFC）的发展

- 1.2.1 DMFC 研发的必要性

- 1.2.2 DMFC 的结构和工作原理

- 1.2.3 DMFC 目前存在的问题

- 1.3 直接甲酸燃料电池（DFAFC）的发展

- 1.3.1 直接甲酸燃料电池（DFAFC）研发的必要性

- 1.3.2 直接甲酸燃料电池（DFAFC）的结构和工作原理

- 1.3.3 甲酸氧化机理的研究

- 1.3.4 直接甲酸燃料电池（DFAFC）阳极催化剂的研究进展

- 1.3.5 影响阳极催化剂电催化活性的因素

- 1.3.6 Pd 基催化剂的制备方法

- 1.4 本文主要研究方向和内容

- 1.4.1 研究方向

- 1.4.2 研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 试剂与材料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 催化剂的制备

- 2.3.1 Pd/C 催化剂的制备

- 2.3.2 Pd-Au/C 催化剂的制备

- 2.3.3 Pd-Co/C 催化剂的制备

- 2.4 工作电极的制备

- 2.4.1 碳纸工作电极的制备

- 2.4.2 玻碳工作电极的制备

- 2.5 实验装置及电化学测试方法

- 2.5.1 实验装置

- 2.5.2 电化学测试

- 2.6 催化剂表征

- 2.6.1 X 射线衍射（XRD）谱

- 2.6.2 透射电镜（TEM）分析

- 2.6.3 电化学比表面（ESA）分析

- 2.6.4 能谱（EDS）分析

- 第3章 结果与讨论

- 3.1 Pd/C 催化剂的制备及对甲酸的电催化氧化

- 3.1.1 不同体系制备的Pd/C 催化剂对甲酸的电催化氧化

- 3.1.2 加入表面活性剂P123 制备的Pd/C 催化剂对甲酸的电催化氧化

- 3.1.3 电化学阻抗法及脉冲伏安法研究Pd/C 及Pt/C 电极的反应机理

- 3.1.4 小结

- 3.2 Pd-Au/C 催化剂的制备及对甲酸的电催化氧化

- 3.2.1 不同比例的Pd-Au/C 催化剂的制备及表征

- 3.2.2 甲酸在Pd-Au/C 催化剂电极上的电催化氧化特性

- 3.2.3 甲酸在 Pd-Au/C 催化剂电极上电催化氧化动力学参数的研究

- 3.2.4 温度对甲酸在Pd-Au/C 催化剂电极上电催化氧化的影响

- 3.2.5 小结

- 3.3 Pd-Co/C 催化剂的制备及对甲酸的电催化氧化

- 3.3.1 不同比例的 Pd-Co/C 催化剂对甲酸的电催化氧化

- 3.3.2 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于PD控制的液压系统的建模和分析[J]. 液压与气动 2020(04)

- [2].具有通信约束的反馈辅助PD型量化迭代学习控制[J]. 控制理论与应用 2020(09)

- [3].基于分数阶微积分PD~λ比例导引的无人机自动避撞方法[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [4].六足机器人的动力学建模与鲁棒自适应PD控制[J]. 机械设计 2016(12)

- [5].交感皮肤反应、肛门括约肌肌电图检查在PD自主神经功能障碍判断中的作用[J]. 山东医药 2017(04)

- [6].基于Pd的“语音信号处理”教学探索[J]. 电气电子教学学报 2013(05)

- [7].红树林湿地植物中Pd的累积特征[J]. 地球与环境 2020(02)

- [8].基于解析解的变压器声电联合PD定位两步法[J]. 变压器 2020(07)

- [9].一种识别Pd~(2+)的近红外发射荧光探针[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [10].自拟补肾化瘀方联合PD化疗方案治疗多发性骨髓瘤临床疗效观察[J]. 云南中医中药杂志 2016(11)

- [11].PD雷达导引头海杂波回波信号模拟[J]. 雷达科学与技术 2015(02)

- [12].汽车电动助力转向系统的混合模糊PD控制[J]. 汽车科技 2009(03)

- [13].加权闭环PD型迭代学习控制在重复扰动时的应用[J]. 电力科学与工程 2008(01)

- [14].Pd掺杂CeO_2团簇活化甲烷C—H的密度泛函理论研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [15].高温气冷堆PD输出反馈功率控制的镇定性能分析[J]. 原子能科学技术 2015(S1)

- [16].用于智能结构振动主动控制的改进自适应PD算法[J]. 机械科学与技术 2016(05)

- [17].Pd催化(杂环)芳基羧酸脱羧的偶联反应研究进展[J]. 有机化学 2015(05)

- [18].十三陵抽水蓄能电站高水头大PD值压力钢管充排水分析[J]. 水电与抽水蓄能 2020(05)

- [19].直接驱动机器人自适应-PD复合运动控制研究[J]. 农业机械学报 2014(05)

- [20].轮式机器人基于后推设计的PD控制[J]. 丽水学院学报 2014(05)

- [21].带遗忘因子的PD型迭代学习控制算法研究[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版) 2013(01)

- [22].燃料电池Pd催化剂研究进展[J]. 电源技术 2013(08)

- [23].荧光分光光度法测定乐果——以钙黄绿素-Pd~(2+)作为荧光探针[J]. 理化检验(化学分册) 2009(07)

- [24].氯氮平片辅助治疗PD合并精神障碍患者的有效性及不良反应研究[J]. 北方药学 2020(04)

- [25].载体性质对Pd催化剂加氢脱硫性能的影响[J]. 燃料化学学报 2017(08)

- [26].CeO_2-ZrO_2-La_2O_3-Pr_2O_3储氧材料制备及其负载单Pd三效催化剂性能[J]. 工业催化 2016(09)

- [27].一种基于随机共振的PD雷达小目标检测方法[J]. 现代雷达 2011(03)

- [28].预警机PD雷达探测能力仿真研究[J]. 系统仿真技术 2010(01)

- [29].Ce-Zr-La-Al_2O_3的制备及负载的单Pd三效催化剂[J]. 催化学报 2008(02)

- [30].相控阵机载PD雷达波形参数系统化设计方法研究[J]. 空军预警学院学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a12db4a6951f8849d5a51886.html