# 预应力简支钢箱梁振动特性研究

### 论文摘要

预应力的存在对结构的静力和动力特性均会产生影响。预应力对结构的静力效应已经有了比较合理的定论。除了研究预应力结构的静力效应外,很有必要研究预应力对结构动力特性的影响。文章阐述了预应力钢结构国内外发展现状和预应力结构振动问题国内外研究现状;介绍了普通简支梁自振频率计算公式和预应力钢索为直线形、单折线形和双折线形布置的预应力简支梁自振频率计算公式;推导了预应力钢索为曲线形布置的预应力简支梁自振频率计算公式。文章结合哈尔滨市工农兵钢箱梁桥试验模型结构特点,应用有限元分析软件ANSYS建立了普通简支钢箱梁和预应力简支钢箱梁模型并对其进行模态分析;应用普通简支梁自振频率计算公式和文章推导的自振频率计算公式对无索状态和有索状态的试验模型进行计算。将自振频率理论计算结果、有限元计算结果和模型试验测试结果进行对比分析,从而验证了本文自振频率计算公式推导和有限元模型的正确性。文章采用有限元法分析了预应力对普通简支钢箱梁振动特性的影响;采用有限元和理论计算相结合的方法分析了预应力钢索索力、钢索截面面积、钢索锚固位置和钢索布置方式对预应力简支钢箱梁振动特性的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 预应力钢结构发展现状

- 1.2.1 国外发展现状

- 1.2.2 国内发展现状

- 1.3 预应力结构振动问题研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 2 简支梁固有振动理论分析

- 2.1 普通简支梁自振频率计算公式简介

- 2.2 体外预应力简支梁自振频率计算公式简介

- 2.3 曲线形布索的体外预应力简支梁自振频率计算公式推导

- 2.4 本章小结

- 3 有限元模型建立及模型试验验证

- 3.1 有限元法简介

- 3.2 有限元方程的建立

- 3.3 有限元模型的建立

- 3.3.1 ANSYS模态分析简介

- 3.3.2 ANSYS相关单元介绍

- 3.3.3 ANSYS有限元模型建立

- 3.4 模型试验验证

- 3.4.1 模型试验介绍

- 3.4.2 模型试验验证

- 3.5 本章小结

- 4 振动特性对比分析

- 4.1 固有频率对比分析

- 4.2 固有振型比分析

- 4.3 本章小结

- 5 振动特性影响因素分析

- 5.1 钢索索力的影响

- 5.2 钢索截面面积的影响

- 5.3 钢索锚固位置的影响

- 5.3.1 直线形布索的情况

- 5.3.2 单折线形布索的情况

- 5.3.3 双折线形布索的情况

- 5.3.4 曲线形布索的情况

- 5.4 钢索布置方式的影响

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].桥梁预应力张拉时常见弊病的防治策略初探[J]. 门窗 2019(23)

- [2].预应力时效性对磨削强化表面应力的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [3].基于“双控”技术的桥梁预应力智能化张拉系统的研究与实现[J]. 智库时代 2018(52)

- [4].有砟轨道预应力简支箱梁技术改革应用分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(01)

- [5].道路桥梁施工中预应力的应用及存在的问题探析[J]. 门窗 2019(24)

- [6].预应力T梁在桥梁中技术运用分析[J]. 工程技术研究 2019(04)

- [7].论T梁施工中预应力智能张拉技术[J]. 中外建筑 2017(06)

- [8].煤矿高预应力锚杆支护精细化研究[J]. 能源与节能 2015(03)

- [9].浅析预应力施工技术在房建工程中的应用[J]. 建筑知识 2017(15)

- [10].考虑预应力实施过程的预应力钢结构全过程优化设计[J]. 预应力技术 2013(03)

- [11].预应力混凝土中永存预应力不足的形成原因及防治措施[J]. 北方交通 2012(06)

- [12].预应力机械的发展现状及发展趋势综述[J]. 预应力技术 2011(01)

- [13].考虑预应力实施过程的预应力钢结构全过程优化设计[J]. 土木工程学报 2010(02)

- [14].预应力机械的发展现状及发展趋势综述[J]. 建筑机械化 2010(S1)

- [15].现浇箱梁预应力张拉的施工控制研究[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [16].路桥施工中预应力技术应用分析[J]. 四川水泥 2017(09)

- [17].大跨度现浇缓黏结预应力空心楼板关键技术研究[J]. 施工技术 2015(01)

- [18].对预应力T型桥梁预制施工中几点改进措施的探讨[J]. 科技资讯 2013(36)

- [19].无黏结预应力混凝土梁残余预应力计算[J]. 工业建筑 2014(S1)

- [20].预应力墙梁结构的有限元分析[J]. 科技创新导报 2008(12)

- [21].桥梁预应力张拉精细化监控系统研究[J]. 华东公路 2017(01)

- [22].预应力在道路桥梁施工中出现的问题及改进[J]. 黑龙江交通科技 2015(07)

- [23].小型星载预应力可展开结构的可靠性研究[J]. 低温建筑技术 2015(11)

- [24].预应力中空棒构件设计与力学特性[J]. 山东大学学报(工学版) 2020(05)

- [25].预应力张拉对32 m箱梁模型动力特性的影响[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [26].预应力T形梁预制场地建设[J]. 民营科技 2011(01)

- [27].大学生社会预应力的建构思考[J]. 商业时代 2010(26)

- [28].大学生社会预应力建构思路与策略分析[J]. 现代商贸工业 2010(18)

- [29].大跨径预应力在连续刚构桥施工中的技术讨论[J]. 中国公路 2020(03)

- [30].挤压大变形隧道研究现状及高强预应力一次(型)支护体系[J]. 隧道建设(中英文) 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a13662f23a839db410298412.html