# 双馈异步电机双PWM变流器控制的仿真研究

### 论文摘要

双馈异步电机双PMW(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)变流器以两个完全对称的PWM变流器通过直流母线连接而成,其输出作为双馈异步电机转子的输入直接控制着双馈异步电机的运行状态,双馈异步电机运行控制的核心就是其变流器的控制。鉴于此,本文对双馈异步电机双PWM变流器控制进行仿真研究。本文首先分析了双PWM变流器的特点,阐述了双馈异步电机双PWM变流器的工作原理,然后建立了双PWM变流器在三相静止坐标系下的数学模型,再利用坐标变换理论,进一步建立了双PWM变流器在两相静止坐标系以及两相旋转坐标系下的数学模型。依据建立的数学模型,在介绍了矢量控制原理的基础上,确定了网侧变流器电网电压定向的矢量控制策略,建立了网侧变流器的控制模型,并根据控制模型设计出了网侧变流器的控制框图。然后,本文建立了双馈异步电机的数学模型,并以此为基础确定了机侧变流器定子磁链定向的矢量控制策略,建立了机侧变流器的控制模型,并据此设计出了机侧变流器的控制框图。最后,本文根据设计的控制框图利用MATLAB/LIMULINK仿真软件建立了网侧变流器和机侧变流器的仿真模型,并在此基础上建立了双PWM变流器的仿真模型,利用仿真模型对前面建立的控制模型进行了仿真研究。仿真结果显示网侧变流器控制和机侧变流器控制都达到了控制目标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 选题的背景和研究的目标

- 1.3 双馈异步电机双PWM 变流器控制的发展与研究现状

- 1.4 本文研究内容与结构安排

- 2 双馈异步电机双PWM 变流器数学分析

- 2.1 引言

- 2.2 双PWM 变流器

- 2.3 双馈异步电机双PWM 变流器的工作原理

- 2.4 双馈异步电机双PWM 变流器的数学模型

- 2.5 小结

- 3 双馈异步电机双PWM 变流器控制模型

- 3.1 引言

- 3.2 网侧变流器的控制模型

- 3.3 机侧变流器的控制模型

- 3.4 小结

- 4 双馈异步电机双PWM 变流器控制的仿真分析

- 4.1 引言

- 4.2 网侧变流器控制的仿真

- 4.3 机侧变流器控制的仿真

- 4.4 双馈异步电机双PWM 变流器控制的仿真

- 4.5 小结

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].大连快轨金州线车辆辅助变流器的国产化研制[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [2].基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法[J]. 控制与信息技术 2020(03)

- [3].基于全碳化硅器件的辅助变流器设计及试验验证[J]. 城市轨道交通研究 2020(07)

- [4].基于多步长预测的防爆变流器热损耗优化方法[J]. 电力电子技术 2020(07)

- [5].机车辅助变流器及其控制系统设计[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [6].基于频域分析的储能变流器控制相互作用研究[J]. 湖南电力 2019(05)

- [7].《光伏空调用变流器技术规范》正式发布[J]. 家电科技 2018(01)

- [8].关于风电变流器的技术现状分析与发展探讨[J]. 科技展望 2016(33)

- [9].多变流器并联时谐振特性及最优虚拟阻尼方法[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [10].辅助变流器最小损耗控制算法与仿真[J]. 铁道机车与动车 2017(05)

- [11].基于内模及单周控制原理的变流器控制技术分析及讨论[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2017(01)

- [12].水电一体式电抗器在直驱型风机变流器中的应用[J]. 电工技术 2017(07)

- [13].风电变流器的技术现状与发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [14].地铁车辆辅助变流器平台设计[J]. 大功率变流技术 2015(01)

- [15].轨道交通机车车辆电力变流器标准简析[J]. 机车电传动 2020(05)

- [16].控制延时对变流器电网感抗适应能力的影响分析[J]. 电气传动 2019(12)

- [17].双馈变流器改进拓扑研究[J]. 风能 2019(11)

- [18].多制式高频辅助变流器模块设计[J]. 机车电传动 2020(02)

- [19].全功率风电变流器拓扑选择与控制技术概述[J]. 东方电气评论 2020(03)

- [20].储能变流器直流电池电流控制研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [21].并网变流器功率单元设计与直流载流需求研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [22].城轨车辆辅助变流器试验台研发[J]. 铁道车辆 2017(06)

- [23].双馈风力发电变流器设计与研究[J]. 电子世界 2017(13)

- [24].风电变流器试验方法研究[J]. 科技风 2017(17)

- [25].东方风电变流器水冷系统简析[J]. 电气技术 2017(10)

- [26].高压大功率直驱并网型风力发电变流器拓扑分析[J]. 科技创新与应用 2016(02)

- [27].风力发电变流器发展与展望[J]. 信息化建设 2015(12)

- [28].动车组主变流器的状态数据仿真研究[J]. 机车电传动 2016(02)

- [29].分布式电源并网变流器并联振荡复矢量分析与抑制[J]. 电力电子技术 2016(03)

- [30].地铁辅助变流器功率损耗与热仿真分析[J]. 铁道机车车辆 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1374db3ddafde3b9d467c73.html