# 基于DSP的磁阻电机风力发电系统研究

### 论文摘要

随着能源问题和环境问题的日益突出,作为一种清洁的可再生能源,风力发电越来越受到人们的重视,同时,风力发电技术也成为各国学者竞相研究的热点。本文主要围绕开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)在风力发电领域中的应用,展开了较为全面的从理论研究到仿真分析的探索。首先,本文结合大量的文献资料,全面总结和分析当前风力发电及风力发电技术的发展现状和前景。提出开关磁阻电机适于风力发电的几大优势,进一步明确开发开磁阻电机风力发电系统的意义。其次,对开关磁阻发电机系统(Switched Reluctance Generator System,简称SRG)的结构及工作原理进行阐述。介绍了SRG的两种工作模式,对SRG自励建压特性进行理论分析；讨论了SRG的各种数学模型；系统、深入地研究了SRG发电运行的控制方式；对开关磁阻风力发电系统的结构及控制方案进行探讨。其三,建立了SRG系统的数学模型,在此基础上用Matlab/Simulink仿真软件建立了风力机及SRG系统的非线性仿真模型,对SRG采用电流斩波控制方式；通过仿真,验证了SRG非线性模型的正确性,实现变速恒频风力发电,为发电提供有效的手段和工具。其四,对系统的控制策略进行了优化,设计了模糊控制器,通过仿真分析验证了该方法具有较强的鲁棒性和可行性。其五,设计了基于DSP的无位置传感器检测方案,证明了系统具有良好的低速运行特性,动态响应快的优点。最后,进行了以TMS320LF2407A为核心的硬件设计并给出了软件设计思路。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 我国能源可持续发展的现实选择

- 1.2 国内外风力发电概述

- 1.3 风力发电技术研究现状

- 1.4 本论文的主要内容

- 2 风力发电系统基本结构及工作原理

- 2.1 风力机基本结构及工作原理

- 2.1.1 风力机结构

- 2.1.2 风力机工作原理

- 2.2 开关磁阻发电机基本结构及工作原理

- 2.2.1 开关磁阻发电机基本结构

- 2.2.2 开关磁阻发电机工作原理

- 2.2.3 开关磁阻发电机特点

- 2.3 开关磁阻风力发电系统的基本结构与工作原理

- 2.4 开关磁阻发电机的发电模式

- 2.4.1 SRG两种发电模式介绍

- 2.4.2 SRG自励磁机理

- 2.5 开关磁阻发电机的控制方案

- 2.5.1 角度位置控制

- 2.5.2 脉管调制控制

- 2.5.3 电流斩波控制

- 3 SRG模型建立及特性分析

- 3.1 引言

- 3.2 SRG基本方程

- 3.2.1 电路方程

- 3.2.2 机械方程

- 3.2.3 机电联系方程

- 3.3 SRG的数学模型

- 3.3.1 开关磁阻发电机线性模型

- 3.3.2 开关磁阻发电机准线性模型

- 3.3.3 开关磁阻发电机非线性模型

- 4 开关磁阻风力发电系统模型建立及仿真

- 4.1 仿真软件Matlab/Simulink简介

- 4.2 风力机模型

- 4.3 开关磁阻风力发电机非线性模型的建立

- 4.4 系统控制参数优化

- 4.4.1 PID控制

- 4.4.2 模糊控制

- 4.4.3 参数设置

- 5 基于DSP的无位置传感器检测方案设计

- 5.1 SRG磁链模型

- 5.2 基于DSP的无位置传感器SRG系统设计

- 5.2.1 电流控制器

- 5.2.2 磁链积分器

- 5.2.3 转速估算模块

- 6 SRG系统硬件设计

- 6.1 DSP控制器

- 6.1.1 TMS320LF2407数字信号处理器

- 6.2 功率变换器主电路设计

- 6.2.1 主开关管驱动电路设计

- 6.2.2 主开关管器件选择及参数计算

- 6.2.3 驱动电路设计

- 6.2.4 IGBT的保护

- 6.3 电流检测电路

- 6.4 电压保护电路

- 7 系统软件设计

- 7.1 初始化程序

- 7.2 主循环程序

- 8 总结

- 9 展望

- 10 参考文献

- 11 攻读硕士学位期间论文发表情况

- 12 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于DSP的数字信号处理“口袋实验室”设计[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [2].基于DSP的数字多媒体网络教学终端研究[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [3].基于DSP的带式输送机乘人越位监控系统设计[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [4].基于DSP技术的直流伺服电机调速系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2020(03)

- [5].基于双路DSP的救援井探测数据通信系统[J]. 传感器世界 2020(01)

- [6].基于DSP的无刷直流电机系统软件设计[J]. 沈阳工业大学学报 2020(03)

- [7].基于项目的DSP原理及应用与电力电子技术课程融合教学探讨[J]. 高教学刊 2020(16)

- [8].基于DSP的旋转调制惯导系统电机控制方法[J]. 舰船电子工程 2020(03)

- [9].基于抖音平台的DSP原理及应用课程教学改革探究[J]. 教育现代化 2020(21)

- [10].基于DSP的中断冲突避免机制的研究与实现[J]. 遥测遥控 2020(02)

- [11].基于DSP控制的10路伺服电机系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [12].基于DSP的井下低压馈电开关保护器设计[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [13].基于DSP的矿用巡检机器人控制系统设计[J]. 煤矿机械 2020(11)

- [14].基于DSP的简易频率计设计[J]. 玉林师范学院学报 2019(02)

- [15].DSP技术在雷达信号处理中的应用探究[J]. 信息记录材料 2019(10)

- [16].基于DSP的多功能自动旋转门设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [17].基于DSP和FPGA的数字信号处理系统设计[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].基于DSP的动车组车内噪声主动控制系统设计[J]. 铁道科学与工程学报 2016(11)

- [19].基于DSP的远程视频监控系统研究[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [20].基于FPGA和DSP的视频处理系统分析[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [21].基于DSP的电动助力自行车控制系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(21)

- [22].DSP直流电机调速系统研究[J]. 现代制造技术与装备 2016(12)

- [23].基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法[J]. 测控技术 2017(02)

- [24].DSP技术课程教学要点及教学方法探讨[J]. 实验技术与管理 2017(04)

- [25].DSP的交流异步电动机变频调速技术要点分析[J]. 科技创新与应用 2017(09)

- [26].一种DSP控制的高频逆变器死区时间补偿方法[J]. 工业控制计算机 2017(03)

- [27].基于定点型DSP的开关电源数字环路控制方法[J]. 电源世界 2017(03)

- [28].DSP在电子信息工程综合实践中的应用分析[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [29].基于DSP的软开关型弧焊逆变器的开发[J]. 四川劳动保障 2016(S2)

- [30].基于DSP的三相-单相矩阵变换器的设计[J]. 数字通信世界 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1496159f4962c3cf9a8b445.html