# 氧化锌薄膜晶体管的制备与研究

### 论文摘要

ZnO作为一种宽禁带半导体材料（室温下禁带宽度为3.37eV）,具有比GaN更高的激子束缚能（60meV）,具有良好的压电和光电等性能,继GaN之后成为光电研究领域的又一热门研究课题。可用于制备表面声波器件、太阳能电池、压敏器件、气敏器件、紫外探测器、发光器件等,可应用于民用及军事等很多领域。将ZnO材料作为有源层应用在薄膜晶体管（Thin Film Transistor,TFT）中,在性能上要优于目前广泛应用的Si基薄膜晶体管（Si-TFT）,同时,由于ZnO薄膜在可见光波段几乎是透明的,采用透明衬底,及其它透明材料（绝缘层材料、电极材料等）,可制作成全透明薄膜晶体管（Transparent Thin Film Transistor,TTFT）,在显示领域和透明电子学领域中具有重要意义,相关研究工作得到国内外广泛重视,已经成为业界关注与研究的热点。本论文的主要工作如下:1、采用金属有机化学气相沉积（Metal Organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD）、射频磁控溅射（Radio Frequency Sputtering,RF）两种方法在玻璃衬底上通过优化工艺条件,生长出了高质量的氧化锌薄膜。我们对生长温度进行了优化,并研究了氧气流量对ZnO薄膜生长和质量的影响;利用X射线衍射（ X - ray diffraction , XRD ）、光荧光谱（Photoluminescence, PL）、原子力显微镜（Atomic force microscopy, AFM）、霍尔（Hall）及透射光谱测试等方法及手段对其相关特性进行了测试与分析。2、在氧化锌薄膜材料的基础上,成功设计并制备了氧化锌薄膜晶体管。在工作中,设计了不同结构的氧化锌薄膜晶体管光刻图形。优化了光刻工艺过程中的温度、曝光时间、曝光强度,及有关工艺条件与操作,对器件的性能进行了测试和分析。所制备的氧化锌薄膜晶体管器件为底栅结构,电流开关比可以达到106数量级,在波长大于380纳米以上波段,光透过率可以达到80%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 氧化锌薄膜材料的用途

- 1.3 氧化锌材料的基本特性

- 1.3.1 结构特性

- 1.3.2 光电特性

- 1.4 氧化锌薄膜材料的生长方法

- 1.4.1 溅射法

- 1.4.2 脉冲激光沉积法（PLD）

- 1.4.3 分子束外延法（MBE）

- 1.4.4 金属有机化学气相沉积（MOCVD）

- 1.4.5 锌膜氧化法

- 1.5 氧化锌薄膜晶体管简介

- 1.5.1 ZnO 薄膜晶体管发展史及研究现状

- 1.5.2 ZnO 薄膜晶体管（ZnO-TFT）结构及工作原理

- 1.5.3 氧化锌薄膜晶体管（ZnO-TFT）的优势和现存问题

- 1.6 本论文的主要研究内容

- 第2章 生长ZnO 薄膜材料的MOCVD 系统与RF 磁控溅射设备

- 2.1 生长ZnO 薄膜材料的MOCVD 系统

- 2.1.1 关于MOCVD 技术

- 2.1.2 源材料的选择

- 2.1.3 用于ZnO 生长的MOCVD 反应系统

- 2.2 射频（RF）磁控溅射反应系统

- 2.2.1 射频（RF）磁控溅射机理

- 2.2.2 用以生长ZnO 的射频（RF）磁控溅射技术

- 第3章 有源层材料氧化锌薄膜生长及相关特性研究

- 3.1 玻璃衬底氧化锌ZnO 薄膜生长

- 3.1.1 玻璃衬底氧化锌薄膜生长温度条件优化

- 3.1.2 玻璃衬底氧化锌薄膜生长氧气分压条件优化

- 3.2 小结

- 第4章 氧化锌薄膜晶体管制备与测试

- 4.1 简介

- 4.2 氧化锌薄膜晶体管的制备

- 4.2.1 底栅型氧化锌薄膜晶体管结构设计

- 4.2.2 底栅型氧化锌薄膜晶体管制备

- 4.3 测试与数据

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].石英基底上氧化锌薄膜的微摩擦学性能研究[J]. 郑州师范教育 2017(02)

- [2].溶胶-凝胶法制备氧化锌薄膜的研究[J]. 电子测试 2017(10)

- [3].钼掺杂氧化锌薄膜的结构、光学和表面等离子体特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(07)

- [4].磁控溅射法制备氮掺杂的氧化锌薄膜[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [5].一种提高氧化锌薄膜性能的方法[J]. 材料保护 2010(02)

- [6].一种提高氧化锌薄膜性能的方法[J]. 材料保护 2009(11)

- [7].溅射功率对掺镁氧化锌薄膜结构及厚度的影响[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [8].溅射功率对掺铝氧化锌薄膜光电学性质的影响[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [9].氧化锌薄膜的p型掺杂及光学和电学性质研究[J]. 材料科学与工艺 2009(05)

- [10].锂掺杂氧化锌薄膜晶体管的研究[J]. 湘潭大学自然科学学报 2013(02)

- [11].掺碳氧化锌薄膜的铁磁性[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2011(11)

- [12].磁控溅射法制备钴掺杂氧化锌薄膜室温磁学性质（英文）[J]. 强激光与粒子束 2015(02)

- [13].溶胶凝胶法制备氧化锌薄膜的研究[J]. 化学工程与装备 2015(06)

- [14].制备过程对掺铝氧化锌薄膜性质的影响[J]. 广东化工 2012(11)

- [15].氮掺杂氧化锌薄膜的光电特性[J]. 发光学报 2008(03)

- [16].衬底温度对磁控溅射制备掺铝氧化锌薄膜的结构和光电性能的影响[J]. 物理实验 2014(06)

- [17].P型氧化锌薄膜的制备[J]. 中国陶瓷 2009(04)

- [18].氧化锌薄膜的光学相干层析检测方法研究[J]. 激光技术 2014(06)

- [19].掺氮氧化锌薄膜的P型转变研究[J]. 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [20].锡掺杂氧化锌薄膜乙醇气敏性的研究[J]. 天津工业大学学报 2012(01)

- [21].纳米氧化锌薄膜掺杂失效的重要因素[J]. 科学通报 2011(25)

- [22].制备条件对镓掺杂氧化锌薄膜的透明导电性影响[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [23].掺铝氧化锌薄膜的制备及应用研究进展[J]. 云南化工 2008(02)

- [24].掺铝氧化锌薄膜表面织构机制的研究[J]. 功能材料 2009(10)

- [25].氧化锌薄膜的缺陷发光和它作为白光光源的潜在应用（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2016(05)

- [26].紫外光照射对掺铝氧化锌薄膜导电和透光性质的影响[J]. 影像科学与光化学 2010(02)

- [27].不同基片掺杂氧化锌薄膜光学特性的对比研究[J]. 现代制造技术与装备 2017(09)

- [28].钛合金表面纳米氧化锌薄膜的体外细胞毒性研究[J]. 中国现代医学杂志 2016(07)

- [29].氧化锌薄膜材料研究[J]. 山东工业技术 2015(13)

- [30].低温热处理制备掺铝氧化锌薄膜技术的研究[J]. 沈阳理工大学学报 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1643e2c3bfaa5eaf08aae6b.html