# 试论建设工程检测机构设备使用与管理

李慧

寿光市建设工程质量检测有限公司山东寿光262700

摘要：近些年，我国的建筑工程快速发展和进步，建设工程建设中检测机构通过专业的检测服务保障建设工程建设质量与工程施工效率，但检测工作的开展需要检测设备的支持，一旦检测设备出现问题将会导致检测数据的科学性、准确性、有效性受到影响。为此，为了保障建设工程检测的可靠性，本文对检测机构设备的使用与管理展开了具体探究，以便保障设备得到合理应用、保障检测结果质量。

关键词：建设工程；检测机构；检测设备；使用；管理

引言

建设工程机械设备的检测和维修是相辅相成的关系，两者间对对方都有直接的影响。建设工程机械设备的检测工作的准确性，影响着工程机械设备维修效率。准确的故障检测能减少工程机械设备的维修时间，降低建筑工程设备的维修成本。建设工程机械设备检测与维修工作的默契配合，能及时地发现并解决建设工程机械设备出现的故障问题，提高建设工程机械设备的工作效率。这对建设工程项目的实施具有十分重要的意义，不但能提高建筑企业的经济效益，也能让建筑行业稳定健康的发展。

1建设工程检测机构设备使用与管理的必要性

建设工程中检测机构是保障建筑施工质量的重要物质基础，更为建筑工程领域输送了大量的从业经验丰富、能力突出、综合素质优秀的质量检测人才。其中在检测机构工作中，设备与人才是两项重要的资源，文章主要针对检测设备展开探究，设备处于稳定、安全的运行状态中能够最大程度发挥出效能，保障获取精准的检测数据，因此，检测机构日常工作中不仅要展开检测服务，做好设备管理，保障设备的科学使用也十分关键，能够提升固定资产的利用效率，产生直接的价值与作用，防止质量问题与隐患对工程的经济效益造成损失，从而实现高品质的建筑产品。其中管理工作主要包括设备运输、设备处置、设备使用、设备存放、设备维护等内容，定期展开校准，保障使用过程中设备检测的精准性与可靠性。

2建设工程检测机构设备使用与管理的措施分析

2.1建设工程试验检测仪器设备的购置

仪器设备按照其设备的重要性以及采购价格等因素分为贵重仪器设备和一般仪器设备。所以，在对设备进行采购的过程中必须根据检测项目、相关规范以及检测标准等进行采购并且还应填写《仪器设备购置申请表》，但是在采购的过程中必须要注意以下几点：第一，仪器设备在后期的保养和维修要求、运行检查等。第二，厂商的售后服务和培训要求。第三，仪器设备的分辨能力、测量参数的范围以及准确度方面等。第四，属于重大设备或者是贵重设备，在条件允许的前提下可聘请相关专家对此进行评估后方可决定是否进行购买。

2.2建设工程程机械设备的周期性维修

建设工程机械设备的周期性维修是一种预防维修的方法，可以分为大、中、小三种情况。很多建设工程企业在进行设备的周期性维修时，采用的较多的方式就是套用行业的条文性规定，这种维修方式上的效仿是极其不明智的选择。建设工程企业应当根据机械设备自身的磨损情况作出合理的调整，结合设备的使用情况和实际生产情况制定详细的修理计划。很多建设工程机械设备由于使用环境的恶劣，导致其未能达到相应周期就已经损坏，不能够再继续使用。建设工程企业如果强行按照周期进行设备维修，必定导致设备无法满足企业建筑施工生产要求。而且不同建设工程企业的管理水平具有较大的差异性，相同的设备在使用情况上也有较大差距，在周期维修时，应当考虑建设工程机械设备操作人员的技术水平、工程机械设备的运行环境、保养水平等实际状况周期性维修是一种被动的计划性维修方式，适用于已经掌握磨损规律的工程机械设备

2.3设备使用

设备通常有两种类型，一种是检测机构永久固定资产清单内的设备，另一种是清单外的设备，如租赁、借用等设备，价格昂贵使用频率低设备，或检测中特殊规定用途的设备，这些清单外设备在使用过程中必须对其性能以及功能进行检测，逐一与国家规定进行对应，满足要求后才能应用于检测工作中。同时，设备在使用过程中需要根据检测内容确定设备使用周期，并制定校准计划，测量设备使用中影响检测结果的关键值或关键量。设备使用前，完成所有准备工作后应由准备人员、检测人员、监督人员在信息记录上签字，并交由技术人员以及相关负责人进行审核，保障设备无问题后才能正式应用于检测操作中。对于全部需要进行检测的设备来讲，如新引进设备、外借后返还设备、修复后设备、长时间未使用设备等，在使用时都需要重新进行全面的检查以及校准，达到质量保准以及规范要求后才能投入使用。此外，在设备使用过程中，设备运行环境以及运行条件也是管理工作的重点，规避运行环境因素对设备运行状态带来的影响。

2.4设备及其软件的档案资料管理

在建设工程实验检测中仪器设备档案作为一项非常重要的内容，其检测机构应当引起足够的重视，特别是针对仪器设备的升级改造、维修记录以及量值溯源证明等方面的档案资料。对软件及设备进行统一的编号处理；标准物质、设备、消耗材料验收后将其资料进行统一归档处理；建立消耗材料以及仪器设备的登记台账。另外，仪器设备管理人员也应建立健全设备技术管理档案，其主要的内容包括以下几点：第一，设备的操作规程和适用规范等。第二，设备以及标准物质的技术资料以及保养资料，其中主要包括维修记录以及保养记录、图纸、合格证、管理记录等等。第三，将软件和仪器设备以及标准物质进行统一的编号。第四，设备、标准物质当前的处所，第五，标准物质以及设备的购置资料也应该及时进行归档，其主要包含市场调查资料、购置申请表、验收报告书、使用说明书、校准证书、检定证书等。第六，设备、标准物质的量值溯源计划。

2.5建设工程机械设备的事后维修

建设工程机械设备的事后维修是指在机械设备发生故障后，进行的非计划性维修工作。非计划性修理也适用于建筑工程机械设备的性能、精度达不到相应标准时进行及时修理。这种维修方式能提高设备的利用率，很大程度上减少设备的停机时间。但建设工程机械设备一旦发生故障问题后，就会对建设工程的施工生产造成一定程度的影响，对于一些处于偏远地区的建筑施工设备，或者一些重要的需长期连续运转的工程机械设备来说，这会给设备修理工作带来一定的困难，也会让建筑企业的造成经济上的损失。但事后维修大多数都是对发生机械故障的零件或者部位进行小范围修理，并不会对整个建设工程机械设备进行全面检修，这就导致了设备会经常性、连续性的出现机械故障。事后维修虽然是一种被动的维修方式，但被应用的范围相对广泛，适用于一些修理技术简单、利用率低的设备，这些建设工程机械设备在发生故障后对正常建筑施工生产的影响较小，因此对此类设备采用事后维修的方法能降低企业的维修成本。

结语

综上所述，建筑行业的迅猛发展，对建设工程检测服务提出了更高的要求，从而也需要更精密、更可靠的设备仪器辅助检测机构完成检测工作，因此，设备的管理与使用十分关键，应引起检测机构的重视，不断完善管理手段与管理制度，保障设备的科学应用

参考文献：

[1]宋国飞.浅谈建设工程质量检测机构内部的仪器设备管理[J].建筑工程技术与设计，2016，26（12）：2289.

[2]曾维芳.浅析建设工程质量检测机构存在的问题及运营发展对策[J].建材与装饰，2015，22（52）：57-58.

[3]王庆锋，杨剑锋，刘文彬，等.过程工业设备维修智能决策系统的开发与应用[J].机械工程学报，2010（24）：168-177.

[4]陈文龙.故障诊断技术在煤矿综掘机械设备维修中的应用与探讨[J].中小企业管理与科技，2011（36）：294.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a18250ed78ddc8afa6ab4231.html