# 黄土丘陵沟壑区不同空间尺度流域泥沙输移比的估算

### 论文摘要

黄土丘陵沟壑区是我国水资源缺乏、水土流失最为严重的区域,也是黄河流域粗泥沙的主要来源区,区域内侵蚀的泥沙有多少输入河流,这个问题直接关系到黄河下游河道的安危,对黄河治理和开发至关重要。泥沙输移比将流域土壤侵蚀量和输沙量很好的联系在一起,长期以来被作为判断流域侵蚀与产沙变化特征的重要因素。为此,本研究在分析黄河中游输沙量变化特征的基础上,利用基于径流小区测验资料和基于单元小流域侵蚀模数两种方法,计算了不同空间尺度流域的泥沙输移比,以期为黄河流域水土保持规划和河道治理提供科学依据。主要取得了以下研究结果:（1）黄河中游输沙量总体呈减小趋势,输沙量减幅最大的时期是退耕还林（草）时期（1998-2007年）,减幅最小的时期是1970-1989年;输沙量减幅较大的区域主要分布在黄河干流头道拐-吴堡段、渭河下游、无定河、蔚汾河、岚漪河、浑河、偏关河、皇甫川、清水河、县川河;输沙量减幅较小的区域主要分布在泾河、北洛河、清涧河;输沙量有所增加的水文站控制区为黄河干流府谷-龙门段、巴家嘴-姚新庄、雨落坪-（板桥、庆阳）、临潼-（桃园、咸阳、秦渡镇、高桥、马渡王）;退耕还林（草）开展以来,皇甫川、孤山川、佳芦河、屈产河、延河、清涧河输沙模数仍在2500t/km2?a以上,应重点加强治理;降雨因素和人类活动对输沙量减小的贡献率分别为37.6%和62.4%。（2）对于面积<1km2单元小流域,未治理情况下泥沙输移比接近于1,治理情况下的泥沙输移比在0.410.50之间;对于面积在1100km2的小流域,未治理情况下的泥沙输移比在0.830.90之间,而治理情况下泥沙输移比在0.370.62之间。对于面积<100km2的小流域,利用径流小区测验资料和利用单元小流域（<1km2）资料计算的泥沙输移比结果非常接近,说明在没有小区测验资料时,用单元小流域计算流域泥沙输移比是可行的。（3）对于面积在1001000km2且土壤侵蚀类型单一的水文站控制流域,利用面积<1km2单元小流域计算的泥沙输移比变化在0.780.96之间。与面积<1km2单元小流域计算的结果相比,若采用面积110km2、面积10100km2小流域作为单元小流域,计算的泥沙输移比相对误差分别为2.3%、4.6%。可见,在没有面积<1km2单元小流域资料的情况下,可用面积110km2小流域、面积10100km2小流域作为单元小流域来计算泥沙输移比。（4）对于面积在10006000km2的支流,在考虑流域未治理和治理面积比例的情况下,利用面积<1km2单元小流域计算的泥沙输移比变化在0.480.97之间。与利用面积<1km2单元小流域计算结果相比,若采用面积110km2、10100km2、1001000km2小流域作为单元小流域来计算泥沙输移比,误差范围有些偏大。（5）分析治理与未治理情况下流域产流降雨量、流域面积、沟壑密度、沟道比降、主沟道长、治理度对泥沙输移比的影响表明:未治理情况下,沟道比降与泥沙输移比的相关性最高,相关系数为0.95,与其他因子无固定趋势关系;治理情况下,各因子与泥沙输移比均不存在固定的趋势关系。可见,泥沙输移比的变化是众多因素综合影响的结果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 研究进展

- 1.2.1 实地观测与调查法

- 1.2.2 土壤侵蚀预报模型

- 1.2.3 沙输移比转换法

- 1.3 研究内容

- 1.3.1 黄河中游不同空间尺度输沙量变化特征

- 1.3.2 黄土丘陵沟壑区不同空间尺度流域的泥沙输移比

- 1.3.3 泥沙输移比影响因素分析

- 1.4 研究方法

- 1.5 技术路线

- 第二章 黄河中游输沙量的时空变化特征

- 2.1 研究区概况与研究方法

- 2.1.1 研究区概况

- 2.1.2 资料来源与研究方法

- 2.2 黄河中上游输沙量年际变化特征

- 2.3 黄河中游输沙量年际变化特征

- 2.4 黄河中游主要支流输沙量变化特征

- 2.5 黄河中游不同水文站控制区输沙量变化特征

- 2.6 降雨与人类活动对黄河中游输沙量变化的影响分析

- 2.7 小结

- 第三章 黄土丘陵沟壑区不同空间尺度泥沙输移比

- 3.1 研究区概况和研究方法

- 3.1.1 研究区概况

- 3.1.2 研究方法

- 3.2 基于小区测验资料计算的流域泥沙输移比

- 2 流域的泥沙输移比计算'>3.2.1 面积<1km2流域的泥沙输移比计算

- 2 流域的泥沙输移比计算'>3.2.2 面积<10km2流域的泥沙输移比计算

- 2 流域的泥沙输移比计算'>3.2.3 面积<100km2流域的泥沙输移比计算

- 3.3 基于单元小流域测验资料计算的泥沙输移比

- 2 流域的泥沙输移比计算'>3.3.1 面积<10km2流域的泥沙输移比计算

- 2 流域的泥沙输移比计算'>3.3.2 面积<100km2流域的泥沙输移比计算

- 2 水文站控制区泥沙输移比的计算'>3.3.3 面积<1000km2水文站控制区泥沙输移比的计算

- 2 支流的泥沙输移比计算'>3.3.4 面积<10000km2支流的泥沙输移比计算

- 3.4 小结

- 第四章 黄土丘陵沟壑区泥沙输移比影响因素分析

- 4.1 降雨因素

- 4.2 流域面积

- 4.3 沟壑密度

- 4.4 沟道比降

- 4.5 主沟道长

- 4.6 治理度

- 4.7 综合因素分析

- 4.8 小结

- 第五章 结论

- 5.1 黄河中游输沙量时空分异特征

- 5.2 黄河中游不同空间尺度泥沙输移比

- 5.3 泥沙输移比影响因素

- 5.4 存在问题

- 5.4.1 泥沙粒径对泥沙输移比的影响

- 5.4.2 影响因素的定量化

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].基于景观地形的小流域单元减灾调控评价研究[J]. 风景园林 2020(01)

- [2].生态清洁小流域水土保持综合治理对策分析[J]. 科技创新与应用 2020(04)

- [3].朝阳县六家子小流域水土保持综合治理效益分析与评价[J]. 黑龙江水利科技 2019(12)

- [4].高平市生态清洁小流域建设探讨[J]. 山西水土保持科技 2019(04)

- [5].基于山区小流域生态修复分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [6].老乐山生态清洁小流域[J]. 中国水土保持 2020(01)

- [7].青龙沟小流域生态经济建设实践与思考[J]. 中国水土保持 2020(03)

- [8].平邑县生态清洁小流域建设的优势和发展对策[J]. 中国水土保持 2020(03)

- [9].临洪小流域(湿地)水土流失综合治理措施设计研究[J]. 中国水土保持 2020(03)

- [10].海城市小流域坡耕地水土流失综合治理必要性分析[J]. 陕西水利 2020(04)

- [11].生态清洁小流域建设让“国际慢城”更具吸引力[J]. 中国水土保持 2020(04)

- [12].兵坑小流域“三变”改革与水土保持同进共融实现乡村振兴[J]. 中国水土保持 2020(05)

- [13].北京市山区小流域与平原区小流域综合治理区别探讨——以房山区两条小流域为例[J]. 农村经济与科技 2020(07)

- [14].三峡库区水土流失综合治理优先小流域识别方法[J]. 水土保持学报 2020(03)

- [15].水土流失综合治理优先小流域识别的空间尺度效应[J]. 水土保持通报 2020(02)

- [16].平原河网农业复合污染区清洁小流域建设及评价指标体系研究[J]. 环境生态学 2020(07)

- [17].湖南省生态清洁小流域建设现状及对策[J]. 湖南水利水电 2020(04)

- [18].乡村旅游经济视角下甘肃生态清洁小流域建设研究——以康县为例[J]. 中国水土保持 2020(07)

- [19].丹江口库区生态清洁小流域建设思考[J]. 人民长江 2020(08)

- [20].秉承新时代生态治理体系打造小流域清洁生产样板——以广德县九龙小流域为例[J]. 中国水土保持 2020(08)

- [21].小流域水土保持综合治理中存在的问题和相关措施分析[J]. 甘肃农业 2020(07)

- [22].生态清洁小流域投资指标测算初探[J]. 水利规划与设计 2020(09)

- [23].建宁县杨林溪、里沙溪小流域水环境治理实践及成效研究[J]. 海峡科学 2020(08)

- [24].清洁小流域内废弃采矿宕口治理技术及效果浅析[J]. 亚热带水土保持 2020(03)

- [25].生态清洁小流域投资指标研究——以生态环境型和生态安全型为例[J]. 水利技术监督 2020(05)

- [26].基于适宜性评价的小流域人居环境生态发展模式研究[J]. 华中建筑 2020(10)

- [27].极端暴雨下小流域洪峰对植被和梯田的响应——以山东临朐台风“利奇马”暴雨为例[J]. 水土保持学报 2020(05)

- [28].西南地区小流域水土保持综合治理实施研究[J]. 中国新技术新产品 2019(01)

- [29].环山河生态清洁小流域[J]. 中国水土保持 2019(11)

- [30].白家崖小流域水土流失综合治理成果及存在问题探讨[J]. 山西水利 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a18710aa996976b88093b4b8.html