# 基于CF接口的便携式数据采集系统

### 论文摘要

本文提出了一种基于CompactFlash(CF)接口的便携式数据采集系统的设计方案，采用可编程逻辑器件实现CF接口控制及数据采集控制：CF接口部分实现与上位机的数据传送，数据采集控制部分完成量程变换、模数转换控制等功能。上位机基于CF接口与下位机进行数据通信，给下位机发送量程控制字、数据采集参数等命令，采用中断方式接收下位机采集过来的数据并进行处理，下位机只完成数据的采集。这种方案最大的优势是上位机端的数据处理软件易于修改，以面向不同的应用。目前基于CF接口的设计采用专用芯片实现接口控制，由FPGA、DSP等实现逻辑功能，这种多芯片方案虽然设计简单，但成本高，功耗大。本课题首先根据CF规范，设计了一种基于可编辑逻辑器件的CF卡端接口，实现了存储器模式和I／O模式两种传输方式的接口设计，并在此基础上完成了数据采集系统的设计。相比较传统方案，本方案设计灵活，系统成本和功耗更低。此外，本课题设计的基于可编辑逻辑器件的CF卡端接口具有通用性，在此基础上可实现其它多种基于CF接口的便携式I／O设备。本课题完成的数据采集系统中，用于逻辑控制的可编程逻辑器件采用了FPGA和CPLD两种实现方案。在完成系统的硬件和软件设计后，对系统进行了测试，结果表明系统成功地实现了数据采集、处理、显示和控制，采用CPLD作为本设计的逻辑控制在系统功耗方面具有明显的优势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 论文研究的背景及意义

- 1.2 便携式数据采集系统的发展现状

- 1.3 论文研究的主要内容

- 2 CF接口介绍

- 2.1 CF卡基本特性

- 2.1.1 CF卡的尺寸

- 2.1.2 CF卡的电源

- 2.1.3 CF卡内部结构及外围接口方式

- 2.2 CF接口信号定义

- 2.3 CF卡空间寻址

- 2.3.1 CF卡的属性存储空间

- 2.3.1.1 卡配置寄存器

- 2.3.1.2 CIS

- 2.3.2 CF接口的I/O模式

- 2.4 CF卡上电过程

- 2.5 CF-ATA与PCMCIA-ATA的区别

- 3 系统方案设计

- 3.1 设计指标及分析

- 3.2 硬件方案设计

- 3.3 软件方案设计

- 4 系统硬件设计

- 4.1 信号调理

- 4.1.1 电阻分压

- 4.1.2 自动增益控制

- 4.2 模数转换

- 4.3 逻辑控制

- 4.3.1 采样速率控制

- 4.3.2 CF接口控制

- 4.3.3 FPGA和CPLD实现逻辑控制的对比

- 4.4 电源管理

- 4.5 其它

- 4.5.1 FPGA/CPLD下载电缆

- 4.5.2 FPGA上电自动配置

- 4.5.3 FIFO

- 4.5.4 电平转换

- 4.6 电路设计及PCB设计

- 4.6.1 电路设计

- 4.6.2 PCB设计

- 5 软件设计

- 5.1 驱动程序

- 5.2 应用软件

- 6 实验结果

- 6.1 信号调理部分

- 6.2 模数转换部分

- 6.3 接口控制部分

- 6.4 系统整体功能测试

- 6.5 系统功耗分析

- 7 结论

- 致谢

- 参考文献

- 在校学习期间所发表的论文

### 相关论文文献

- [1].让CF的声音随时伴你同行[J]. 疯狂英语(教学版) 2016(11)

- [2].数控加工中CF卡传输程序的应用研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(05)

- [3].从韩国官方CF探文化创意产业的传播策略[J]. 国际汉语学报 2012(02)

- [4].我国军事实力的周期波动研究——一个基于CF滤波的研究[J]. 现代经济信息 2014(10)

- [5].基于CF多元回归模型的地震滑坡危险性研究——以香港屯门为例[J]. 地震 2013(02)

- [6].主体化机车信号灭灯的CF卡分析方法初探[J]. 上海铁道科技 2010(01)

- [7].CF卡在数控教学中的应用[J]. 职业教育研究 2010(10)

- [8].非培养法研究成年CF患者长期呼吸道菌群的变化特点[J]. 中国微生态学杂志 2015(01)

- [9].CF卡在数控机床传输数据中的应用研究[J]. 新技术新工艺 2012(03)

- [10].~(252)Cf源驱动噪声测量信号分析及其时域计算机模拟[J]. 原子核物理评论 2008(04)

- [11].CF生料均化库使用中存在的问题及解决办法[J]. 中国水泥 2016(07)

- [12].~(252)Cf源驱动噪声测量信号分析及其计算机模拟[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [13].资金互助社可持续发展的利率选择——基于安徽省CF县的实证研究[J]. 郑州航空工业管理学院学报 2010(06)

- [14].~(252)Cf源驱动噪声测量时域信号分析[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2008(04)

- [15].基于CF滤波法的中国煤炭生产周期波动特征研究[J]. 中国煤炭 2014(01)

- [16].某医用电子直线加速器CF因子关键参数测量及曲线拟合[J]. 核电子学与探测技术 2017(01)

- [17].国产CF钢制3000m~3丙烯球罐建造技术[J]. 化工机械 2015(02)

- [18].CF接口技术在诱发电位测试系统中的应用[J]. 医疗装备 2008(05)

- [19].~(252)Cf快响应电离室裂变中子、γ飞行时间谱测量[J]. 核动力工程 2008(05)

- [20].利用示踪~(252)Cf中子源的材料鉴别技术[J]. 原子能科学技术 2011(04)

- [21].CF卡在采煤机振动检测中的应用[J]. 微计算机信息 2008(11)

- [22].~(252)Cf中子活化水泥元素在线分析仪应用中的辐射安全浅析[J]. 环境科学导刊 2020(S1)

- [23].保水流变剂在无碳复写纸CF涂料中的应用[J]. 中华纸业 2015(16)

- [24].基于科学消费观的北方过度取暖问题研究——以内蒙古CF市为例[J]. 价值工程 2017(30)

- [25].~(252)Cf源和重离子加速器对FPGA的单粒子效应[J]. 强激光与粒子束 2011(08)

- [26].~(252)Cf源驱动噪声分析核材料富集度判别方法[J]. 强激光与粒子束 2012(05)

- [27].~(252)Cf源驱动噪声分析法测量α初步研究[J]. 原子能科学技术 2011(11)

- [28].一种~(252)Cf裂变中子源的中子、γ射线飞行时间谱测量新方法[J]. 强激光与粒子束 2009(11)

- [29].CF内圆磨床静压导轨液压系统改进[J]. 哈尔滨轴承 2014(01)

- [30].CF炭黑在载重汽车子午线轮胎气密层胶中的应用[J]. 橡胶科技市场 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a198f71c3d24f70274ec6ae0.html