# 一体化接收机关键技术研究

### 论文摘要

一体化接收技术是未来卫星测控领域接收技术的发展趋势,一体化接收技术的应用可以很大程度的缩减测控网成本,减少测控所需的人力资源,降低测控活动中的人为干预程度,降低人为的误操作、误动作。随着空间技术的发展和进步,各型号的航天器越来越多,同时通信技术的发展,型号卫星的信号调制类型亦不断发展进步,由于多种调制信号类型的并存,使调制信号的自动识别技术成为一体化接收机开发的关键技术之一。本文在认真分析目前调制类型自动识别方法的基础上,对基于循环谱的调制信号自动识别方法进行了详细的阐述,对于各种类型的调制信号采用快速傅立叶变换累加算法(FAM)的识别效果,使用MATLAB进行了仿真实验,在第三章最后,对循环谱中的分段谱相关(SSCA)算法,在实际的硬件平台上进行了测试,取得了良好的效果。分集接收技术是将携带同一信息的信号,利用不同路径、不同频率、不同极化方式进行传送,在接收端将各个支路信号按某种方式加以合并,然后提取信息。分集接收技术在一体化接收机中的应用,可以更好的抑制信号衰落,提高接收信号的信噪比,在测控过程中可以更迅速、更准确的捕获和跟踪目标信号。所以,分集接收技术是一体化接收机开发和实现的另一关键技术。本文的第四部分对影响分集接收技术的主要因素(同频同相调整和信噪比估计)进行了详细的分析和讨论。针对目前存在的同频同相方法中存在的缺陷,本文提出了一种基于互相关的同频同相调整方法,较好的解决了调整方法受调制类型限制的问题。在信号的信噪比估计方面,目前多数采用时域的方法,本文在频域上提出了一种采用傅里叶变换进行信噪比估计的方法,该方法思路简单,取得的效果较好,并使用MATLBA,进行了仿真验证。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 选题的意义和背景

- 1.2 信号自动识别技术的研究现状

- 1.3 分集接收技术的研究现状

- 1.4 本文的主要内容

- 第二章 接收机关键技术概述

- 2.1 PSK信号的自动识别

- 2.2 快衰落的抑制

- 2.3 自动增益控制

- 2.4 数字下变频

- 2.5 滤波抽取

- 2.6 信噪比估计

- 2.7 同频同相调整

- 2.7.1 双环锁相方式

- 2.7.2 三环锁相方式

- 2.7.3 双通道自锁相方式

- 第三章 基于循环谱的PSK信号识别

- 3.1 高效的循环谱估计算法

- 3.1.1 时域平滑循环谱估计方法

- 3.1.2 离散频率平滑估计方法

- 3.1.3 FAM算法（FFT累加算法）

- 3.1.4 分段谱相关算法（SSCA）

- 3.2 PSK信号的循环谱特性分析与仿真

- 3.2.1 FSK信号的循环谱特性分析与仿真

- 3.2.2 BPSK信号的循环谱特性分析与仿真

- 3.2.3 QPSK信号的循环谱特性分析与仿真

- 3.2.4 OQPSK信号的循环谱特性分析与仿真

- 3.2.5 MPSK信号的循环谱特性分析与仿真

- 3.3 SSCA算法的DSP仿真实验

- 3.3.1 算法实现的硬件平台

- 3.3.2 SSCA算法的DSP仿真实验

- 第四章 分集接收技术研究

- 4.1 最大比合并原理

- 4.2 常用的同频同相调整方法

- 4.3 基于互相关的同频同相调方法

- 4.4 实验验证

- 4.4.1 合成增益仿真

- 4.4.2 同频同相调整效果仿真

- 4.4.3 实际测试结果

- 4.5 信噪比估计

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 存在不足和打算

- 参考文献

- 在学期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低温接收机电源及监控系统的研制[J]. 低温与超导 2020(07)

- [2].低温接收机的智能化研究[J]. 低温与超导 2020(10)

- [3].监测接收机接收虚假信号的机理与判断[J]. 中国无线电 2018(09)

- [4].基于接收机配置电路的程序设计[J]. 电子测试 2017(Z1)

- [5].7mm波段制冷接收机用低温微波单元[J]. 低温与超导 2017(04)

- [6].线性和对数双通道150MHz中频接收机的设计与实现[J]. 舰船电子工程 2017(06)

- [7].监测接收机高速扫描速度检测方法探讨[J]. 国外电子测量技术 2016(03)

- [8].一种FPGA数字跟踪接收机的设计及实现[J]. 空间电子技术 2016(04)

- [9].接收机类型对精密单点定位收敛速度的影响分析[J]. 导航定位学报 2015(01)

- [10].基于斩波轮技术的K波段接收机噪声校准研究[J]. 天文学报 2020(01)

- [11].多通道接收机幅相校准测试系统的设计[J]. 电子世界 2017(10)

- [12].射频直接数字化接收机[J]. 电子技术与软件工程 2017(16)

- [13].广播监测接收机虚拟化应用探讨[J]. 西部广播电视 2015(18)

- [14].基于钟驾驭模式的定时接收机绝对校准[J]. 仪器仪表学报 2014(09)

- [15].DM500接收机LNB供电异常检修一例[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2013(06)

- [16].一款小型40米波段接收机[J]. 电子制作 2012(08)

- [17].高频率接收机的研究及电路的设计[J]. 科技信息 2012(33)

- [18].二维定向瑞克接收机实现方案比较研究[J]. 电波科学学报 2011(03)

- [19].接收机非线性测试分析[J]. 无线电工程 2011(10)

- [20].GNSS测绘及GIS接收机[J]. 全球定位系统 2008(05)

- [21].GNSS接收机[J]. 全球定位系统 2008(06)

- [22].新型空中数字雷达预警接收机问世[J]. 上海航天 2008(02)

- [23].项目现场GPS接收机检验方法的应用[J]. 科技创新导报 2019(17)

- [24].一种短波虚拟接收机的设计与实现[J]. 无线电通信技术 2017(02)

- [25].保护车载接收机的辐射骚扰分析及整改[J]. 汽车电器 2017(02)

- [26].北斗卫星导航系统接收机测量误差建模及估计[J]. 红外与激光工程 2015(S1)

- [27].宽带便携式接收机的研究[J]. 数字通信世界 2015(02)

- [28].复杂干扰环境下的卫星授时接收机加固技术[J]. 国防科技大学学报 2015(03)

- [29].一种用于相控阵雷达的多通道接收机[J]. 舰船电子对抗 2015(03)

- [30].北斗接收机定位校准试验[J]. 计测技术 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a19e532a896cba9fde9e28aa.html