# 动力煤及其混煤燃烧SO2析出特性试验研究

### 论文摘要

煤炭在我国一次能源消费中占据主导地位。燃煤产生的SO2带来的大气污染问题已经严重影响到我国的经济发展和生产生活。电厂燃煤则是产生SO2的主要污染源,因此研究动力煤燃烧硫析出规律和SO2控制技术具有非常重要的意义。近年来,由于全国动力用煤供应紧张,很多电厂无法燃用固定煤种,普遍存在燃用混煤现象。目前,虽然对燃煤硫污染物控制已有大量的研究,但对混煤燃烧及其硫污染物控制的研究则较少。因此研究动力煤及其混煤的SO2析出特性具有非常重要的现实和理论意义。首先采用热重分析法（TGA）,对所选择的8种山东省内主要动力煤及其混煤的燃烧过程进行了研究,并求取出单煤及其混煤的燃烧特性参数。对比研究了混煤与组分单煤燃烧特性之间的联系与不同。煤阶越高的煤种其着火温度越高,可燃性指数越差。混煤的燃烧特性基本介于两组分煤之间,着火温度相对接近着火温度低的组分煤种,可燃性指数相对接近可燃性差的组分煤种。当煤阶相近的煤种掺配时,混煤的燃烧特性与两组分煤相似;当煤阶相差较大的煤种掺配时,混煤的燃烧特性呈现阶段相似性:在挥发分析出并燃烧阶段,燃烧失重过程与低煤阶组分煤种相似,在焦炭燃烧直至燃尽阶段,失重过程又逐渐接近高煤阶组分煤种。当燃烧特性相差较大的煤种掺混时,其可燃性指数变差。其次在高温管式炉上,对不同煤种燃烧SO2析出的动态特性进行了研究,并分析了煤质与SO2析出的关系以及燃烧工况对SO2析出的影响。煤燃烧SO2的析出呈现出明显的双峰结构。通过这两个峰可将煤中所含的硫划分为低温硫和高温硫。虽然低温硫和高温硫不能直接等同为有机硫和黄铁矿硫,但可通过有机硫与黄铁矿硫的组成大体判断低温硫与高温硫的析出情况。煤中含硫量越高,SO2析出速率越高,SO2析出总量也越多,但硫析出率不一定越高。煤阶与SO2析出的关系主要体现在:不同煤阶的煤有着差异较大的燃烧特性和形态硫组成,进而影响到SO2的析出特性。低阶煤SO2析出开始时间较早,峰值较高,峰宽较窄,硫析出比较集中。高阶煤SO2析出较平缓,峰值较低,峰宽较大,析出持续时间长。提高温度可使SO2析出提前并可提高SO2析出率。温度的提高对高温硫析出的影响比较明显。在1200℃以下时,提高温度对增大硫析出率作用显著,但超过1200℃时,温度的提高则对增大硫析出率的作用不明显。燃烧时氧浓度越高,SO2析出速率越高,析出量越大,硫析出率越高。然后在高温管式炉上,对混煤燃烧SO2的析出特性进行了研究。分析了不同掺配方式下混煤燃烧SO2的析出特性,并分析了燃烧工况对SO2析出的影响。混煤SO2析出特性介于两组分煤之间,且相对接近比例大的组分煤。混煤中高硫煤比例越大,SO2析出速率越高,析出量越大,但硫析出率不一定越高。高硫煤中掺烧低硫煤可明显降低SO2析出速率和析出总量。煤阶相差较大的煤种掺配时,混煤SO2析出动态特性随掺配比例变化很大。低阶煤中掺烧高阶煤可明显减缓SO2的析出。煤阶相近煤种掺配时,混煤SO2析出动态特性与两组分煤相近。燃烧工况对混煤SO2析出的影响与对单煤的影响相似。最后,应用BP神经网络模型对混煤燃烧硫析出率进行了预测。分别以煤质因数:挥发分含量、固定炭含量、有机硫含量、黄铁矿硫含量和工况因数:管式炉温度、供气氧浓度以及掺配比例作为输入变量,以硫析出率作为输出量。用54组样本数据进行训练,用10组测试数据进行检验。检验结果表明,经过训练的神经网络模型对检验样本集的预测具有较高准确性,满足试验误差要求。本文建立的BP神经网络可以用来预测混煤燃烧SO2的析出率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 符号表

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 煤燃烧硫污染物析出的研究现状

- 1.2.1 煤中硫的赋存形态

- 1.2.2 煤燃烧硫污染物生成的机理与过程

- 2析出的动态特性'>1.2.3 煤燃烧SO2析出的动态特性

- 1.3 混煤燃烧的研究现状

- 1.3.1 混煤燃烧特性的研究

- 2排放特性的研究'>1.3.2 混煤燃烧SO2排放特性的研究

- 1.4 课题的研究目的和内容

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究内容

- 1.5 本章小结

- 2 试验装置及研究方法

- 2.1 样品的选取及前期准备

- 2.2 试验装置

- e热重分析系统'>2.2.1 TGA/SDTA851e热重分析系统

- 2.2.2 高温管式炉试验系统

- 2.3 试验方法及试验安排

- 2.3.1 单煤及其混煤燃烧特性的热重分析试验

- 2析出特性试验'>2.3.2 单煤燃烧SO2析出特性试验

- 2析出特性试验'>2.3.3 混煤燃烧SO2析出特性试验

- 2.3.4 试验数据的处理

- 2.4 本章小结

- 3 单煤及其混煤燃烧特性试验研究

- 3.1 煤的燃烧特性参数

- 3.2 单煤的燃烧特性试验研究

- 3.3 混煤的燃烧特性试验研究

- 3.3.1 煤阶相近煤种掺混燃烧特性

- 3.3.2 煤阶相差较大煤种掺混燃烧特性

- 3.4 本章小结

- 2析出特性试验研究'>4 单煤燃烧SO2析出特性试验研究

- 2析出的动态特性'>4.1 煤燃烧SO2析出的动态特性

- 2析出的关系'>4.2 煤质与SO2析出的关系

- 2析出的关系'>4.2.1 煤中含硫量及其形态硫组成与SO2析出的关系

- 2析出的关系'>4.2.2 煤阶与SO2析出的关系

- 2析出的影响'>4.3 燃烧工况对SO2析出的影响

- 2析出的影响'>4.3.1 温度对SO2析出的影响

- 2析出的影响'>4.3.2 氧浓度对SO2析出的影响

- 4.4 本章小结

- 2析出特性试验研究'>5 混煤燃烧SO2析出特性试验研究

- 2析出特性的影响'>5.1 混煤掺配方式对SO2析出特性的影响

- 2析出特性'>5.1.1 低硫煤与高硫煤掺混燃烧SO2析出特性

- 2析出特性'>5.1.2 煤阶相近煤种掺混燃烧SO2析出特性

- 2析出特性'>5.1.3 煤阶相差较大煤种掺混燃烧SO2析出特性

- 2析出特性的影响'>5.2 燃烧工况对混煤SO2析出特性的影响

- 2析出的影响'>5.2.1 燃烧温度对混煤SO2析出的影响

- 2析出的影响'>5.2.2 燃烧氧浓度对混煤SO2析出的影响

- 5.3 本章小结

- 2析出的BP神经网络预测模型'>6 混煤燃烧SO2析出的BP神经网络预测模型

- 6.1 BP神经网络简介

- 2析出的BP神经网络预测模型'>6.2 混煤燃烧SO2析出的BP神经网络预测模型

- 6.2.1 BP神经网络预测模型设计

- 6.2.2 模型预测结果与分析

- 6.3 本章小结

- 7 结论

- 参考文献

- 附录 神经网络试验样本数据

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].SO_2保鲜纸结合冷库预冷对龙眼果实低温贮藏效果的影响[J]. 保鲜与加工 2020(01)

- [2].煤炭生产、消费与工业SO_2排放关系计量研究：以西部八省(区)为例[J]. 中国矿业 2020(02)

- [3].降低硫磺回收装置SO_2排放浓度成套技术开发及应用[J]. 石油炼制与化工 2020(02)

- [4].不同分子量壳聚糖型SO_2缓释材料性能研究[J]. 食品工业科技 2020(02)

- [5].天然气净化厂尾气SO_2减排工艺探讨[J]. 当代化工研究 2020(12)

- [6].蒸馏-电感耦合等离子体发射光谱法测定葡萄酒中的SO_2[J]. 生物加工过程 2020(04)

- [7].电化学与半导体SO_2气体传感器的研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2020(03)

- [8].SO_2在矿质颗粒物表面非均相反应研究进展[J]. 华中农业大学学报 2020(05)

- [9].烧结烟气SO_2排放线性回归预测模型的建立与验证[J]. 鞍钢技术 2017(03)

- [10].大同市大气SO_2与5岁以下儿童呼吸系统疾病住院的浓度-反应关系研究[J]. 环境与健康杂志 2017(03)

- [11].降低硫磺回收装置烟气SO_2排放的探讨[J]. 化工设计通讯 2017(08)

- [12].硫磺回收装置SO_2排放超标原因分析及改进方法[J]. 化工设计通讯 2017(08)

- [13].清喉利咽颗粒联合养阴清肺糖浆对氨水及SO_2诱导小鼠咳嗽的影响作用[J]. 世界中医药 2015(11)

- [14].二氧化硫(SO_2)间歇熏蒸对红地球葡萄贮藏品质的影响[J]. 食品科技 2015(12)

- [15].不同园林地被植物对SO_2的反应和抗性研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [16].不同萱草对SO_2的抗性差异研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].大气中SO_2气体污染物对植物的危害与影响[J]. 农业灾害研究 2013(09)

- [18].活性炭纤维对SO_2气体吸附性能的研究进展[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [19].液相催化氧化SO_2研究进展[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [20].SO_2排污权交易试点政策的创新效应分析[J]. 山东财经大学学报 2020(06)

- [21].顶部给料全煤泥循环流化床燃烧与SO_2排放不稳定性研究[J]. 热力发电 2020(05)

- [22].SO_2气体对熔融碳酸盐燃料电池阴极材料稳定性的影响[J]. 职大学报 2020(02)

- [23].用烟气中SO_2萃取磷矿生产湿法磷酸的研究[J]. 磷肥与复肥 2016(07)

- [24].7B04铝合金在NaCl沉积与SO_2环境下的大气腐蚀行为[J]. 环境技术 2016(05)

- [25].樱桃番茄SO_2熏蒸保鲜研究[J]. 食品研究与开发 2017(06)

- [26].长江经济带SO_2排放网络结构特征及其影响因素[J]. 生态经济 2017(04)

- [27].碱性硫酸铝溶液吸收SO_2试验研究[J]. 热力发电 2017(04)

- [28].工业SO_2排放强度的因素分解——基于全国及八大经济区域的面板数据分析[J]. 生态经济 2017(07)

- [29].淮海经济区工业SO_2排放的空间相关性及影响因素分析[J]. 云南地理环境研究 2017(02)

- [30].石灰石特性对1MW循环流化床SO_2排放影响的试验研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1b82f88c6a59c0209ebdd2c.html