# 保温建筑材料—秸秆地聚合物的工艺优化及抗酸碱性能研究

### 论文摘要

对秸秆进行资源化利用,制备秸秆地聚合物保温材料,结合地聚合物自身的稳定性能和秸秆的高隔热保温性能,使秸秆地聚合物成为一种新型的保温建筑材料。秸秆地聚合物的合成不仅提高了秸秆的综合利用率,减轻了对环境的污染,同时开辟了地聚合物的综合利用新途径。而且秸秆地聚合物具备高隔热保温性能、高强度和耐久性优异等特性,是一种多功能的保温建筑材料,可缓解能源危机现状,同时缓解建筑资源能源短缺现象,对节能减排具有重大的现实指导意义,对实现可持续发展和资源合理利用产生深远的影响。本课题对秸秆地聚合物的工艺优化及抗酸碱性能进行了研究。主要研究得出秸秆地聚合物较优的工艺配方,以及考查秸秆地聚合物的保温性能和抗酸碱性能。通过对秸秆地聚合物进行热重-差热（TG-DTA）分析、电镜扫描（SEM）分析、X射线衍射（XRD）分析和傅立叶红外光谱（FT-IR）分析来研究秸秆地聚合物的微观结构、分析秸秆与地聚合物的结合方式以及分析秸秆地聚合物的微观结构与保温性能、抗酸碱性能的关系。主要结果如下：（1）秸秆地聚合物的配方为：A=3.9,B=0.30,偏高岭土量为166.9g,掺入秸秆长度为1mm,秸秆掺入量为4%,水灰比控制在0.10,制备得到的试块置于20℃,相对湿度70%的恒温恒湿箱中养护7 d。（2）秸秆地聚合物的导热系数随着秸秆掺量的增加而降低,当秸秆掺量超过4%时,秸秆地聚合物的导热系数趋于稳定,均低于0.07W/（m·K）,具有良好的保温效果；同时,当秸秆掺量超过4%时,秸秆地聚合物在高温煅烧后的抗压强度值不理想,耐高温性能减弱。因此结合对秸秆地聚合物导热系数和耐高温性能的测定结果,选取得出秸秆的最佳掺量为4%,从而制备得到高保温、高性能的保温建筑材料。由SEM可知,秸秆地聚合物为无定形层状结构,秸秆的掺入提高了地聚合物的保温性能,同时通过TG-DTA曲线分析得出秸秆地聚合物优良的耐高温性能。（3）秸秆地聚合物具有良好的抗酸碱性能。秸秆地聚合物经酸碱浸泡28 d后,仍具有较好的抗压性能。结合XRD、SEM和FT-IR分析可知,掺入秸秆后秸秆地聚合物中没有新相生成,秸秆与地聚合物的结合方式为物理结合。由XRD和FT-IR图谱可知,经酸碱浸泡后秸秆地聚合物的结构与未浸泡的秸秆地聚合物结构基本保持一致,仍具有地聚合物的特性,反映了秸秆地聚合物良好的抗酸碱性能。同时由SEM可知,秸秆地聚合物经酸碱浸泡之后虽然出现了气孔和裂缝,但是紧密的层状结构依然清晰可见,保持了地聚合物的基本结构,因此具有良好的抗酸碱性能。因此,以秸秆为原料制备得到的秸秆地聚合物是一种高保温、高强度以及抗酸碱性能良好的新型保温建筑材料,具有良好的资源化利用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 地聚合物的研究

- 1.1.1 地聚合物简介

- 1.1.2 地聚合物结构及聚合机理

- 1.1.3 地聚合物性能

- 1.1.4 地聚合物的研究现状

- 1.2 秸秆的应用研究

- 1.2.1 秸秆简介

- 1.2.2 秸秆综合利用

- 1.2.3 秸秆建筑材料

- 1.3 保温材料的研究

- 1.3.1 保温材料简介

- 1.3.2 工业保温材料的研究

- 1.3.3 建筑保温材料的研究

- 第二章 课题的研究意义及内容

- 2.1 课题的研究目的及意义

- 2.2 课题的研究目标及内容

- 2.3 实验工艺流程

- 2.4 实验主要仪器与设备

- 2.5 实验主要分析测试方法

- 2.6 实验原材料分析

- 2.6.1 高岭土

- 2.6.2 偏高岭土

- 2.6.3 秸秆

- 2.6.4 水玻璃

- 第三章 秸秆地聚合物的工艺配方研究

- 3.1 实验内容与实验方法

- 3.1.1 实验配比计算

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 实验结果分析与讨论

- 3.2.1 B值对秸秆地聚合物抗压强度的影响

- 3.2.2 A值对秸秆地聚合物抗压强度的影响

- 3.2.3 秸秆长度对秸秆地聚合物抗压强度的影响

- 3.2.4 秸秆掺量对秸秆地聚合物抗压强度的影响

- 3.2.5 水灰比对秸秆地聚合物抗压强度的影响

- 3.2.6 养护湿度对秸秆地聚合物抗压强度的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 秸秆地聚合物的保温性能

- 4.1 秸秆地聚合物导热系数的测定

- 4.1.1 实验方法

- 4.1.2 实验结果及分析

- 4.2 秸秆地聚合物的耐高温性能

- 4.2.1 实验方法

- 4.2.2 实验结果及分析

- 4.3 秸秆地聚合物的热重-差热（TG-DTA）分析

- 4.4 秸秆地聚合物的电镜扫描（SEM）分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 秸秆地聚合物的抗酸碱性能

- 5.1 秸秆地聚合物的抗酸性能

- 5.1.1 实验方法

- 5.1.2 实验结果及分析

- 5.2 秸秆地聚合物的抗碱性能

- 5.2.1 实验方法

- 5.2.2 实验结果及分析

- 5.3 秸秆地聚合物的X-ray衍射（XRD）分析

- 5.3.1 秸秆地聚合物XRD分析

- 5.3.2 秸秆地聚合物抗酸碱性能分析

- 5.4 秸秆地聚合物的电镜扫描（SEM）分析

- 5.4.1 秸秆地聚合物SEM分析

- 5.4.2 秸秆地聚合物抗酸碱性能分析

- 5.5 秸秆地聚合物的傅立叶变换红外光谱（FT-IR）分析

- 5.5.1 秸秆地聚合物FT-IR分析

- 5.5.2 秸秆地聚合物抗酸碱性能分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 创新点

- 6.3 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间参与的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].使用亚苄基山梨醇成核剂制备无定形的聚合物泡沫的组合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [2].科学家研发新聚合物 或可用于自我修复电池[J]. 军民两用技术与产品 2020(01)

- [3].基于天然萜类的可持续性聚合物[J]. 高分子学报 2020(03)

- [4].用于桥梁基桩的化学聚合物泥浆的性能研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2019(12)

- [5].离子液体聚合物的合成及应用研究进展[J]. 合成技术及应用 2020(01)

- [6].无色分散剂在聚合物多元醇中的应用研究[J]. 聚氨酯工业 2020(02)

- [7].配制水对抗盐聚合物粘度的影响因素研究[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].驱油用聚合物水解度测定方法的改进[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [9].基于固有微孔聚合物的高性能锂金属负极保护膜的构造[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [10].基于聚合物复合物的自修复与可修复聚合物材料[J]. 高分子学报 2020(08)

- [11].地质聚合物在重金属处理中的应用进展[J]. 精细化工 2020(07)

- [12].冷封聚合物分散体的使用[J]. 乙醛醋酸化工 2020(07)

- [13].高温高盐油藏驱油聚合物的合成及应用[J]. 化学反应工程与工艺 2019(05)

- [14].聚合物转化陶瓷3D打印技术研究进展[J]. 陶瓷学报 2020(02)

- [15].两性聚合物在皮革中的应用研究进展[J]. 皮革科学与工程 2020(05)

- [16].阻燃聚合物的研究进展[J]. 化工新型材料 2020(10)

- [17].工业废渣地聚合物注浆材料组分及性能增强的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [18].环糊精聚合物的合成及应用研究[J]. 精细化工 2019(12)

- [19].2025年印度塑料出口将占全球3%[J]. 塑料工业 2018(04)

- [20].聚合物粉末床融合技术将成为3D打印领域增长最快的领域[J]. 山东化工 2018(16)

- [21].有机-无机杂化一维磁性自组装聚合物纳米链的研究进展[J]. 材料导报 2017(05)

- [22].半柔性管状聚合物的微结构化蠕虫链模型（英文）[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [23].多省并醌聚合物的合成与表征[J]. 塑料科技 2017(07)

- [24].粉煤灰粒径对地质聚合物孔结构及性能的影响[J]. 非金属矿 2017(05)

- [25].粉煤灰基地质聚合物/水泥复合材料的力学性能[J]. 武汉理工大学学报 2015(07)

- [26].铁尾矿-粉煤灰基地质聚合物的制备及性能研究[J]. 商洛学院学报 2016(02)

- [27].抗菌聚合物的研究进展[J]. 工程塑料应用 2016(06)

- [28].刺激响应聚合物在金纳米粒子催化体系中的应用[J]. 化学进展 2016(07)

- [29].2015'中国聚合物应用趋势发展论坛[J]. 聚氨酯 2015(02)

- [30].两性聚合物的研究进展[J]. 化工管理 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1bdffbf39455ebf33833af9.html