# 钛酸铝—莫来石—镁铝尖晶石质空心球隔热材料的研制

### 论文摘要

钛酸铝是一种集低热膨胀耐高温于一体的优质材料,但其强度低和热稳定性差两个致命弱点限制了它的应用。空心球结构具有孔隙率大、密度小、隔热性能好等优点,是制备高性能隔热材料的理想结构。本论文通过对钛酸铝材料进行复合改性,并将其制成空心球结构的新型隔热保温材料。本文通过固相法合成了钛酸铝粉体,探讨了莫来石和镁铝尖晶石等外加剂对钛酸铝材料性能的影响,然后采用滚球法将复合材料滚制成不同孔径的空心球,烧制成空心球隔热砖,利用XRD、SEM、导热系数测试仪、热膨胀系数测试仪和万能材料试验机等测试手段对材料的结构和性能进行了较为深入和系统的研究。制备钛酸铝一莫来石复相陶瓷（ATM）,探讨了莫来石抑制钛酸铝分解和提高强度的机制,研究了莫来石对钛酸铝材料导热系数,抗压强度和热稳定性的影响。结果表明:随着莫来石量的增加,ATM多孔材料的导热系数先变小再增大。ATM多孔材料的强度随着莫来石量的增加呈现上升的趋势,研究发现莫来石加入量在20-30%之间,材料的抗压强度增加最显著。莫来石的加入量以30%为宜,加入量过多会使复合材料的热膨胀系数增加,从而失去很好的热震稳定性。在ATM复合材料的基础配方上,通过外加高强的铝矾土、镁铝尖晶石、刚玉进行增强,考察了外加剂种类和用量对复合材料性能的影响。结果表明,镁铝尖晶石在减少重烧线收缩和降低导热系数的方面效果较明显。外加10%的镁铝尖晶石会使复合材料的导热系数从0.3389w/k.m降低为0.2856w/k.m。采用滚球法工艺制备了空心球多孔砖,研究结合剂的种类和用量、填充细粉的用量、空心球大小配比和烧成制度对空心球砖性能的影响。结果表明:选用5%的Al2（SO4）3和PVA复合结合剂,其抗压强度能达到5.6 MPa。合理的级配有利于大气孔和连续气孔的减少,提高抗压强度。在本研究的实验条件下,大球（直径为2mm）:中球（直径为1mm）:小球（直径为0.5mm）的质量配比为3:4:3是一个较理想的级配。随着烧成温度的提高和保温时间的延长,制品的显气孔率下降,体积密度和抗压强度增加,导热系数也有所上升。最后通过优化工艺与配方,经1500℃保温60min烧成制备出了体积密度为1.27g/cm3、导热率0.1264W/m.k、常温耐压强度可达6.4MPa的轻质隔热砖。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 2 文献综述

- 2.1 隔热耐火材料的研究进展

- 2.1.1 隔热耐火材料的分类

- 2.1.2 各种隔热材料的特点

- 2.1.3 隔热材料的制备方法

- 2.1.4 隔热耐火材料的隔热机理

- 2.1.5 隔热耐火材料的结构与性能

- 2.1.5.1 隔热材料导热系数影响因素

- 2.1.5.2 隔热材料力学性能影响因素

- 2.1.6 隔热耐火材料发展趋势

- 2.2 钛酸铝材料的研究进展

- 2.2.1 钛酸铝材料的组成与结构

- 2.2.2 钛酸铝材料的性能

- 2.2.2.1 钛酸铝陶瓷的热分解

- 2.2.2.2 钛酸铝陶瓷的热膨胀性和热滞后性

- 2.2.2.3 钛酸铝的强度

- 2.2.3 钛酸铝的合成

- 2.2.4 钛酸铝的改性研究

- 2.2.4.1 提高钛酸铝热稳定性的方法

- 2.2.4.2 提高钛酸铝强度的方法

- 2.2.5 钛酸铝材料的应用

- 2.3 本课题研究背景和研究意义

- 3 实验部分

- 3.1 课题研究的技术与目标

- 3.2 实验设计

- 3.2.1 实验工艺流程

- 3.2.2 实验研究内容

- 3.2.2.1 莫来石对钛酸铝材料性能的改善

- 3.2.2.2 外加剂对ATM复合材料性能的影响

- 3.2.2.3 钛酸铝质空心球的制备

- 3.2.2.4 工艺因素对空心球隔热砖性能的影响

- 3.3 实验原料及主要原料的性能

- 3.3.1 实验原料

- 3.3.2 实验所用主要原料的性能

- 3.4 实验仪器与设备

- 3.5 性能测试和表征

- 4 实验结果的分析与讨论

- 4.1 莫来石对钛酸铝材料的改性

- 4.1.1 固相法合成钛酸铝

- 4.1.2 莫来石对多孔砖导热系数的影响

- 4.1.3 莫来石对多孔砖抗压强度的影响

- 4.1.4 莫来石对钛酸铝热分解的影响

- 4.1.5 小结

- 4.2 外加剂对钛酸铝-莫来石（ATM）复合材料性能的影响

- 4.2.1 外加剂的性质

- 4.2.2 不同外加剂对ATM多孔砖抗压强度的影响

- 4.2.3 不同外加剂对ATM多孔砖导热系数的影响

- 4.2.4 不同外加剂对ATM多孔砖重烧线收缩的影响

- 4.2.5 不同外加剂对复合材料热膨胀系数的影响

- 4.2.6 小结

- 4.3 空心球的制备

- 4.3.1 球核原料的优选

- 4.3.2 空心球前驱体的热处理

- 4.3.3 小结

- 4.4 工艺因素对空心球砖性能的影响

- 4.4.1 加料工序对空心球砖性能的影响

- 4.4.2 结合剂对空心球砖性能的影响

- 4.4.2.1 结合剂种类对空心球砖性能的影响

- 4.4.2.2 结合剂用量对空心球砖性能的影响

- 4.4.3 填充细粉量对空心球砖性能的影响

- 4.4.4 空心球大小配比对空心球砖性能的影响

- 4.4.5 烧成制度对空心球砖性能的影响

- 4.4.5.1 升温制度的确立

- 4.4.5.2 烧成温度对空心球砖性能的影响

- 4.4.5.3 保温时间对空心球砖性能的影响

- 4.4.6 小结

- 5 结论

- 6 论文的不足及今后工作方向

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].结构型隔热材料研究现状及发展趋势[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [2].废旧纺织品用于空调隔音隔热材料研究[J]. 再生资源与循环经济 2017(09)

- [3].三种矿用隔热材料性能对比试验研究[J]. 矿业研究与开发 2020(06)

- [4].天津南极星隔热材料有限公司[J]. 新世纪水泥导报 2019(01)

- [5].多学科结合,开拓创新思维 纤维质隔热材料的发展[J]. 中华纸业 2016(22)

- [6].空心玻璃微珠/硅橡胶隔热材料的研究[J]. 弹性体 2017(02)

- [7].大掺量粉煤灰防水隔热材料在屋面工程中的应用分析[J]. 建材与装饰 2016(21)

- [8].隔热材料研究现状及发展趋势[J]. 材料导报 2012(S1)

- [9].轻质隔热材料的研究现状及其发展趋势[J]. 硅酸盐通报 2011(05)

- [10].多孔隔热材料的研究现状与进展[J]. 化工新型材料 2011(12)

- [11].侨兴公司研制隔热材料[J]. 化学工程师 2008(02)

- [12].研究开发出仅10个原子厚的隔热材料[J]. 润滑与密封 2019(11)

- [13].刚性隔热材料的力学性能[J]. 宇航材料工艺 2010(02)

- [14].膨胀蛭石——综合性能超凡的高温隔热材料[J]. 西部探矿工程 2008(02)

- [15].耐1500℃超高温轻质高效隔热材料的制备及性能的初步表征[J]. 现代技术陶瓷 2014(05)

- [16].天津南极星隔热材料有限公司[J]. 工业炉 2015(02)

- [17].我国研发出超级隔热材料 两面温差可达1500℃[J]. 军民两用技术与产品 2017(11)

- [18].高效隔热材料结构与性能研究[J]. 宇航材料工艺 2013(02)

- [19].柔性隔热材料拉伸断裂模式分析[J]. 宇航材料工艺 2013(05)

- [20].鸡毛化身新型环保隔热材料[J]. 课堂内外(作文独唱团) 2018(01)

- [21].房屋散热及隔热材料保温特性的探究[J]. 科学大众(中学生) 2012(Z2)

- [22].一个选用非织造隔热材料的实用模型[J]. 产业用纺织品 2013(05)

- [23].红外遮蔽剂在耐高温高性能隔热材料中的应用[J]. 现代技术陶瓷 2013(03)

- [24].涂敷型海泡石复合隔热材料的研制及应用[J]. 化工新型材料 2009(08)

- [25].胶隔热材料的制备及用于建筑行业的研究进展[J]. 功能材料 2019(01)

- [26].泡沫法制备莫来石轻质隔热材料及性能[J]. 中国陶瓷工业 2015(02)

- [27].CONSTRUCTION 节能隔热材料[J]. 科技创业 2010(01)

- [28].轻质刚性纳米隔热材料的制备与性能[J]. 宇航材料工艺 2015(04)

- [29].柔性隔热材料体积变化率的研究[J]. 宇航材料工艺 2014(05)

- [30].设备和管道隔热材料的选用[J]. 广东化工 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1c626cc3b43d4cc76798aee.html