# 基于图像的光散射法粒度测试研究

### 论文摘要

粒度是颗粒最重要的特征之一,对颗粒粒度的研究很大程度上依赖于粒度测试技术的可靠性。随着科学技术的飞速发展,颗粒测试技术在不断的更新和完善,其中光散射法集成了激光技术、现代光电技术、电子技术和计算机技术,具有测试速度快、重复性好、可测粒径范围广、可进行非接触测试等优点。论文中就是使用的光散射法测试颗粒粒度。本论文主要是用图像处理技术设计自己的光检测器和应用米氏散射理论(Mie理论)对颗粒粒度进行反演,主要分为四个部分:1、光散射理论研究:本论文主要选用了当前比较权威的Mie理论,并对其数值计算方法进行研究,采用了在当量直径小于1000时使用连分式算法,反之使用后向递推算法进行高精度计算,计算结果表明该方法兼顾了准确性和速度。2、图像处理方法设计光检测器:在粒度仪中,一个很重要的方面是光检测器的设计与实现。现在普遍使用的是光电池检测器阵列或光电二极管检测器阵列,两者的性能都较好,能够长期稳定工作。但由于采用的材料价格昂贵,且分辨率较低,限制了仪器的推广应用,因此使用低价格的材料是该种仪器发展的必然趋势。本文针对此问题进行了研究。研究使用图像处理技术设计光检测器是一种新的思想,在国内算是一次理论创新。主要是使用COMS摄像头采集光散射谱图像,再利用图像处理技术对光散射谱图像进行分环。并建立了基于图像处理技术光检测器的实验系统,实验证明利用图像处理方法对光散射谱图像进行分环,设计光检测器是可行的。但是装置的测试范围比较窄,需要在以后的工作中加以研究与解决。3、光通量和光散射矩阵的计算:根据自己设计的光检测器,计算光通量,光通量=各光环所对应的像素点上的灰度值相加,并建立了Mie散射矩阵计算模型,为粒度反演打下了良好的基础。4、粒度反演算法:研究发现通过测试散射光强来计算颗粒的粒度分布是典型的反问题。理论反演计算一直是激光粒度仪的关键和难点,迄今未彻底解决。文中讨论了关于E=TW病态方程的几种算法,在综合各种算法的优缺点的基础上,建立了的基于Mie散射数学模型,最终确定采用微粒群(PSO)反演算法,并且进行了计算机模拟。实验结果表明该算法具有良好的抗噪声能力,对颗粒的粒径分布形式不敏感,不需要先验信息的优点,但是速度和精度需要进一步改进。本研究为颗粒测试与光学散射特性研究提供了新的思路和切实可行的实践方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 概述

- 1.1 课题研究的目的意义

- 1.2 粒度测试的主要方法

- 1.3 光散射法粒度测试技术的发展现状

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第2章 颗粒测试中的光散射理论及应用求解

- 2.1 散射光强的振幅函数和强度函数

- 2.2 颗粒对光的散射、吸收与消光

- 2.3 单散射与复散射

- 2.4 不相关单散射

- 2.5 Mie 散射理论系数计算

- 2.5.1 Mie 散射理论

- l, bl 的计算'>2.5.2 Mie 系数al, bl的计算

- l-1（ z） 的相关算法介绍'>2.5.3 Ll-1（ z） 的相关算法介绍

- 2.5.4 光强分布随球形颗粒的无因次粒径变化的数值计算

- 2.5.5 消光系数的计算

- 2.6 本章小结

- 第3章 模拟方案与光检测器设计

- 3.1 粒度测试模拟方案设计

- 3.1.1 模拟流程

- 3.1.2 计算机模拟中反演结果评价

- 3.2 确定光检侧环尺寸参数与粒级

- 3.3 模型矩阵计算

- 3.3.1 弗朗和费衍射模型矩阵计算

- 3.3.2 米氏散射模型矩阵的计算

- 3.4 实验装置

- 3.4.1 样本窗

- 3.4.2 摄像头的选择

- 3.5 获取光环数据

- 3.6 图像格式的选取

- 3.7 获取灰度图

- 3.8 获取光环光通量数据

- 3.9 本章小结

- 第4章 粒度测量反演方法

- 4.1 反问题与不适定性

- 4.2 基本粒度反演算法

- 4.2.1 非独立模式法求解

- 4.2.2 独立模式法求解

- 4.2.2.1 Philips-Twomey 算法（简称PT 算法）

- 4.2.2.2 Chahine 迭代算法

- 4.2.2.3 Projection 迭代算法

- 4.3 本章小结

- 第5章 基于颗粒粒度测试的微粒群反演算法

- 5.1 光散射测量颗粒粒度的数学模型

- 5.2 粒子群算法简介

- 5.2.1 微粒群算法的基本原理

- 5.2.2 PSO 参数设置

- 5.2.3 PSO 的算法流程

- 5.2.4 微粒群算法应用于粒度反演

- 5.3 本章小结

- 第6章 数值试验与结果分析

- 6.1 数值试验

- 6.2 微粒群算法结果分析

- 6.2.1 单峰分布

- 6.2.2 双峰分布

- 6.3 微粒群反演算法的特点

- 6.4 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文情况

- 附录

### 相关论文文献

- [1].光散射法扬尘在线监测系统加热除湿的条件研究[J]. 建筑科技 2020(02)

- [2].生产线上可见异物的新型全自动检测方法[J]. 流程工业 2020(04)

- [3].湿度修正的光散射法在现场粉尘监测中的应用[J]. 仪器仪表学报 2018(01)

- [4].光散射法测量煤矿粉尘浓度的应用与分析[J]. 机械管理开发 2019(09)

- [5].光散射法测定中药微粉粒度与粒度分布[J]. 中国兽医杂志 2017(12)

- [6].基于光散射法的PM2.5全自动检测仪的实现[J]. 光电技术应用 2015(04)

- [7].PM2.5激光散射法传感器校准研究[J]. 中国仪器仪表 2018(02)

- [8].光散射法粉尘浓度检测的探讨[J]. 低碳世界 2016(32)

- [9].重量法与光散射法监测北京市PM_(2.5)的结果比对分析[J]. 环境监测管理与技术 2018(05)

- [10].ML-AMIIXH-2光散射法全自动可见异物检测仪[J]. 中国药品标准 2015(03)

- [11].弹性光散射法研究正己烷溶液中SIS的自组装行为[J]. 中国塑料 2017(12)

- [12].光散射法粉尘仪在超低排放的应用[J]. 资源节约与环保 2018(01)

- [13].光散射法低功耗粉尘检测系统[J]. 长春工业大学学报 2016(03)

- [14].硅包银纳米颗粒的制备及其光散射法检测腺苷[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [15].基于近前向光散射法的气溶胶浓度测量[J]. 激光与光电子学进展 2017(09)

- [16].基于光散射法对烟尘浓度的在线监测研究[J]. 山西焦煤科技 2015(04)

- [17].基于多重光散射法研究CO_2泡沫稳定性[J]. 日用化学工业 2019(10)

- [18].平滑Chahine迭代算法在光散射法粒度分布反演中的应用[J]. 南京晓庄学院学报 2008(06)

- [19].光散射法用于空气颗粒物浓度的检测[J]. 中国设备工程 2018(20)

- [20].光散射法PM_(2.5)颗粒物监测仪(霾表)存在的问题和计量困境[J]. 计量技术 2018(09)

- [21].基于表面光散射法的聚乙二醇水溶液表面张力实验研究[J]. 光散射学报 2015(03)

- [22].粉尘质量浓度测量技术方案对比研究[J]. 矿山机械 2019(12)

- [23].基于光散射法的便携式PM_(10)浓度监测系统设计[J]. 环境与发展 2018(12)

- [24].基于微粒测量的光散射法研究[J]. 高职论丛 2008(03)

- [25].提高TEOM数据准确性和有效率的方法[J]. 中国环境监测 2017(02)

- [26].丙泊酚注射液乳粒粒径测定方法探讨[J]. 中国药房 2013(41)

- [27].激光损伤的光散射法判别研究[J]. 真空科学与技术学报 2010(03)

- [28].日本开发可快速分析PM2.5成分新设备[J]. 化学分析计量 2016(01)

- [29].基于光散射法柴油发动机尾气颗粒测试分析[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版) 2016(03)

- [30].双色激光测粒仪及矿浆粒度、浓度综合检测[J]. 激光杂志 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1dfd12a90c9340dc1dbf0a6.html