# 纳米材料化学修饰电极的制备及其在环境分析中的应用

### 论文摘要

化学修饰电极是当今电化学和电分析化学领域的一个热门研究课题,而纳米材料以其独特的物理、化学性质在分析化学中已得到了广泛的关注。二者结合产生的纳米材料化学修饰电极以其高灵敏度、高选择性和易于微型化等特点已在复杂环境体系分析、生物分析、药物分析、临床检测等诸多领域引起了研究者的极大兴趣。而通过改进制备方法进一步提高纳米材料化学修饰电极的稳定性与电催化活性,简化修饰程序、提高此类修饰电极在分析测定中的重现性则是目前该研究领域要解决的主要问题之一。本论文主要以复合陶瓷碳电极为基础电极,采用原位电化学沉积等方法制备了包括纳米CoHCF、PB、Ppyox、Au、Pd和CeO2等几种纳米材料化学修饰电极,研究了包括双酚A、肼、3种苯二酚、苯酚和过氧化氢和等环境物质在上述化学修饰电极上的电化学行为,建立了相应物质高灵敏度、高选择性定量测定的新方法。本研究工作在提高化学修饰电极的稳定性和催化活性,拓宽其在电分析化学领域的实际应用方面具有一定价值。全文主要内容如下:1、采用电化学沉积法制备了具有纳米孔洞结构的过氧化聚吡咯膜修饰电极（Ppyox/CCE）,研究了3种苯二酚在Ppyox/CCE电极上的电化学行为。结果表明,在0.05 mol·L-1 PBS（pH 7.0）中,Ppyox/CCE修饰电极对苯二酚异构体有优异的催化氧化性能和选择性,据此建立了水样中三种苯二酚同时测定的新方法。在优化的实验条件下,在1.0×10-65.0×10-4mol·L-1范围内,3种苯二酚异构体的氧化峰电流与其浓度存在线性关系,检出限均为2.0×10-7mol·L-1。2、提出了一种直接电化学方法制备多核金属铁氰化物纳米结构修饰电极的新方法。以EDTA为络合剂,通过控制溶液中金属离子的有效浓度进而控制多核金属铁氰化物成核速率和沉积速率,采用电化学沉积法制备了纳米铁氰化钴/过氧化聚吡咯（CoHCF/Ppyox/CCE）修饰电极。研究了该修饰电极的电化学性质及对N2H4的电催化氧化活性。结果表明,该修饰电极对N2H4的氧化具有强的电催化活性。在0.50 mol·L-1NaCl溶液中,采用动态安培法检测N2H4的线性范围为2.0×10-6～1.0×10-3 mol·L-1,检出限为6.0×10-7mol·L-1,灵敏度达117.9μA·(mmol·L-1)-1,该法已用模拟水样中N2H4含量的测定。3、采用层层组装法,从K3Fe（CN）6和EDTA的混合液中一步制备了纳米普鲁士蓝修饰电极（PB/Ppyox/CCE）。采用电化学与扫描电镜技术对可能的机理进行了研究。以H2O2为探针研究了修饰电极的电催化活性。结果表明,该修饰电极对H2O2有强的电催化活性,测定H2O2的线性范围2.0×10-61.6×10-3 mol·L-1,r = 0.9976,检出限为3.3×10-7mol·L-1,灵敏度为76.87μA·(mmol·L-1)-1。4、采用单电位阶跃计时电流法制得了纳米Pd修饰电极（Pd/CCE）,分别采用循环伏安法和扫描电子显微镜对修饰电极进行了表征,并研究了该修饰电极对H2O2的电催化氧化性能。结果表明,Pd/CCE修饰电极在碱性介质中对H2O2具有强的电催化氧化活性。运用安培法检测H2O2的线性范围为2.0×10-62.6×10-3 mol·L-1,检出限为5.0×10-7mol·L-1（3sb）,灵敏度为143.79μA·(mmol·L-1)-1,该法已用于消毒液中H2O2含量的测定。5、采用循环法制备了纳米Au/Ppyox复合膜修饰复合陶瓷碳电极,研究了双酚A在该修饰电极上的电化学行为。结果表明,该修饰电极对BPA的电氧化具有强的催化活性。在优化实验条件下,测定BPA的线性范围为2.0×10-7～2.0×10-4mol·L-1,检出限为1.0×10-8mol·L-1,并用该法测定了模拟水样中的双酚A的含量。6、采用固相合成法制备了纳米CeO2。研究了酚类化合物中双酚A和苯酚在纳米CeO2修饰碳糊电极上的电化学行为。结果表明,在0.01 mol·L-1的硼砂溶液中（pH 9.18）,该修饰电极对BPA和苯酚的电氧化具有强的催化活性。据此建立了测定BPA和苯酚的新方法。在优化的实验条件下,测定BPA的线性范围为5.0×10-83.0×10-5 mol·L-1,检出限为2.0×10-8mol·L-1（3sb）。测定苯酚的线性范围为1.0×10-72.0×10-4mol·L-1,检出限为5.0×10-8mol·L-1（3sb）。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料化学修饰电极的发展及应用

- 1.2 环境有害物质检测的意义

- 1.3 本论文的选题背景及研究意义

- 第二章 基于过氧化聚吡咯

- 2.1 过氧化聚吡咯修饰电极对三种苯二酚异构体的同时测定

- 2.2 铁氰化钴

- 2.3 纳米普鲁士蓝

- 第三章 电化学方法制备Au、Pd 纳米粒子化学修饰电极及应用

- 3.1 纳米钯修饰电极在碱性条件下对过氧化氢的测定

- 3.2 双酚A 在纳米金

- 2化学修饰电极的制备及对酚类化合物的分析检测'>第四章 基于纳米Ce02化学修饰电极的制备及对酚类化合物的分析检测

- 4.1 双酚A 在纳米二氧化铈修饰碳糊电极上的电化学行为及应用

- 2 修饰碳糊电极线性扫描伏安法测定苯酚'>4.2 纳米Ce02修饰碳糊电极线性扫描伏安法测定苯酚

- 全文总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间参与科研项目与论文完成情况

### 相关论文文献

- [1].聚L-苏氨酸修饰电极法测定特丁基对苯二酚含量[J]. 食品工业科技 2020(01)

- [2].用复合修饰电极示差脉冲伏安法快速测定叶酸含量[J]. 云南化工 2020(04)

- [3].基于纳米铂修饰电极的电化学法测定对苯二酚[J]. 分析试验室 2020(10)

- [4].聚嘧啶/石墨烯复合材料修饰电极同时测定日落黄和酒石黄[J]. 食品科学 2017(10)

- [5].电聚合L-半胱氨酸修饰电极的研制及其对L-酪氨酸的分析[J]. 化学研究与应用 2020(01)

- [6].聚1H-咪唑-4-甲酸-纳米氧化锌复合膜修饰电极的制备及其对抗坏血酸、多巴胺和尿酸的同时测定[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [7].L-赖氨酸修饰电极的制备及对乙酰氨基酚的测定[J]. 桂林师范高等专科学校学报 2016(06)

- [8].硫酸特布他林在聚铬黑T修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 电化学 2016(06)

- [9].纳米金修饰电极对对苯二酚的电催化性能研究[J]. 山东化工 2017(05)

- [10].辛基酚的碳化硅@膨胀石墨修饰电极法检测[J]. 武汉工程大学学报 2017(02)

- [11].聚谷氨酸修饰电极测定食品中的麦芽酚[J]. 食品工业科技 2017(11)

- [12].铈配合物官能化钨硅酸修饰电极的制备及对多巴胺分子传感[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [13].镧配合物杂化钨硅酸修饰电极的制备及对多巴胺分子检测[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [14].聚三聚氰胺-石墨烯复合膜修饰电极对多巴胺与尿酸的同时测定[J]. 分析测试学报 2017(10)

- [15].氨基酸和金属分层修饰电极的制备及对麝香草酚的测定[J]. 化学研究与应用 2016(05)

- [16].聚甘氨酸修饰电极测定食品中的诱惑红[J]. 食品与发酵工业 2014(12)

- [17].聚天青I/石墨烯修饰电极的电化学行为及对亚硝酸根的检测[J]. 分析试验室 2015(07)

- [18].聚缬氨酸修饰电极测定食品中柠檬黄[J]. 食品与发酵工业 2013(11)

- [19].聚缬氨酸修饰电极伏安法测定曲酸[J]. 食品与发酵工业 2014(01)

- [20].树枝状铜修饰电极同时测定酪氨酸和苏氨酸[J]. 化学世界 2014(07)

- [21].配合物修饰电极的制备及其在环境和生物分析中的应用[J]. 理化检验(化学分册) 2010(08)

- [22].利用壳聚糖碳糊修饰电极测定碘[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [23].聚L-谷氨酸/石墨烯修饰电极对碘的测定[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [24].对苯二酚在普鲁士蓝/聚对氨基苯磺酸复合膜修饰电极上电化学行为的探究[J]. 化学研究与应用 2020(04)

- [25].富勒醇修饰电极的多巴胺电化学传感器研究[J]. 化学研究与应用 2020(08)

- [26].抗坏血酸在石墨烯/β-环糊精复合材料修饰电极上电化学行为及其测定[J]. 广西科技大学学报 2020(04)

- [27].聚合物修饰电极在生化分析中的应用[J]. 化学世界 2019(12)

- [28].木犀草素在C_(60)衍生物修饰电极上的电化学行为[J]. 广东化工 2017(05)

- [29].中空微球氧化铁修饰电极的制备及对汞离子的测定[J]. 安徽化工 2017(01)

- [30].阿魏酸在纳米金/石墨烯修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a1edf6c8726fe02540ad615b.html