# 纳米结构铝硅合金材料的制备与力学性能表征

### 论文摘要

进一步提高材料的强度是材料科学发展的动力之一，探讨和实现金属材料在更高强度下的强韧匹配，是当前国际上金属结构材料研究领域最活跃的研究方向之一，其中以纳米结构材料研究为主体。近年来在纳米结构材料的制备、微观结构表征、力学性能和变形机理等多方面都取得了令人瞩目的进展，通过各种途径制备的晶粒尺寸在亚微米级和纳米级的金属材料，其强度远高于传统结构材料，但其塑性很差。因此，如果能在保持纳米材料高强度的前提下，而设法提高其塑性，将为这类材料的应用开辟广阔的前景。本文使用加入1.0wt%硅的铝硅合金进行了超大应变冷轧变形，对变形后的材料进行了不同温度和时间的退火处理，运用电子通道衬度（ECC）、电子背散射衍射（EBSD）、透射电子显微镜（TEM）和硬度测试研究了不同退火温度和时间下微观组织、织构和取向差的变化。并对退火得到的不同晶粒尺寸的材料进行了拉伸力学性能测试，探讨了加入第二相硅对铝硅合金力学性能的影响。主要研究结果如下：①通过超大应变冷轧塑性变形制备了组织均匀，层状位错界面间距为230nm的纳米结构铝硅合金材料。②铝硅合金变形组织中存在三类第二相硅颗粒，尺寸分别为5.7μm、0.65μm和16nm，硅颗粒的存在起到了稳定材料组织的作用。③纳米结构铝硅合金材料强度提高的同时，仍保持了较好的塑性，强度达到210MPa，延伸率达到15%。并且没有观察到其它纳米结构材料中出现的中温退火情况下的塑性失稳现象，Hall-Petch关系也没有观察到负偏离的出现。④纳米结构铝硅合金材料的应变速率敏感因子m值为0.04。应变速率大于1×10-2s-1时，出现了对应变速率敏感性钝化的现象；应变速率大于1×10-1s-1时，m值出现了负值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纳米结构材料及其制备方法

- 1.2.1 等通道角挤压

- 1.2.2 累积叠轧

- 1.2.3 高压旋转

- 1.3 纳米结构材料面临的问题与挑战

- 1.3.1 纳米结构材料的强度

- 1.3.2 纳米结构材料的塑性

- 1.3.3 纳米结构材料的屈服点现象

- 1.3.4 纳米结构材料的位错源强韧化理论

- 1.4 提高纳米结构材料塑性的途径

- 1.5 课题研究目的和内容

- 1.5.1 研究目的和意义

- 1.5.2 研究内容：

- 2 实验材料与方法

- 2.1 实验材料及制备

- 2.1.1 大形变量冷轧变形

- 2.1.2 大形变冷轧样品退火

- 2.1.3 样品制备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 微观组织分析

- 2.2.2 力学性能测试

- 2.3 本章小结

- 3 纳米结构铝硅合金材料的制备

- 3.1 超大塑性形变铝硅合金的形变与组织表征

- 3.1.1 形变微观组织表征

- 3.1.2 形变微观织构表征

- 3.2 超大塑性形变铝硅合金的退火与组织表征

- 3.2.1 硬度测量结果

- 3.2.2 退火过程中的动力学研究

- 3.2.3 退火过程中的再结晶激活能

- 3.2.4 退火过程中微观组织和织构的演变

- 3.3 本章小结

- 4 纳米结构铝硅合金的力学性能研究

- 4.1 同一应变速率下的力学性能测试

- 4.1.1 第二相粒子对铝硅合金力学性能的影响

- 4.1.2 Hall-Petch 关系

- 4.2 不同应变速率下的力学性能测试

- 4.3 本章小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a235930a826bcbd3b7689cbf.html