# Na3AlF6-K3AlF6AlF3熔体初晶温度、Al2O3溶解度及惰性阳极低温电解工艺研究

### 论文摘要

惰性阳极是成功开发铝电解新工艺的前提与关键,低温电解是解决惰性阳极耐腐蚀问题的重要途径。本论文在国家973计划课题（2005CB623703）及863计划课题（2008AA030503）的资助下,在前期研究的基础之上,以Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔体为研究对象,研究了KR为15-30%,A1F3为20-30wt.%的Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔体的初晶温度和A1203溶解度,并确定一种能够为惰性阳极提供适宜服役环境的“低温、高A1203溶解度”的电解质体系,同时,研究了电流密度、氧化铝浓度和电解温度对金属陶瓷在所确定的Na3AlF6-K3AlF6-AlF3电解质体系中电解腐蚀速率的影响,确定了适宜的电解工艺参数。主要研究结果如下：（1）深入研究KR值、A1F3含量对Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔体初晶温度的影响,并采用高温XRD分析手段研究了物相组成和含量随电解质组成的变化情况。得到了新型电解质Na3AlF6-K3AlF6-AlF3三元体系初晶温度的经验公式和三元凝固等温线图,其适用范围为20wt.%<[AlF3]<30wt.%,15％<KR<30%。.T=3478-1867×[KR]0.12-12.97×[AlF3]1.14+3.538×[AlF3]×[KR]0.98-0.505×[AlF3]1.24×[KR]1.23本经验公式中的相关系数为0.992。（2）在前期初晶温度的研究基础之上,研究初晶温度在850℃左右的电解质组成中熔体温度、KR值、A1F3含量对A1203溶解度的影响。并且,结合初晶温度的研究结果,确定了一种具有“低温、高A1203溶解度”特征的电解质组成：KR=185%,AlF3=26wt.%,该电解质组成的初晶温度为866℃,在熔体温度为870℃时的A1203溶解度为5.21wt.%。（3）考察了电流密度（1.00、1.30、1.60、2.00、3.00、4.00A/cm2）、氧化铝浓度（2.00%、3.00%、4.00%、5.21%）、电解温度（870、880、890℃）对22（20Ni+Cu）/（NiFe2O4-1 ONiO）金属陶瓷惰性阳极在KR为18%,A1F3为26wt.%的电解质体系中电解腐蚀的影响。研究发现：阳极腐蚀速率随着电流密度的增加,先降低后升高；随着氧化铝浓度的增大,阳极电解腐蚀程度降低；阳极电解腐率随着电解温度的升高而升高。金属陶瓷惰性阳极具有较小电解腐蚀率的电解工艺参数为：电流密度为1.60 A/cm2,氧化铝浓度处于饱和状态,电解温度为870℃时,此条件下阳极电解腐蚀速率几乎为O。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 研究背景

- 1.1 铝电解工业概况

- 1.2 惰性阳极

- 1.3 课题研究目的及意义

- 第二章 文献综述

- 2.1 前言

- 2.2 低温铝电解的研究概况

- 2.3 低温铝电解质的研究进展

- 2.3.1 钠冰晶石电解质体系

- 2.3.2 含锂冰晶石电解质体系

- 2.3.3 含钾电解质熔盐体系的研究

- 2.4 金属陶瓷惰性阳极电解腐蚀研究

- 2.4.1 材料组成对金属陶瓷惰性阳极腐蚀性能的影响

- 2.4.2 电解工艺对金属陶瓷惰性阳极腐蚀率的影响

- 2.5 论文研究内容与方案

- 3AlF6-Na3AlF6熔体初晶温度的研究'>第三章 K3AlF6-Na3AlF6熔体初晶温度的研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验装置与实验过程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 热分析方法

- 3.3.2 KR值对初晶温度的影响

- 3对初晶温度的影响'>3.3.3 AlF3对初晶温度的影响

- 3AlF6-K3AlF6熔体组成与初晶温度的关系式'>3.3.4 Na3AlF6-K3AlF6熔体组成与初晶温度的关系式

- 3.4 本章小结

- 3AlF6-K3AlF6熔体中Al2O3溶解度的研究'>第四章 Na3AlF6-K3AlF6熔体中Al2O3溶解度的研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验

- 4.2.1 实验原料与实验设备

- 4.2.2 实验方法与实验过程

- 4.3 结果与讨论

- 2O3溶解度的确定'>4.3.1 熔体中Al2O3溶解度的确定

- 2O3溶解度的影响'>4.3.2 熔体温度对Al2O3溶解度的影响

- 2O3溶解度的影响'>4.3.3 电解质组成对Al2O3溶解度的影响

- 4.4 本章小结

- 3AlF6-Na3AlF6熔体中的电解腐蚀研究'>第五章 电解工艺对金属陶瓷在K3AlF6-Na3AlF6熔体中的电解腐蚀研究

- 5.1 前言

- 5.2 实验

- 5.2.1 金属陶瓷惰性阳极的制备

- 5.2.2 实验过程

- 5.2.3 分析与检测

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 电流密度对惰性阳极腐蚀速率的影响

- 5.3.2 氧化铝浓度对金属陶瓷阳极腐蚀速率的影响

- 5.3.3 电解温度对金属陶瓷惰性阳极腐蚀速率的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 展望与建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文及科研情况

### 相关论文文献

- [1].Al_2O_3对电子玻璃高温黏度及析晶性能的影响[J]. 玻璃 2020(02)

- [2].Al_2O_3对高炉渣物化性能和结构影响研究综述[J]. 钢铁 2020(02)

- [3].对重量法测定铝电解质中Al_2O_3浓度条件优化的探讨[J]. 科学技术创新 2020(24)

- [4].Al_2O_3对低介电封接玻璃结构与性能的影响研究[J]. 玻璃搪瓷与眼镜 2020(04)

- [5].等离子喷涂Al_2O_3涂层质量的研究现状[J]. 热加工工艺 2017(12)

- [6].负载Al_2O_3的活性炭纤维电吸附除盐研究[J]. 工业水处理 2017(09)

- [7].Al_2O_3纯化闪烁液过程中的放射性污染[J]. 核化学与放射化学 2016(02)

- [8].活性α-Al_2O_3微粉加入量对红柱石耐火泥浆性能的影响[J]. 耐火材料 2016(03)

- [9].Al_2O_3陶瓷环在锚具退锚中的应用研究[J]. 太原科技大学学报 2015(01)

- [10].纳米η-Al_2O_3粉与不同硅源原位合成莫来石的研究[J]. 陶瓷学报 2019(06)

- [11].Al_2O_3弥散强化铜-锡含油轴承的制备和性能[J]. 中国有色金属学报 2020(04)

- [12].复合烧结助剂中TiO_2对α-Al_2O_3陶瓷支撑体的性能影响[J]. 粉末冶金技术 2016(06)

- [13].Al_2O_3/β-40催化剂同时脱硫脱硝性能[J]. 环境工程学报 2017(03)

- [14].Al_2O_3对硼硅酸盐玻璃结构和性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(01)

- [15].Al_2O_3陶瓷与可伐合金钎焊的研究进展[J]. 电焊机 2017(04)

- [16].熔融石英对Ca-Ba-Al-B-Si-O玻璃/Al_2O_3材料烧结性能与介电性能的影响[J]. 中国陶瓷 2017(05)

- [17].奥氏体不锈钢中Al_2O_3夹杂物的控制[J]. 宝钢技术 2016(01)

- [18].熔体拉伸聚丙烯/Al_2O_3掺杂微孔膜的制备与研究[J]. 功能材料 2015(22)

- [19].Al_2O_3对309L不锈钢药芯焊丝工艺性能的影响[J]. 焊接技术 2014(06)

- [20].Al_2O_3背钝化太阳电池量产工艺研究[J]. 太阳能 2014(08)

- [21].γ-Al_2O_3纳米流体导热系数与稳定性影响因素分析[J]. 工程热物理学报 2014(08)

- [22].多级孔TiO_2/γ-Al_2O_3复合载体的制备及表征[J]. 石油学报(石油加工) 2013(05)

- [23].提取高铝粉煤灰中Al_2O_3的实验方法研究[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [24].原位Al_2O_3颗粒增强铜基复合材料的微动磨损特性[J]. 材料热处理学报 2012(S1)

- [25].Al_2O_3颗粒增强铝锰合金复合材料性能研究[J]. 铸造技术 2011(09)

- [26].Al_2O_3对钼合金组织与性能的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [27].利用不同造孔剂制备Al_2O_3多孔陶瓷[J]. 山东陶瓷 2009(04)

- [28].Al_2O_3含量对烧结矿平衡相组成及特性的影响[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [29].Al_2O_3对硼硅酸盐玻璃热膨胀和分相的影响(英文)[J]. 硅酸盐学报 2008(04)

- [30].Ni_2O_3-MnO_2-CeO_2/γ-Al_2O_3非均相催化剂处理甲基橙废水研究[J]. 当代化工 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a246af33705f125d4c1999c6.html