# 直接序列扩频通信系统中的时变干扰抑制关键技术研究

### 论文摘要

干扰是影响无线通信系统容量和通信质量的重要因素，直接序列扩频通信技术由于具有良好的抗干扰能力等特点，在军事通信和民用通信领域得到广泛的应用。但是，由于扩频增益的限制，直接序列扩频通信系统本身的抗干扰能力有限，如何在不增加扩频增益的前提下，进一步提高扩频通信系统的抗干扰能力，对于军事通信和民用通信都具有重大的意义。现有直接序列扩频通信系统抗干扰技术的研究通常假设干扰是时不变的，而在实际系统中，干扰具有时变特性。本文以时变干扰为研究对象，对CDMA系统中的时变单音干扰抑制、时变多音干扰抑制和时变多址干扰抑制进行了研究。首先，针对时变单音干扰场景，分析了CDMA系统在时变单音干扰下的误码率性能，推导了理论误码率公式，分析了多普勒频移对误码率性能的影响，并通过仿真验证了理论分析的正确性；并且针对时变单音干扰，提出了频域干扰估计时域对消算法，推导了干扰抑制后的理论误码率公式。分析和仿真结果表明，理论分析与仿真结果相吻合，所提算法的误码率性能由干扰功率和多普勒频移等因素决定。在加性白高斯信道中，当信噪比为10dB，扩频增益为16，多普勒频移为100Hz时，所提算法可以抑制30dB的单音干扰。其次，针对时变多音干扰场景，分析了CDMA系统在时变多音干扰下的误码率性能，推导了理论误码率公式，分析了多普勒频移对误码率性能的影响，并通过仿真验证了理论分析的正确性；并且针对时变多音干扰，提出了频域干扰检测抑制算法。分析与仿真结果表明，所提算法的误码率性能由干扰功率和多普勒频移等因素决定，在加性白高斯信道下，存在三个单音干扰，信噪比为10dB，扩频增益为16，多普勒频移为100Hz时，所提算法可以抑制20dB的多音干扰。最后，针对CDMA系统中的时变多址干扰，提出了频域干扰抑制合并算法，分析了所提算法在单载波CDMA系统中的误码率下限。所提算法不需要干扰用户和信道的先验信息。仿真结果表明，与频域最大比合并相比，所提的频域干扰抑制合并算法可以降低干扰对系统的影响。在一发两收，存在三个等功率干扰用户，扩频增益为16，误码率为10-3时，所提算法输出的信噪比较频域最大比合并算法提高了2dB。本文研究了直接序列扩频通信系统中的时变干扰抑制技术，研究丰富了现有的干扰抑制方法，具有理论和实用价值，其结果可以应用于第三代和新一代无线通信系统中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 主要研究内容与贡献

- 1.3 论文结构

- 第二章 直接序列扩频系统抗干扰技术研究现状

- 2.1 直接序列扩频通信系统

- 2.1.1 直接序列扩频的基本原理

- 2.1.2 直接序列扩频系统特点

- 2.2 直接序列扩频系统干扰分类及干扰模型

- 2.2.1 干扰分类

- 2.2.2 窄带干扰信号建模

- 2.3 直接序列扩频系统窄带干扰抑制技术研究现状

- 2.3.1 时域干扰估计抵消技术

- 2.3.2 码辅助干扰抑制技术

- 2.3.3 变换域干扰抑制技术

- 2.4 直接序列扩频系统多址干扰抑制技术研究现状

- 2.4.1 多用户检测技术

- 2.4.2 干扰抑制合并

- 2.5 本章小结

- 第三章 CDMA 时变单音干扰抑制

- 3.1 引言

- 3.2 时变单音干扰信道中的 CDMA 性能分析

- 3.2.1 系统模型

- 3.2.2 性能分析

- 3.2.3 数值分析与仿真结果

- 3.3 加性白高斯信道时变单音干扰抑制

- 3.3.1 系统模型

- 3.3.2 频域单音干扰重构

- 3.3.3 误码率分析

- 3.3.4 数值和仿真结果

- 3.4 平坦衰落信道时变单音干扰抑制

- 3.4.1 系统模型

- 3.4.2 频域单音干扰重构

- 3.4.3 误码率分析

- 3.4.4 数值和仿真结果

- 3.5 频率选择性衰落信道时变单音干扰抑制

- 3.5.1 系统模型

- 3.5.2 频域单音干扰重构

- 3.5.3 误码率分析

- 3.5.4 数值和仿真结果

- 3.6 本章小结

- 第四章 CDMA 时变多音干扰抑制

- 4.1 引言

- 4.2 时变多音干扰信道中的 CDMA 性能分析

- 4.2.1 系统模型

- 4.2.2 性能分析

- 4.2.3 数值和仿真结果

- 4.3 加性白高斯信道时变多音干扰抑制

- 4.3.1 系统模型

- 4.3.2 频域干扰检测

- 4.3.3 性能分析

- 4.3.4 仿真结果及分析

- 4.4 频率选择性衰落信道时变多音干扰抑制

- 4.4.1 系统模型

- 4.4.2 频域干扰检测

- 4.4.3 性能分析

- 4.4.4 仿真结果及分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 CDMA 时变多址干扰抑制

- 5.1 引言

- 5.2 系统模型

- 5.2.1 发射机模型

- 5.2.2 接收机模型

- 5.3 频域 IRC 多址干扰抑制

- 5.3.1 频域 IRC 算法

- 5.3.2 误码率分析

- 5.4 仿真结果与分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 6.1 本文的主要贡献

- 6.2 下一步工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻博期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a259a642e322dbe5f3e4f7c5.html