# 化工机械的设备安装技术要点

任冬波

（伊泰新疆能源有限公司，新疆，101407）

【摘要】本文主要分析了化工机械设备安装的相关问题，论述了化工机械设备安装的相关技术要领，提出了安装工作需要注意的问题，以期可以为我国化工机械设备安装工作提供参考。

【关键词】化工机械；设备；安装技术；要点

一、前言

化工机械设备的安装是一项较为复杂和精细的工作，因此，在安装的过程中，必须要明确掌握安装的顺序和安装的技术要领，从而提升我国化工机械设备的安装质量。

二、化工机械和化工设备的基本介绍

1．化工企业的设备主要包括化工机械和化工设备。化工机械一般是指泵、风机和压缩机等；主要是转动的动设备，也称为动设备。而化工设备一般是指反应器、蒸发器、干燥器、反应炉、化工容器、换热器、塔等，统称为静设备。在化学工业的生产中，经过对原材料进行处理、化学反应、反应物精制等这些过程就制造出符合要求的化工产品了。在化工生产中是这些机械和设备是非常重要的。随着经济的发展，以及化学工艺和化学工程的进步，对于化学机械工程和材料工程具有重要的影响，导致化工机械设备的制造和设计水平有了很大的提高。

2．化工设备和化工机械的完善和技术水平的提高，对于化工产品的生产、成本的节约、质量的提高具有重要的作用。同时化工机械和设备必须要符合安全可靠运转的要求，符合要求的强度，良好的耐腐蚀性，良好的密封性能等，这样就可以保证化工生产的正常运转。

三、化工设备制作与安装的特点

1、制作与安装的风险较大

由于化工设备的采购涉及的资金额度较大，并且制作、加工时间较长，并且在施工和试车的过程中如果操作不当或者不够专心有可能出现安全事故。一些体积较大，质量要求高或者设备高度大的化工设备在运输的过程中会有非常大的风险，一旦出现质量问题很难返厂维修，并且问题修复的过程较长，影响整个工程的进度。由于风险大的特点，使得化工设备制作和按照各环节的质量验收非常重要。

2、技术含量较高

由于不同化工设备产品的构造有着非常大的区别，并且一些耐高压、耐高温、耐腐蚀的化工设备也层出不穷，对技术含量非常高。而且一些体积较大、质量较高、自动化程度较高的化工设备，其安装和调试的程序非常复杂，安装技术的好坏也决定了工程项目是否能顺利和安全的运行。在设备使用的过程中，也有一些问题会经常产生，比如材料的选购质量问题、打孔位置的问题、定位的问题等，如果不对其进行有效的管理，就容易在使用的过程中影响设备的运行，会给施工和维修带来不便。

3、设备涉及的工种较多

化工项目是一项综合的项目，其中涉及到土地建筑、管道安装、仪表、电气等专业，所有的化工设备都要与其进行相应的协调，同时也要与工程中所参与工作的设计单位、制造单位、监理单位、施工单位、建设单位的共同管理和控制。所以在化工设备制作和安装的过程中，所涉及到的专业非常多，各种工种交叉作业的情况也是时有发生，加大了化工设备制作和安装的复杂性。

四、化工机械设备安装过程中存在的主要问题

1、竣工工程的工程资料问题有相当部分工程的总包对分包的资料收集不齐，漏项、缺项较多，整理较差，这是总体情况。

2、工程竣工验收问题目前设备安装工程在竣工验收中往往处于从属地位。设备专业设计人员时常不参加工程验收，监理、施工单位的设备专业人员往往以土建施工项目为主导做出工程评价，设备安装专业的竣工验收经常属于“搭车”状态，而且往往以表面观感情况来评价。

五、化工机械设备安装管理对策

1、加强人员配备

配备相关专业经验丰富、工作水平高的总监和专业齐全的监理人员。特别是气化炉、锅炉、压缩机组、焊接等专业配备经验丰富、责任心强的人员担任，保证质量、安全得到有效控制。

2、协助业主合理安排工期

协助业主合理安排工期，保证建设目标的实现。如：在土建施工阶段，应首先保证大型设备基础的提前施工，保证重要设备、锅炉安装的及时开工。监理同时应对设计图纸的供应、设备材料的订货予以关注，做好业主的参谋。为保证强夯、桩基施工的持续进行，避免雨雪天气的干扰，应对整个区域的排水系统进行认真策划，保证装置排水通畅。

3、加大对重要施工方案的审查力度

总监应认真组织方案审查，特别是气化炉、锅炉安装、设备吊装、大型机组安装、高压管道和合金钢管焊接、大体积混凝土施工等方案，重要方案应召开各单位参加的施工方案审查会，保证方案的经济合理、针对性强、切实可行。

4、重视焊接质量的控制

配备焊接监理工程师，加强焊工入场的控制、焊接过程中焊接工艺执行情况的检查、点口拍片及返修质量的控制、管道试压前的焊接资料的检查，通过全过程控制，确保焊接质量。

3、做好技术交底

技术交底主要包括对施工方法、质量要求和验收标准三个方面的交底，由于施工过程中有可能出现的意外问题，所以需要对这些意外做出预防措施和应急方案。技术交底的目的是找到质量控制的关键点，所以对质量控制点的设置是保证安装质量的前提。例如，一些化工设备有拱顶油罐，在对拱顶油罐进行焊接和组装的过程中，由于底板焊缝的密封检验方式比较多（有渗透法、磁粉探伤、真空箱法等），其中的真空箱法比较经济实惠，所以在用真空箱法检验灌底焊缝的密封性的时候，就成为一个项目的质量控制点。

与此同时，在安装施工的过程中还要注意隐蔽工程需在验收合格后才能进入下一个程序，并且要使自检、交检、专检同步、井然有序的进行。并且，在安装的过程中，还要注意材料的使用是否具有资格认证、合格证、质量检验报告等，确保施工材料的质量满足施工的要求。

4、加强施工的规范

在化工设备安装的过程中，要明确施工中的规范，确保所有操作都按照规范进行。在整个化工设备安装施工中最基础的工作是放线，放线质量的高低直接对整个施工的进度产生影响，所以，要选择专业素质过硬、责任心强、执行力强的操作人员担任放线员，严格按照施工图所指示的化工设备安装施工的基准线进行施工。

对于有垫铁的安装，要对其的位置进行合理的布置，确保其表面没有飞边、氧化层，并且光滑平整，其面积也与设备安装的需求所相配备，垫铁在放置的过程中，要确保与基础接触良好，放置方法要符合规范，在化工设备通过垫铁找正、找平后，要认真的检查其有没有松动、缝隙是否符合安装的标准，在保证了质量的前提下进行焊牢处理。

在化工设备安装施工过程中，也要加强对地脚螺栓放置的管理。在放置之前，要认真的检查地脚螺栓是否符合无氧化层或者油污标准，在放置到预留孔中是否与地面垂直等，虽然地脚螺栓属于比较小的部件，但是也不可因为部件小而疏忽大意。

在施工的过程中，还应加强对灌浆、轴对中、装配、清洗、试运转等工作的管理，保证化工设备的施工能够按照规范顺利的进行和完工，并且保证施工的质量。

六、结束语

总而言之，化工机械设备安装的过程中，首先要明确化工机械安装的技术要领和具体的安装步骤，同时，针对安装过程中可能出现的问题进行预防，确保安装工作顺利展开。本文作者做此文希望就是对于化工机械的设备安装技术要点简单的剖析，希望广大读者能够在阅读之后给予我一定的反馈，来共同推进化工行业的共同发展。

参考文献：

[1]张波.试论化工工艺设备维护及保养对策[J].河南科技.2013（14）.26

[2]胡长学.300MW机组发电煤耗影响因素分析[J].中国新技术新产品，2013，（1）.36

[3]张麦秋，博伟.化工机械安装与修理[M].北京：化学工业出版社，2010.16

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a25e641d6c45a24477ba13f8.html