# 基于PROFIBUS总线的滚丝机控制系统的研究

### 论文摘要

多电机同步控制系统广泛应用于工业场合。本课题研究的滚丝机生产线控制系统需要对生产线中的主电机、校直电机、拔长电机进行较高精度同步控制。首先,该论文提出了基于PROFIBUS总线的多电机网络结构,来实现对生产线中各变频进行控制,进而实现同步控制的方案。整个控制系统主要由触摸屏、可编程控制单元、旋转编码器、执行器件和PROFIBUS总线组成。然后,该论文又分析了多电机同步控制的原理及其特点,并给出了该生产线中控制系统中各硬件之间连接和通讯方案,以及控制系统使用的PID控制算法。同时,文章还介绍了STEP7的软件设计结构,详细说明了PLC控制程序的编程方法以及人机界面的设计。本论文针对该生产线的同步控制方案在实际应用中暴露出来的问题,进行了具体的分析,给出了解决的方案。使新型滚丝机具有了更好的同步性能,所轧制的螺杆质量也有了很大提高。该方案对于实现交流异步电机的高精度同步控制,从理论和实践上都具有一定的借鉴和指导意义。最后,论文总结了该控制系统整个调试过程的基本步骤,和系统调试时总结的一些实际工程经验,对于调试过程中出现的问题给出了常用的处理方法,对现场的调试工作具有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 建筑用螺杆件介绍

- §1-2 外螺纹轧制研究现状

- §1-3 课题来源及主要研究内容

- §1-4 论文研究的主要内容

- §1-5 本章小结

- 第二章 新型滚压螺纹设备结构分析与控制方案选择

- §2-1 新型滚丝机的控制系统要求

- §2-2 滚压螺杆技术参数

- §2-3 滚丝机生产线机械结构分析

- §2-4 滚丝机生产线同步运动控制策略研究

- 2-4-1 多电机的同步控制电气方案分析

- 2-4-2 PLC 对变频器控制方案选择

- §2-5 PROFIBUS 现场总线技术

- 2-5-1 PROFIBUS 协议结构和类型

- 2-5-2 RPOFIBUS 的传输技术

- 2-5-3 RPOFIBUS-DP 介绍

- 2-5-4 PROFIBUS-DP 的总线设备类型

- 2-5-5 滚丝机生产线PROFIBUS 网络的配置方案

- §2-6 基于总线的电气控制系统

- §2-7 本章小结

- 第三章 生产线控制系统硬件及通信实现

- §3-1 S7-300 PLC 在该控制系统中的应用

- 3-1-1 PLC 的基本构成

- 3-1-2 PLC 的工作原理

- 3-1-3 西门子S7—300 系列PLC 简介

- §3-2 变频器在该控制系统中的应用

- 3-2-1 变频调速技术概述

- 3-2-2 变频器基本结构

- 3-2-3 变频器负载特性

- 3-2-4 变频器安装调试

- §3-3 编码器的原理和选型

- 3-3-1 增量式编码器基本原理

- 3-3-2 编码器的选择

- §3-4 滚丝机控制系统的硬件通讯

- 3-4-1 PLC 与汇川变频器的通信

- 3-4-2 汇川MD320 变频器驱动设置

- 3-4-3 汇川变频器PROFIDRIVE 协议

- 3-4-4 PC 机与PLC 的通信硬件接线

- §3-5 控制系统中主要元件列表

- §3-6 本章小结

- 第四章 以S7-300PLC 为核心的同步控制系统

- §4-1 滚丝机同步控制方案

- 4-1-1 多电机的同步控制

- 4-1-2 滚丝机生产线中的同步控制

- §4-2 闭环中PID 控制原理

- 4-2-1 PID 控制简介

- 4-2-2 PID 控制算法

- §4-3 生产线调试问题

- §4-4 生产线改进控制方案

- §4-5 本章小结

- 第五章 滚丝机生产线软件系统设计

- §5-1 编程软件STEP7 简介

- 5-1-1 S7—300 编程方式

- §5-2 滚丝机生产线硬件组态

- §5-3 滚丝机生产线PLC 程序流程图

- 5-3-1 主程序中各模块说明

- 5-3-2 S7-300 中PID 控制实现

- §5-4 组态软件及其分类

- 5-4-1 组态软件简介

- 5-4-2 MCGS 与PLC 的通信

- §5-5 MCGS 在滚丝机生产线中的应用

- 5-5-1 MCGS 用户窗口的建立

- 5-5-2 MCGS 实时数据库

- 5-5-3 MCGS 运行策略

- §5-6 本章小结

- 第六章 螺杆滚压生产线调试过程总结

- §6-1 控制系统的实验室调试

- §6-2 生产线现场调试遇到的问题及解决方式

- 6-2-1 现场调试的基本步骤

- 6-2-2 安装控制柜中需要注意的问题

- §6-3 本章小结

- 第七章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].工业级Profibus-DP网络常见故障分析与应用[J]. 涟钢科技与管理 2016(02)

- [2].机械工业仪器仪表综合技术经济研究所PROFIBUS测试实验室[J]. 仪器仪表标准化与计量 2019(06)

- [3].基于PROFIBUS总线的智能断路器设计与性能分析[J]. 电子设计工程 2020(02)

- [4].PROFIBUS技术在汽车发动机缸盖线上的应用[J]. 时代汽车 2020(13)

- [5].浅谈西门子PROFIBUS在电厂通信中的应用[J]. 机电信息 2020(29)

- [6].PROFIBUS在工业应用中的抗干扰设计[J]. 科技视界 2019(03)

- [7].浅析PROFIBUS-PA的基本原理及特性[J]. 智慧工厂 2019(02)

- [8].浅析PROFIBUS-PA特点及藕合器/链接器[J]. 智慧工厂 2019(03)

- [9].Profibus总线及其诊断技术综述[J]. 中国仪器仪表 2019(06)

- [10].浅析PROFIBUS-PA网络拓扑结构及配置方式[J]. 智慧工厂 2019(05)

- [11].Profibus总线及其诊断技术综述[J]. 国内外机电一体化技术 2019(04)

- [12].浅析PROFIBUS-DP特性及规范[J]. 智慧工厂 2018(10)

- [13].Profibus通讯技术在梅钢1780mm产线的应用[J]. 宝钢技术 2017(01)

- [14].PROFIBUS应用在镀锌生产线中的研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(12)

- [15].PROFIBUS技术精要[J]. 智慧工厂 2017(09)

- [16].PROFIBUS在线诊断技术[J]. 工业控制计算机 2015(12)

- [17].Profibus现场总线控制系统在火电厂的应用[J]. 自动化应用 2016(05)

- [18].PROFIBUS现场总线综述及应用前景[J]. 通讯世界 2016(22)

- [19].PROFIBUS总线在称重配料控制系统中的应用[J]. 衡器 2014(11)

- [20].PROFIBUS现场总线技术[J]. 电子技术与软件工程 2014(24)

- [21].PROFIBUS现场总线技术[J]. 电子技术与软件工程 2013(24)

- [22].Profibus-DP冗余配置在焦炉上的应用[J]. 重工与起重技术 2008(03)

- [23].砂轮锯PROFIBUS总线通讯抗干扰措施浅析[J]. 南钢科技与管理 2012(03)

- [24].顶驱常见Profibus网络拓扑分析及故障处理[J]. 设备管理与维修 2020(13)

- [25].浅析PROFIBUS-FMS特性及智能站间通信[J]. 智慧工厂 2018(12)

- [26].Profibus通信稳定性分析及故障快速排查[J]. 中华纸业 2019(18)

- [27].基于PROFIBUS-DP主站与从站的通信[J]. 武汉工程大学学报 2018(01)

- [28].PROFIBUS-DP总线技术应用及可靠性探讨[J]. 仪器仪表用户 2018(04)

- [29].基于PROFIBUS-DP的网络优化及应用[J]. 工业技术与职业教育 2018(01)

- [30].PROFIBUS-DP现场总线技术的网络优化[J]. 山东冶金 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a25edede909749d140fd4ee4.html