# 安徽电信CDMA 3G软交换核心网网络规划与研究

### 论文摘要

随着21世纪互联网经济和IP技术的持续发展,以及移动业务的高速增长和3G的到来,移动业务量超越固话业务量已经十分明显,IP业务对PSTN话音业务的冲击已成大势所趋。以“软交换”为核心的下一代网络的适时出现为传统PSTN电信运营商提供了技术转型和战略发展的机遇及再次振兴的希望。移动软交换是将软交换技术引入移动网络,以适应未来以软交换分层架构为主导的下一代移动网络建设趋势。移动软交换是通过移动网络电路域承载和控制的分离、集中控制、分散接入,形成清晰的分层组网的核心网络规划理念,符合网络发展的方向：引入IP承载语音,利用IP端到端的寻址能力形成媒体网关之间扁平的组网架构,有利于简化网络拓扑：采用IP承载的移动软交换可以实现灵活的组网方式,降低建网成本和运维费用,提供丰富业务及功能,并可以实现移动网络向下一代网络的平滑演进。论文首先系统阐述了CDMA2000的系统演进、体系架构、接口协议,又介绍了NGN软交换的体系架构、接口协议和功能结构。然后结合安徽(阜阳)电信3G核心网络二期工程的实际情况,研究移动软交换3G核心网络的建设规划,给出了核心网网络网元设置及容量预测、网络带宽的预测以及操作维护系统的规划。最后研究该网络的业务应用,讨论了网络安全和投资效益问题。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 概述

- 1.1 3G移动通信系统发展趋势

- 1.2 移动通信网络基本信令及协议介绍

- 1.2.1 网络体系结构介绍

- 1.2.2 相关信令及协议介绍

- 1.3 3GPP2在核心网络系统的演进

- 1.3.1 演进路线概述

- 1.3.2 3GPP2标准版本在核心网方面的演进过程

- 第二章 NGN软交换技术介绍

- 2.1 NGN分层结构

- 2.2 NGN软交换技术

- 2.3 NGN网络结构及协议体系

- 第三章 CDMA 2000核心网络的规划内容和流程

- 3.1 CDMA 2000 1×/EV-DO核心网络的规划与设计内容

- 3.2 CDMA 2000 1×/EV-DO核心网络的规划与设计流程

- 3.3 核心网电路域规划与设计原则

- 第四章 安徽电信CDMA移动软交换核心网络的网络配置

- 4.1 安徽电信网络现状

- 4.1.1 CDMA电路域现状

- 4.1.2 承载网CN2网络现状

- 4.1.3 软交换网络现状

- 4.2 核心网总体建设方案

- 4.2.1 业务预测和建设规模

- 4.2.2 拟建核心网网络结构及总体原则

- 4.3 网元配置

- 4.3.1 MSCe设置方案

- 4.3.2 MGW设置方案

- 4.3.3 HLR设置方案

- 4.4 中继、带宽及信令链路的配置

- 4.4.1 话务模型和信令模型

- 4.4.2 MGW的配置

- 4.4.3 MSCe信令链路计算及配置

- 第五章 安徽电信CDMA移动软交换核心网络的网络组织

- 5.1 编号方案

- 5.1.1 移动用户号码（MDN）

- 5.1.2 国际移动用户识别码（IMSI）与移动台识别码（MIN）

- 5.1.3 临时本地用户号码（TLDN）

- 5.1.4 系统识别码（SID）和网络识别码（NID）

- 5.1.5 GT码分配方案

- 5.2 路由组织

- 5.2.1 话务网的路由组织

- 5.2.2 信令网网络组织

- 5.2.3 特服网络组织

- 5.2.4 互联互通方案

- 5.3 网管、计费、同步网络组织

- 5.3.1 网管系统

- 5.3.2 计费网络组织

- 5.3.3 同步方式

- 5.4 VPN划分及IP地址规划

- 5.4.1 VPN的划分

- 5.4.2 IP地址规划

- 5.5 局址规划及配套系统

- 5.5.1 核心网机房局址要求

- 5.5.2 核心机房电源设备配置

- 5.5.3 核心机房防雷接地

- 第六章 安徽电信CDMA移动软交换核心网络的相关测试

- 6.1 测试目的

- 6.2 测试原则

- 6.3 测试条件

- 6.4 测试项目

- 第七章 安徽电信CDMA移动软交换核心网络的业务应用讨论

- 7.1 目前网络支持的业务

- 7.2 网络安全问题

- 7.3 投资效益的问题

- 7.3.1 风险评估

- 7.3.2 经济评价

- 第八章 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].CDMA 3G数据业务模型分析和预测[J]. 移动通信 2011(22)

- [2].华为助力Leap成功商用芝加哥CDMA 3G网络[J]. 移动通信 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a26b0a2baae5f8851325b952.html