# 基于GPIB总线的自动测试系统应用分析及优化升级

### 论文摘要

测量技术作为信息系统关键技术在通信、计算机、国防等领域起到了越来越重要的作用，测量仪器设备作为测量技术的工具也在快速的发展。目前，我国对于高端的测量设备多数依靠进口，这就需要针对有限的资源进行充分的利用，通过对不同功能的测量设备进行有效的系统集成，同时利用远程控制，实现测量工作的自动化，在最大程度上提高设备的利用率及工作效率。随着通信技术的不断进步，目前有相当大一部分测量仪器设备的应用场景是各种分系统、总系统的联合调试，因此对测量仪器设备的集成化应用提出了迫切的要求。本文针对电子测量仪器设备的硬件集成、软件设计及实现进行了全局的描述，并且在系统集成实现的基础上，对其进行了实际的应用分析，并基于此分析提出了可优化升级的方向。首先，对于自动测试系统的集成，主要从硬件集成和软件设计两个方面进行描述。其中系统硬件的集成主要分为设计系统连接方式、选择系统控制方式和完成系统总体硬件配置三方面。自动测试系统的软件采用模块化设计。集成后的自动测试系统具有先进性、可扩充性、适应性、可修改性等特点。系统模块化设计可以提高系统的独立性、可靠性、维护性、可移植性和管理性。其次，在自动测试系统实现的基础上，结合实际情况进行应用。主要是通过对同一被测设备分别进行传统手动测试和系统自动测试，对比数据评判自动测试系统的准确性和可重复性。同时，在应用过程中，通过总结存在的问题，提出三个可优化升级的方向。一是改变系统的控制方式；二是优化软件算法提高系统测试速度和测试精度；三是扩展系统指标测试能力。第三，针对上述第一个升级方向，提出了实用化的无线GPIB总线控制方案，分别从系统硬件平台和软件架构的设计两个方面进行了描述。通过元器件选型、原理图设计及PCB板的设计和制作，完成了无线GPIB总线控制器硬件设计。本文针对基于GPIB总线的测试仪表组网和系统化测试方法展开研究，并针对系统升级方案中无线GPIB总线控制器的设计开展了具体工作，完成了硬件设计和测试，并对未来的研究方向进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.3 研究内容

- 1.4 论文章节安排

- 第2章 GPIB 总线技术

- 2.1 本章引言

- 2.2 GIPB 接口总线

- 2.2.1 GPIB 总线的基本特性

- 2.2.2 GPIB 总线的结构

- 2.2.3 GPIB 总线的握手控制及数据传输方式

- 2.3 本章小结

- 第3章 GPIB 总线自动测试系统的实现

- 3.1 本章引言

- 3.2 系统概述

- 3.3 系统硬件集成

- 3.3.1 系统组成

- 3.3.2 系统连接方式

- 3.3.3 系统控制方式

- 3.3.4 系统配置

- 3.4 系统软件设计

- 3.4.1 测试模块

- 3.4.2 管理模块

- 3.4.3 维护模块

- 3.4.4 帮助模块

- 3.5 系统综述

- 3.6 本章小结

- 第4章 自动测试系统的应用分析

- 4.1 本章引言

- 4.2 系统应用方案

- 4.3 系统应用

- 4.3.1 手动测试方式

- 4.3.2 自动测试方式

- 4.3.3 二者测试比较

- 4.4 应用中遇到的问题

- 4.4.1 控制方式带来的不便

- 4.4.2 测试速度精度可提高

- 4.4.3 测试能力不够

- 4.5 优化升级方向

- 4.6 本章小结

- 第5章 自动测试系统的优化升级

- 5.1 本章引言

- 5.2 无线 GPIB 接口总线的优势

- 5.3 无线 GPIB 总线设计

- 5.3.1 方案一

- 5.3.2 方案二

- 5.3.3 两种方案的比较及选择

- 5.4 无线 GPIB 接口总线总体方案设计

- 5.5 无线 GPIB 接口总线硬件设计

- 5.5.1 MCU 模块

- 5.5.2 无线传输模块

- 5.5.3 SPI 数据传输模块

- 5.5.4 辅助电路

- 5.5.5 无线 GPIB 接口总线实物图

- 5.6 无线 GPIB 接口总线软件设计

- 5.6.1 系统软件的数据流向

- 5.6.2 系统软件的功能划分

- 5.6.3 系统软件流程图

- 5.7 已经实现的工作

- 5.8 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 论文结论

- 6.2 论文的创新点与贡献

- 6.3 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].基于GPIB的自动测试系统设计与实现[J]. 信息技术与信息化 2020(09)

- [2].GPIB技术在数字电路自动测试系统设计中的应用[J]. 数码世界 2020(07)

- [3].采用GPIB接口的多路耦合器自动测试技术[J]. 舰船电子工程 2015(06)

- [4].基于GPIB总线结构的航空电子设备自动测试系统[J]. 科学技术与工程 2010(32)

- [5].基于GPIB的某型雷达发射机性能自动测试系统研究[J]. 仪表技术 2008(10)

- [6].基于GPIB的多通道采集模块通用可配置自动测试系统[J]. 科技风 2020(30)

- [7].基于GPIB的频谱分析仪自动校准系统研究[J]. 中国新技术新产品 2017(20)

- [8].GPIB命令的数据结构[J]. 电子设计工程 2010(02)

- [9].基于GPIB仪器的机载超短波电台测试系统的设计[J]. 计量与测试技术 2008(12)

- [10].GPIB技术在数字电路自动测试系统设计中的应用[J]. 河南科技 2019(31)

- [11].基于GPIB总线的数字多用表自动测试系统[J]. 计测技术 2016(S1)

- [12].基于GPIB和频谱仪的卫星通信实时监测系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2015(04)

- [13].基于GPIB总线技术的热电池测试系统设计[J]. 现代电子技术 2015(16)

- [14].基于GPIB接口自动检测系统的实现[J]. 福建电脑 2012(03)

- [15].基于GPIB总线的虚拟频谱仪设计[J]. 物联网技术 2011(04)

- [16].GPIB测试设备网络控制技术[J]. 仪器仪表标准化与计量 2009(01)

- [17].基于GPIB接口数字示波器的自动校准软件设计[J]. 黑龙江科技信息 2013(20)

- [18].基于GPIB总线的变频器自动测试系统设计[J]. 电子世界 2013(11)

- [19].基于GPIB的可程控系统设计[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [20].凝血酶GPIb-Ⅸ-Ⅴ受体作用机制及相关药物研究进展[J]. 药学研究 2017(03)

- [21].频率计基于GPIB的自动测试研究设计[J]. 现代电信科技 2013(08)

- [22].基于GPIB总线的电磁环境自动化测试系统[J]. 指挥信息系统与技术 2010(02)

- [23].CPLD实现GPIB控制器的设计[J]. 微计算机信息 2008(23)

- [24].基于GPIB总线的虚拟仪器设计[J]. 计算机与网络 2011(01)

- [25].可编程控制接口GPIB的应用[J]. 中国科技信息 2010(05)

- [26].活性氧在钙蛋白酶诱导血小板GPIbα酶切中的调控作用[J]. 血栓与止血学 2016(04)

- [27].基于GPIB接口的某红外部件自动测试系统设计[J]. 国外电子测量技术 2010(03)

- [28].表达血小板膜糖蛋白GPIb-Ⅸ复合物的中国仓鼠卵巢细胞株研究模型的建立[J]. 中国实验血液学杂志 2009(06)

- [29].GPIB总线及应用技术[J]. 低压电器 2008(01)

- [30].凝血酶GPIb-Ⅸ-Ⅴ受体信号转导通路研究进展[J]. 中国老年学杂志 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a26eadad1751e5ac1c270fa7.html