# 咔唑基光引发剂的合成研究

### 论文摘要

紫外光固化技术由于其在节能、环保、高效生产等方面具有的巨大优势,被越来越广泛的应用于邮电通讯、印刷包装、计算机、电子和装潢等行业。光引发剂是紫外光固化体系中的重要组成部分,咔唑基光引发剂是一种新型的双光子光引发剂,双光子吸收截面大,具有较好的光引发特性。本文合成了一种咔唑类肟酯型光引发剂——1-（6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑）-1-乙酮肟乙酯,探索出一条合理的合成路线,并在比较中得到较优的工艺条件,为合成其他咔唑基光引发剂提供了理论和实践的经验,具体的工艺操作如下:首先以乙基咔唑为原料,邻甲基苯甲酰氯和乙酰氯为酰基化试剂,AlCl3为催化剂先后进行了乙基咔唑的邻甲基苯甲酰基化和乙酰基化反应,得到3-乙酰基-6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑。在邻甲基苯甲酰基化反应中,使用少于原料摩尔量的AlCl3就能使原料完全转化,同时避免发生对称二酰基化的副反应。并且由“一锅法”进行两步酰基化反应,使所用AlCl3的总量大大减少,简便了后处理过程,也减少了AlCl3带来的污染。接着利用盐酸羟胺,在醋酸钠的作用下,使3-乙酰基-6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑肟化,得到1-（6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑）-1-乙酮肟。由于肟化反应中副产的醋酸可以用作后续酯化反应的酯化试剂,因此采用“一锅法”进行肟化和酯化两步反应,资源化利用了副产物醋酸,从反应源头减少了污染的产生,最后得到1-（6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑）-1-乙酮肟乙酯。上述反应总收率76.9%,所得产品1-（6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑）-1-乙酮肟乙酯纯度经HPLC检测为99.1%,结构经1H-NMR、13C-NMR和IR验证正确。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 2 文献综述

- 2.1 课题背景

- 2.1.1 紫外光固化技术简介

- 2.1.2 光引发剂的研究现状

- 2.1.3 咔唑基光引发剂

- 2.2 研究现状

- 2.2.1 酰基化反应

- 2.2.2 肟化反应

- 2.2.3 肟的酯化反应

- 2.3 本文研究内容

- 3 3-乙酰基-6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑的合成

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 实验操作

- 3.2.4 产品分析

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 两步酰基化反应顺序对反应的影响

- 3.3.2 催化剂使用量对反应的影响

- 3.3.3 反应温度的选择

- 3.3.4 原料配比对反应的影响

- 3.3.5 重结晶试剂的选择

- 3.4 本章小结

- 4 1-（6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑）-1-乙酮肟的合成

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料

- 4.2.2 实验仪器

- 4.2.3 实验操作

- 4.2.4 产品分析

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 碱的种类及其用量对反应的影响

- 4.3.2 盐酸羟胺用量对反应的影响

- 4.3.3 反应温度的选择

- 4.3.4 反应时间的选择

- 4.4 本章小结

- 5 1-（6-邻甲基苯甲酰基-N-乙基咔唑）-1-乙酮肟乙酯的合成

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验原料

- 5.2.2 实验仪器

- 5.2.3 实验操作

- 5.2.4 产品分析

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 溶剂的选择

- 5.3.2 相转移催化剂对肟化反应的影响

- 5.3.3 肟化反应时间的选择

- 5.3.4 酯化反应催化剂的选择

- 5.4 本章小结

- 6 结论及展望

- 6.1 结论与创新

- 6.2 不足与展望

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].酚酞基聚芳醚砜改性双酚A型氰酸酯预聚体的制备及性能研究[J]. 化学与黏合 2013(05)

- [2].聚乙二醇对酚酞基聚芳醚酮多孔膜的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2008(07)

- [3].高分子添加剂PVPK30对酚酞基聚芳醚砜超滤膜成膜性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2008(07)

- [4].化学问答[J]. 中学生数理化(高二版) 2009(03)

- [5].酚酞基聚芳醚酮改性环氧树脂结构胶膜的研制[J]. 中国胶粘剂 2015(12)

- [6].PEK-C增韧环氧树脂的研究Ⅰ[J]. 化学与黏合 2016(05)

- [7].酚酞基聚醚酮/环氧树脂/氰酸酯半互穿聚合物的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2009(07)

- [8].脂溶性阿魏酸衍生物合成研究进展[J]. 粮食与油脂 2012(09)

- [9].香精香料信息17则[J]. 国内外香化信息 2009(12)

- [10].添加剂草酸对酚酞基聚芳醚酮(PEK-C)微孔膜的影响[J]. 膜科学与技术 2008(03)

- [11].红景天苷及其类似物的合成[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [12].RP-HPLC法测定通光藤中11α-O-顺芷酰基-12β-O-乙酰基-通光藤苷元B的含量[J]. 药物分析杂志 2008(09)

- [13].青梅资源的研究与应用[J]. 食品与发酵工业 2008(06)

- [14].酚酞基聚芳醚酮/环氧树脂共混体系流变性能及固化反应动力学的研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(06)

- [15].农药活性含硒化合物的研究概况[J]. 世界农药 2013(01)

- [16].苯甲酰基硫脲及其衍生物的合成研究[J]. 精细与专用化学品 2011(05)

- [17].草原红牛二酞甘油酞基转移酶2(DGAT2)基因的多态性及与泌乳性状关联性分析[J]. 中国兽医学报 2012(09)

- [18].内酯类化合物代谢中的微生物酶及其应用[J]. 中国酿造 2008(19)

- [19].酰基(硫)脲类化合物的研究进展[J]. 科技风 2009(16)

- [20].吡唑类化合物的合成研究[J]. 黑龙江科技信息 2008(14)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a28139eae107aa6248129db9.html