# 超级电容器复合电极材料的制备和性能研究

### 论文摘要

超级电容器是一种新型的储能元件,由于它具有充放电速度快、功率密度高、循环寿命长、免维护、环境友好等特点,受到国内外科学家的广泛关注。其中提高电极材料的比电容值和循环寿命,是获得更高性能超级电容器的关键因素。本论文以获得高性能的超级电容器电极材料为目标,采用电化学方法和化学方法分别制备了三种复合材料,介孔碳纳米线/聚苯胺、介孔碳/聚苯胺和石墨烯/聚苯胺,研究了三种材料的结构和形貌,并作为超级电容器电极材料对其电化学性能进行测试,主要研究内容有:（1）首先采用AAO作为模板,将F127和酚醛树脂的乙醇溶液引入到AAO的孔道中,室温下待乙醇完全蒸发后,放入烘箱中进行老化,然后在氮气保护下煅烧,进行碳化,再用盐酸将AAO模板除掉,制得介孔碳纳米线,采用SEM和TEM手段对其结构和形貌进行了表征。研究了时间对去除模板的影响,并通过SEM来观察在不同时间下模板的去除效果。（2）以介孔碳纳米线为基体,通过电化学方法制备了新型聚苯胺/介孔碳纳米线（PANI/MCFs）复合材料,采用SEM、TEM和TGA等手段对样品的结构、形貌和组成进行了表征。并将PANI/MCFs复合材料组装成三电极体系超级电容器,用循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等方法对材料的电化学性能进行了测试分析。结果显示,在1.0 mol/L H2SO4溶液中,当扫描速率为50 mA/g时,复合材料的比容量达到391 F/g,与纯聚苯胺相比,其循环稳定性也得到显著提高.（3）化学法合成了介孔碳,然后将介孔碳在盐酸溶液中超声分散均匀,后利用化学法在溶液中引发新蒸苯胺单体聚合,得到介孔碳和聚苯胺的复合材料（MC/PANI）,采用XRD手段对其进行表征。将介孔碳、纯聚苯胺和聚苯胺/介孔碳复合材料分别组装成三电极体系超级电容器,用循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等方法对材料的电化学性能进行了测试。结果显示,在1.0 mol/L H2SO4溶液中,介孔碳电极材料的循环稳定性最好,但比容量只有98.5 F/g,随着循环次数的增加,聚苯胺电极材料的衰减最为严重,循环1000次后比容量保持率只剩44.5%,而介孔碳/聚苯胺复合材料的比容量在电流密度为10 mA/g时达到593 F/g,其循环稳定性比单纯的聚苯胺得到明显改善,循环1000次后比容量保持率为81.3%。（4）采用优化了的Hummers法合成了石墨烯,然后将石墨烯超声分散均匀,利用化学法在溶液中引发新蒸苯胺单体聚合,得到石墨烯和聚苯胺的复合材料（GNS/PANI）,采用XRD和拉曼光谱对其进行表征。将石墨烯和复合材料分别组装成三电极体系超级电容器,用循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等方法对其电化学性能进行了测试。结果显示,在1.0 mol/L H2SO4溶液中,相同电流密度下,石墨烯/聚苯胺复合材料的比容量要比纯石墨烯的比容量高的多,说明聚苯胺的存在大大提高了复合材料的比容量,而且复合材料中石墨烯的存在使得复合材料的循环稳定性比单纯的聚苯胺做为超级电容器电极材料时循环稳定性要好的多。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 超级电容器简介

- 1.2.1 超级电容器的工作原理

- 1.2.2 超级电容器的特点

- 1.3 超级电容器的应用

- 1.4 超级电容器电极材料的研究进展

- 1.4.1 碳材料

- 1.4.2 金属氧化物材料

- 1.4.3 导电聚合物材料

- 1.4.4 复合材料

- 1.5 本论文研究的目的和内容

- 1.5.1 本论文的研究目的

- 1.5.2 本论文的研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验药品及仪器设备

- 2.1.1 药品及试剂

- 2.1.2 实验仪器与设备

- 2.2 超级电容器复合电极材料的选择

- 2.2.1 材料的选择

- 2.2.2 电解液的选择

- 2.3 材料表征

- 2.3.1 X 射线衍射分析

- 2.3.2 热重分析

- 2.3.3 扫描电子显微镜

- 2.3.4 透射电子显微镜

- 2.3.5 拉曼光谱分析

- 2.4 复合材料电化学性能测试

- 2.4.1 超级电容器的组装

- 2.4.2 循环伏安测试

- 2.4.3 恒流充放电

- 2.4.4 交流阻抗测试

- 2.4.5 循环稳定性测试

- 第三章 聚苯胺/介孔碳纳米线复合材料的制备及其电化学性能

- 3.1 引言

- 3.2 聚苯胺/介孔碳纳米线复合材料的制备

- 3.2.1 介孔碳纳米线的制备

- 3.2.2 电解质溶液的配制

- 3.2.3 碳纳米线与聚苯胺复合电极材料的电化学合成

- 3.3 材料结构表征

- 3.3.1 时间对去除模板的影响

- 3.3.2 样品的形貌分析

- 3.3.3 样品的微观结构

- 3.3.4 热重分析（TGA）

- 3.4 复合材料电化学性能分析

- 3.4.1 循环伏安测试

- 3.4.2 恒流充放电测试

- 3.4.3 交流阻抗测试

- 3.5 本章小结

- 第四章 化学法制备介孔碳与聚苯胺的复合材料

- 4.1 引言

- 4.2 材料的制备

- 4.2.1 介孔碳的制备

- 4.2.2 介孔碳与聚苯胺的复合

- 4.3 X 射线衍射分析

- 4.4 电化学性能测试

- 4.4.1 循环伏安测试

- 4.4.2 恒流充放电测试

- 4.4.3 交流阻抗测试

- 4.5 本章小结

- 第五章 石墨烯与聚苯胺复合材料的制备及其电化学性能

- 5.1 引言

- 5.2 材料的制备

- 5.2.1 石墨烯的制备过程

- 5.2.2 石墨烯与聚苯胺复合物的制备

- 5.3 结构表征

- 5.3.1 X 射线衍射分析

- 5.3.2 拉曼光谱分析

- 5.4 石墨烯与聚苯胺复合电极材料的电化学性能测试

- 5.4.1 循环伏安测试

- 5.4.2 恒流充放电测试

- 5.4.3 电化学阻抗测试

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].超级电容器电极材料的研究进展[J]. 新疆化工 2011(03)

- [2].中科院合肥物质科学研究院石墨烯基超级电容器研制成功[J]. 中国建材资讯 2017(04)

- [3].碳化钛/椴木多孔碳复合材料用于超级电容器性能的研究（英文）[J]. 无机材料学报 2020(01)

- [4].新型电解质可以提高超级电容器的性能[J]. 石油炼制与化工 2019(12)

- [5].柔性钛箔上生长的自支撑TiO_2@NiCo_2S_4阵列复合材料用作高性能非对称超级电容器电极（英文）[J]. 材料导报 2020(01)

- [6].大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [7].一种可在0°C以下工作的一体式超级电容器（英文）[J]. Science China Materials 2020(04)

- [8].超级电容器研究展望——范壮军教授专访[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [9].超级电容器概述[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [10].宽窗口水系超级电容器设计新策略[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [11].基于配位聚合物框架的微超级电容器[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [12].纤维基柔性超级电容器研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)

- [13].石墨烯基柔性超级电容器复合电极材料的研究进展[J]. 材料导报 2020(11)

- [14].电子材料[J]. 新材料产业 2020(02)

- [15].原位电化学合成铁基电极材料及其超级电容器性能（英文）[J]. 无机化学学报 2020(07)

- [16].用于高性能超级电容器的电纺碳纤维材料（英文）[J]. 中国科学技术大学学报 2019(12)

- [17].基于导电聚合物柔性超级电容器电极材料的研究进展[J]. 合成纤维 2020(08)

- [18].氮掺杂黑色二氧化钛用于高性能超级电容器（英文）[J]. Science China Materials 2020(07)

- [19].碳纤维在柔性超级电容器中的研究进展[J]. 科技视界 2020(22)

- [20].超级电容器隔膜及其研究进展[J]. 中国造纸 2018(12)

- [21].超级电容器及其电极材料研究进展[J]. 电池工业 2018(05)

- [22].超级电容器参数测试与特性研究[J]. 电子产品世界 2018(12)

- [23].碳纤维基柔性超级电容器电极材料的应用进展[J]. 储能科学与技术 2019(01)

- [24].超级电容器在器件设计以及材料合成的研究进展[J]. 科学通报 2019(01)

- [25].大豆分离蛋白膜基中性水相超级电容器的构筑[J]. 高分子材料科学与工程 2018(12)

- [26].金属-有机框架作为超级电容器电极材料研究的综合性实验设计[J]. 化学教育(中英文) 2019(02)

- [27].伊朗让纸变成“超级电容器” 可快速充放电[J]. 新能源经贸观察 2018(12)

- [28].超级电容器的原理及应用[J]. 科技风 2019(13)

- [29].20秒充满一辆电动汽车:碳纳米管超级电容器年底量产[J]. 新能源经贸观察 2019(04)

- [30].金属有机骨架在超级电容器方面的研究进展[J]. 材料工程 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a28388bfc6f47dd6b3f7faf0.html