# 基于荧光淬灭效应的光学溶解氧检测仪的研究与开发

### 论文摘要

随着当今世界工农业的迅猛发展,大量的工业废水、农田用水向江河湖海排放,加上工业废气对大气的污染,间接导致水体的污染,使得水资源短缺和污染问题日益突出,所以迫切需要对水资源进行及时监控和有效处理。其中,水中溶解氧含量是进行水质监测时的一项重要指标。当水环境受到染污时,溶解氧含量下降,因此需要研制水体溶解氧检测设备来进行环境监测,以便能够及时得到各个地方的水质情况,并开展相关的治理工作。目前市场上水体溶解氧检测仪器大多数基于Clark电极法,又称电流测定法,其测量速度比碘量法要快,操作简便,干扰少,而且能够现场自动连续检测,但是由于它的透氧膜和电极比较容易老化,每隔一段时间要活化,透氧膜也要经常更换,且检测时要消耗氧,所以要不停搅拌水样。国外市场出现了一种新的基于荧光淬灭效应的溶解氧检测仪,该种仪器能够快速检测出溶解氧含量,并且在检测时不消耗氧,传感膜寿命长,可以实现长期监测。本论文基于荧光淬灭法,利用氧气对荧光的淬灭效应来实现氧气浓度的检测。实验中使用Ru（ph2phen）32+作为传感膜荧光敏感物质,该物质受到蓝光的激发时会发出强烈的粉红色的荧光,水中溶解氧会对该荧光进行淬灭,可以通过检测荧光的强度来计算出对应溶解氧的含量。本文在此基础上研究设计了一种基于荧光淬灭法的溶解氧检测仪,能够对水体的溶解氧进行实时在线检测。论文的主要工作包括以下几点:（1）论述仪器的整体系统结构,对各个功能模块进行设计,选择硬件配置,绘制出硬件原理图和PCB图,并制作硬件电路。（2）基于设计好的硬件电路进行MCS-51单片机程序模块设计,绘制各模块流程图,利用C51语言编写下位机程序,并进行模块调试;设计RS-232通信协议,用于单片机与PC机之间的通信;开发出上位机C++程序设计,对数据进行进一步处理;基于ADO技术,利用Visual C++实现了对SQL2000数据库的访问。（3）对硬件各模块进行调试实验,软件调试实验,温度对传感膜特性的影响实验,得到传感膜的温度变化特性,并对仪器进行温度校正,仪器检测结果同碘量法对比实验,分析数据得到仪器性能和检测精度。（4）设计、研制成一种新型溶解氧检测仪,其检测精度为0.2mg/L,准确性较好,仪器检测的稳定性在4.7%以内,可以作为农业用水质检测仪器进行推广,提高农业生产率和现代化水平。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1.绪论

- 1.1 引言

- 1.2 水体溶解氧的检测方法及原理

- 1.2.1 碘量法（GB7489-87）

- 1.2.2 Clark溶氧电极法（电流测定法）

- 1.2.3 荧光淬灭法

- 1.2.4 其他检测方法

- 1.3 国内外在水体溶解氧检测领域研究的现状

- 1.4 论文的组织与安排

- 1.5 小结

- 2 系统结构和硬件设计

- 2.1 系统结构设计

- 2.2 硬件设计

- 2.2.1 系统硬件选择与组成

- 2.2.2 系统各部分硬件设计

- 3.单片机编程与C++软件设计

- 3.1 程序整体设计

- 3.2 C51语言介绍,编程特点

- 3.3 程序各功能模块介绍及流程图

- 3.3.1 定标与设定参数

- 3.3.2 串口初始化和通信协议设计

- 3.3.3 AD7705应用编程

- 3.3.4 AD7705编程流程

- 3.3.5 M95256应用编程

- 3.4 上位机系统程序,VC++介绍及面向对象编程

- 3.5 SQL server2000介绍,VC++数据库（ADO）高级编程

- 3.6 运行效果

- 4.实验与分析

- 4.1 温度对传感膜特性影响实验

- 4.2 碘量法对比实验和仪器稳定性实验

- 5.结论与讨论

- 5.1 总结

- 5.2 论文的创新点

- 5.3 讨论

- 参考文献:

- 致谢

- 个人简历

- 读研期间所发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a28a0a5deaf4854a59bcfad8.html