# 磁可分纳米TiO2催化剂的制备及其光催化性能的研究

### 论文摘要

具有光催化活性的锐钛矿型纳米TiO2,近年来作为一种新型环境功能材料被广泛用于废水处理中。但是,悬浮态TiO2存在着回收困难等问题,使废水处理运行成本提高。磁性纳米粒子在临界尺寸以下具有超顺磁性,在引入外磁场条件下,磁性纳米材料会随着强磁场的走向做定向移动。基于此,以超顺磁性纳米粒子为载体,将纳米TiO2固载在载体表面制成的磁性光催化剂能均匀地分散在反应液中,并保持较高的光催化活性,还能在外加磁场作用下实现催化剂的分离回收和重复利用,从而解决催化剂分离困难的问题,提高催化剂的使用效率。本论文采用稳定的Fe3O4磁流体中的超顺磁性Fe3O4纳米粒子作为磁核,采用St?ber法在Fe3O4纳米粒子表面包覆SiO2,制成超顺磁性Fe3O4/SiO2（FS）载体,并通过回流活化的方式对FS载体进行改性;根据钛酸丁酯（TNBT）水解产生的羟基能够和FS载体表面富含的羟基键合的原理,通过溶胶-凝胶法在FS载体表面固载纳米TiO2催化剂,制备出粒度均匀、尺寸均一、光催化性能和磁响应性能良好的具有“核-壳”结构的磁可分纳米TiO2催化剂（FS-TiO2）;对催化剂的制备条件进行优化,得出TiO2理论固载量为44%时,使FS-TiO2催化剂具有较高光催化活性的制备条件为:制备时间2小时,pH为5,乙醇/水摩尔比为6:1。同时发现,对磁性FS载体改性后,能够增加FS载体表面Si-OH的数量,在一定程度上提高了TiO2光催化剂的实际固载量,并实现TiO2光催化剂在载体表面的稳定固载。通过FS-TiO2催化剂对普施安染料的降解评价其光催化性能;通过XRD、SEM、TEM、FTIR、XPS、UV-DRS、VSM等表征手段分析其物性。采用制备的磁可分纳米FS-TiO2催化剂对普施安（PR）染料进行光催化降解试验,并探讨该催化剂降解普施安染料溶液的操作条件。试验结果表明,FS-TiO2催化剂对PR溶液具有高效的降解能力,光催化对普施安（PR）的理想操作条件为温度17-180C、pH值1.0、催化剂投加量30mg、PR溶液浓度10mg/L。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 2 材料的光催化机理及应用'>1.1 纳米TiO2材料的光催化机理及应用

- 2 的光催化机理'>1.1.1 TiO2的光催化机理

- 1.1.2 影响光催化反应性能的因素

- 2 的催化应用'>1.1.3 纳米TiO2的催化应用

- 2 纳米粒子的固载化研究'>1.2 TiO2纳米粒子的固载化研究

- 1.2.1 催化剂载体的选择

- 2光催化剂在Fe3O4/SiO2 载体上的固载'>1.2.2 TiO2光催化剂在Fe3O4/SiO2载体上的固载

- 1.3 磁可分光催化剂的研究现状

- 1.4 本课题的研究目的和意义与研究内容

- 1.4.1 本课题的研究目的和意义

- 1.4.2 本课题的主要研究内容

- 1.4.3 本课题的创新性

- 1.5 课题来源

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验仪器和主要试剂

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 主要试剂

- 2.2 实验原理

- 2 的形成机理'>2.2.1 SiO2的形成机理

- 2 的形成原理'>2.2.2 TiO2的形成原理

- 2.3 样品的制备

- 2.3.1 FS 载体的制备

- 2 催化剂的制备'>2.3.2 磁可分纳米TiO2催化剂的制备

- 2 光催化剂的制备'>2.3.3 纯相TiO2光催化剂的制备

- 2.4 光催化降解实验－催化剂光催化性能评价

- 2.4.1 有机污染物的选择及标准曲线的确定

- 2.4.2 光催化反应装置

- 2.4.3 光催化实验设计

- 2.4.4 催化剂参比标准物质Degussa P25

- 2.5 表征方法和仪器

- 2.5.1 X 射线衍射分析（XRD）

- 2.5.2 元素含量分析（ICP）

- 2.5.3 扫描电镜分析（SEM）

- 2.5.4 傅立叶光谱分析（FTIR）

- 2.5.5 紫外可见漫反射光谱分析（UV-DRS）

- 2.5.6 比表面－孔径分析（BET）

- 2.5.7 透射电镜分析（TEM）

- 2.5.8 磁性分析（VSM）

- 2.5.9 X 射线光电子能谱分析（XPS）

- 2催化剂固载的影响'>第3章 FS 载体的改性对TiO2催化剂固载的影响

- 3.1 实验部分

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 FS 载体的SEM 和EDX 分析

- 3.2.2 FS 载体的XRD 分析

- 3.2.3 FS 载体的磁性分析

- 3.2.4 FS 载体的XPS 分析

- 3.2.5 FS 载体的FTIR 分析

- 2 催化剂的影响'>3.2.6 FS 载体改性前后对FS-TiO2催化剂的影响

- 3.3 本章小结

- 2催化剂的制备及表征'>第4章 磁可分纳米FS-TiO2催化剂的制备及表征

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 制备时间的考察

- 4.1.2 pH 值的考察

- 4.1.3 TNBT 添加量的考察

- 4.1.4 乙醇/水比（摩尔比）的考察

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 优化条件的确定

- 2 催化剂的表征'>4.2.2 优化制备条件后FS-TiO2催化剂的表征

- 2 催化剂的重复利用性能'>4.2.3 FS-TiO2催化剂的重复利用性能

- 2 催化剂的催化性能评价'>4.2.4 FS-TiO2催化剂的催化性能评价

- 4.3 本章小结

- 2催化剂对普施安染料的降解性能及作用条件优化'>第5章 磁可分纳米FS-TiO2催化剂对普施安染料的降解性能及作用条件优化

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 空白实验

- 5.1.2 光催化反应条件的优化

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 光催化反应温度对PR 溶液脱色率的影响

- 5.2.2 光催化pH 值对PR 溶液脱色率的影响

- 5.2.3 光催化剂投加量对PR 溶液脱色率的影响

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a29f3730688b55aa09f8b66a.html