# 非均匀材料中准静态裂纹扩展问题的数值模拟

### 论文摘要

功能梯度材料作为一种典型的非均质复合材料,旨在满足航天、国防等高新技术领域对材料提出的苛刻要求。研究功能梯度材料的断裂行为具有十分重要的意义。研究此类问题,通常采用实验观测、理论分析以及数值模拟等方法。实验研究由于设备的限制以及高昂的费用,给实际工作带来了很大的困难。理论研究则需要做大量的假设,而且很难求解材料属性和边界条件复杂的问题。数值方法在理论上可以处理任意材料、载荷、结构形式的问题,因此成为人们分析断裂行为的一个重要工具。本文采用一种新的数值计算方法——扩展有限元法来模拟功能梯度材料中的准静态裂纹扩展问题。本文由四个部分组成。第一章对功能梯度材料断裂行为的研究现状进行了综述。介绍了扩展有限元法的发展现状并讨论了将其应用与求解功能梯度材料断裂问题的可能性。第二章详细阐述了扩展有限元法的基本原理以及在线弹性断裂力学中的应用。该方法只是在有限元位移模式中,基于单位分解的思想加进一个跳跃函数和渐进裂尖位移场,对不连续体附近的结点自由度局部加强,反映出位移的不连续性,从而不需要在裂纹体和裂尖附近进行高密度的网格划分,而且,在模拟裂纹准静态扩展的时候也不需要重新划分网格。第三章具体给出了扩展有限元法的数值实现过程。在此基础上,研究了平面应力或平面应变状态下,含有内部裂纹或边裂纹的二维均质板条的断裂问题,分析了结构的几何参数、载荷类型、网格疏密和裂纹的位置对裂纹尖端应力强度因子的影响。第四章研究了功能梯度材料中裂纹的准静态扩展问题。模拟时采用裂尖局部均匀化的假设,同时取高斯积分点处真实的材料属性进行计算,将数值计算的结果与理论和实验结果做比较,验证了算法的有效性和可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 功能梯度材料断裂问题的研究

- 1.3 扩展有限元法（XFEM）及其在断裂力学研究中的应用

- 1.3.1 XFEM在均匀材料断裂力学研究中的应用

- 1.3.2 XFEM在FGM断裂力学研究中的应用

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 XFEM的基本原理以及在线弹性断裂力学中的应用

- 2.1 裂纹扩展准则

- 2.2 二维情况下的能量相互作用积分

- 2.3 XFEM的基本原理

- 2.3.1 单位分解法

- 2.3.2 控制方程和边值问题的弱形式

- 2.3.3 XFEM的求解过程

- 2.4 本章小结

- 第3章 扩展有限元法的算法实现

- 3.1 网格剖分

- 3.2 刚度矩阵的计算

- 3.2.1 坐标系的转换

- 3.2.2 单元刚度矩阵

- 3.2.3 合成整体刚度矩阵

- 3.3 等效结点力向量边界条件

- 3.3.1 等效结点力

- 3.3.2 边界条件的处理

- 3.4 求解和后处理

- 3.5 均匀材料中裂纹问题的典型算例

- 3.5.1 静态裂纹问题

- 3.5.2 裂纹扩展问题

- 3.6 本章小结

- 第4章 XFEM模拟FGM中裂纹扩展问题

- 4.1 功能梯度材料中的裂纹问题

- 4.2 含边裂纹FGM板受拉伸载荷时裂纹的扩展

- 4.3 含边裂纹FGM板受四点弯曲载荷时裂纹的扩展

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].舱内爆炸准静态压力形成机理的研究[J]. 中国造船 2020(02)

- [2].内爆炸准静态压力对球形容器弹塑性动态响应的影响[J]. 含能材料 2020(01)

- [3].边界条件对复合材料层合板准静态压痕损伤的影响[J]. 国防科技大学学报 2016(01)

- [4].基于准静态磁场检测的姿态解算方法[J]. 传感器与微系统 2020(07)

- [5].内爆炸准静态压力对球形容器弹性动态响应的影响[J]. 含能材料 2019(08)

- [6].准静态冲击波压力测量系统校准技术研究[J]. 测控技术 2015(12)

- [7].准静态磁场研究和磁性纳米技术受到国际关注[J]. 微创医学 2012(01)

- [8].ABAQUS显式算法的准静态加速分析方法研究[J]. 低温建筑技术 2015(08)

- [9].TNT内爆炸准静态压力特性[J]. 爆炸与冲击 2018(06)

- [10].非线性损伤粘弹性薄板准静态力学行为分析[J]. 动力学与控制学报 2008(02)

- [11].TNT内爆准静态压力实验和数值模拟研究[J]. 兵器装备工程学报 2019(05)

- [12].密闭空间内爆炸准静态压力理论计算研究[J]. 中国舰船研究 2019(05)

- [13].等压假设下考虑化学反应动力学影响的约束爆炸准静态压力的计算[J]. 爆炸与冲击 2013(04)

- [14].一种温压内爆炸准静态压力测量方法研究[J]. 传感技术学报 2016(02)

- [15].用于磁压剪技术的10T准静态磁场发生器[J]. 强激光与粒子束 2013(08)

- [16].准静态近似条件下电流耦合型人体通信模型的建立与验证[J]. 航天医学与医学工程 2009(06)

- [17].准静态应变率下的煤岩非线性力学特性[J]. 煤炭学报 2019(05)

- [18].星载可卷金属面天线卷曲的特性研究与仿真[J]. 应用力学学报 2018(04)

- [19].基于多传感器数据融合的准静态校准数据处理方法[J]. 传感技术学报 2017(07)

- [20].泡沫夹层结构复合材料准静态压痕实验[J]. 宇航材料工艺 2011(03)

- [21].客车车身骨架准静态侧翻仿真分析[J]. 机械研究与应用 2018(01)

- [22].压电式压力测量系统准静态校准压力脉宽分析[J]. 测控技术 2016(06)

- [23].铝合金保险杠准静态压溃仿真与试验[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2013(08)

- [24].球形爆炸容器内炸药爆炸形成的准静态气体压力[J]. 爆炸与冲击 2018(05)

- [25].SOI和体硅MOSFET大信号非准静态效应比较研究[J]. 微电子学 2011(03)

- [26].高压压电传感器静态与准静态校准方法研究[J]. 弹道学报 2014(02)

- [27].汽车准静态侧翻的仿真分析[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2013(03)

- [28].反应堆时空动力学蒙特卡罗改进准静态方法研究[J]. 原子能科学技术 2013(S1)

- [29].低速冲击与准静态压痕力下复合材料层合板的损伤等效性[J]. 航空学报 2010(05)

- [30].基于显式有限元的钢筋混凝土构件准静态响应分析[J]. 应用力学学报 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2a2356f5c63536c2457088e.html