# 带损伤在役拱桥的荷载试验与承载能力评估

### 论文摘要

拱桥外形美观,经济实用,种类繁多,应用广泛；其跨越能力大,优势明显。然而,随着我国经济飞速发展,公路、铁路交通量与日俱增,早期建设的很多拱桥出现了不同程度的损伤和病害,如开裂,漏筋,钢筋锈蚀等等。随着损伤和病害的日积月累,桥梁的承载力逐步降低,随之而来的是桥梁的安全性越来越低,很多拱桥的使用寿命远达不到设计年限,甚至面临倒塌破坏的危险。因此,评估带损伤在役拱桥的承载能力,研究拱桥的合理桥型,已成为桥梁界的重要研究课题之一。本文结合具体的桥梁检测工程实践,对使用多年的带损伤的双曲拱桥、桁架组合拱桥及中承式钢筋混凝土拱桥进行静力荷载试验和理论分析,对三种形式的拱桥进行承载能力评估。本文的研究主要有：1.以3座带损伤的实际桥梁作为研究对象,通过现场实测结构尺寸,应用计算软件桥梁博士,MIDAS等对结构进行建模分析,计算出主要截面的设计荷载,确定控制截面的静力荷载布置位置,计算出控制截面的理论最大应力及挠度,作为试验时的控制应力及控制挠度。2.对3座带损伤的实际桥梁进行荷载试验。实时监控荷载试验中每级工况加载时控制截面的挠度及应变,在实测挠度及应变小于试验控制值的情况下持续进行,以保证桥梁的安全。对试验过程进行详细描述,对试验数据进行记录整理,为3座桥梁的承载能力评定提供真实、具体的数据。3.从挠度和应变两方面,将理论计算值与试验实测值进行的比较与分析,对现有桥梁进行承载能力评估；而后对3座桥梁现有承载力进行比较,评选出现阶段承载能力好、安全系数高、损伤较小的桥型,为拱桥的设计和方案比选提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 拱桥的现状及主要类型

- 1.2 拱桥的特点及发展

- 1.2.1 双曲拱桥的特点及发展

- 1.2.2 桁架组合拱桥的特点及发展

- 1.2.3 中承式钢筋混凝土拱桥的特点及发展

- 1.3 本文的研究意义和主要内容

- 第2章 拱桥病害的种类及成因分析

- 2.1 拱桥病害的种类

- 2.2 拱桥病害的成因分析

- 第3章 拱桥损伤识别研究现状及承载能力评估方法

- 3.1 旧桥的损伤识别与诊断方法的研究

- 3.1.1 桥梁损伤识别的基本思路

- 3.1.2 桥梁损伤识别的基本方法

- 3.2 桥梁的承载能力评估方法

- 第4章 云浪大桥静载试验及承载能力评估

- 4.1 云浪大桥基本概况

- 4.2 云浪大桥静力荷载实验准备

- 4.2.1 云浪大桥计算模型及控制截面布置

- 4.2.2 试验荷载车辆选择

- 4.2.3 试验工况及加载效率

- 4.3 静力荷载试验分析

- 4.3.1 挠度结果分析

- 4.3.2 应变结果分析

- 4.4 承载能力评估

- 第5章 里阳大桥静载试验及承载能力评估

- 5.1 里阳大桥基本概况

- 5.2 里阳大桥静力荷载实验准备

- 5.2.1 里阳大桥计算模型及控制截面布置

- 5.2.2 试验荷载车辆选择

- 5.2.3 试验工况及加载效率

- 5.2.4 试验工况应力及应变控制值

- 5.3 静力荷载试验分析

- 5.3.1 挠度结果分析

- 5.3.2 应变结果分析

- 5.4 承载能力评估

- 第6章 威平大桥静载试验及承载能力评估

- 6.1 威平大桥基本概况

- 6.2 威平大桥静力荷载实验准备

- 6.2.1 威平大桥计算模型及控制截面布置

- 6.2.2 试验荷载车辆选择

- 6.2.3 试验工况及加载效率

- 6.3 静力荷载试验分析

- 6.3.1 挠度结果分析

- 6.3.2 应变结果分析

- 6.4 承载能力评估

- 第7章 结论与展望

- 7.1 主要结论

- 7.2 今后研究工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].隧道风机预埋基础承载能力检测[J]. 北方交通 2020(06)

- [2].蜂窝夹层复合材料镶嵌件承载能力试验验证[J]. 中国科技信息 2019(05)

- [3].U型支架承载能力及其优化分析[J]. 山东煤炭科技 2017(06)

- [4].钢质两片易拉罐轴向承载能力分析[J]. 宝钢技术 2016(02)

- [5].某引桥空心板梁检测与承载能力评估[J]. 交通世界 2017(27)

- [6].门座起重机基础承载能力的校核与整改[J]. 起重运输机械 2016(07)

- [7].提升企业循环经济承载能力问题探析[J]. 市场周刊(理论研究) 2014(11)

- [8].城镇化进程中的河南省城市承载能力比较分析[J]. 河南社会科学 2011(03)

- [9].港内道路交通承载能力分析与计算[J]. 黑龙江交通科技 2009(03)

- [10].破损舰船剩余承载能力分析[J]. 大连海事大学学报 2008(01)

- [11].混凝土桥梁抗弯承载能力的退化分析[J]. 工程建设与设计 2019(15)

- [12].腐蚀预应力混凝土梁桥抗弯承载能力计算方法研究[J]. 世界桥梁 2015(01)

- [13].石拱桥承载能力分析及试验检测评定[J]. 公路工程 2015(03)

- [14].基于联合载荷的角接触球轴承轴向承载能力研究[J]. 机械强度 2015(06)

- [15].汶川地震灾后重建中发展产业承载能力的机制与途径研究——以德阳市磷化工产业为例[J]. 电子科技大学学报(社科版) 2010(05)

- [16].船体大破口损伤下总纵极限剩余承载能力计算[J]. 中国舰船研究 2018(04)

- [17].区域可持续发展的社会动态人口承载能力模型研究[J]. 安徽农业科学 2008(10)

- [18].基于某旧桥墩台沉降后的承载能力评估方法研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(03)

- [19].一种特殊球面机构的承载能力分析[J]. 机械制造与自动化 2017(03)

- [20].某双曲拱桥承载能力分析[J]. 广东建材 2015(10)

- [21].TD-SCDMA小区承载能力研究[J]. 电信工程技术与标准化 2014(07)

- [22].球轴承轴向承载能力研究[J]. 机械设计与制造 2014(07)

- [23].基于改进模糊评判法的重载夹钳承载能力评价研究[J]. 机械工程与自动化 2011(04)

- [24].复合材料加筋板稳定性及承载能力试验研究[J]. 江苏航空 2019(01)

- [25].电磁离合器承载能力分析[J]. 黑龙江科技信息 2014(12)

- [26].弹塑性软化煤柱的承载能力及其有限元模拟[J]. 煤矿开采 2014(03)

- [27].井架和底座承载能力测试及安全性评估方法研究[J]. 石油矿场机械 2012(06)

- [28].模拟壳体/燃烧室外压承载能力研究[J]. 航天器环境工程 2011(02)

- [29].受压支撑屈曲后剩余承载能力探讨[J]. 工业建筑 2011(04)

- [30].基于检测的火灾混凝土T梁承载能力评价研究[J]. 交通世界 2018(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2aa283dc35e27f59927987d.html