# 西安浐灞生态区橡胶坝库区渗漏量及生态需水量研究

### 论文摘要

生态环境是人类生存和发展的基础,它需要水资源的支撑与保障。长期以来,人类一味地追求水资源的最大经济可利用量,忽视了生态环境自身对水的需求,致使生态环境不断恶化,出现了一系列生态环境问题。因此,本论文结合西安浐灞生态区的实际,开展西安浐灞生态区橡胶坝库区渗漏水量及生态需水量研究具有十分重要的意义。本文在查阅国内外相关文献资料的基础上,分析了浐灞生态区降雨和径流量的年内、年际变化以及典型年径流量及分配过程；对水面蒸发量的气象影响因子进行了相关性分析,利用BP神经网络模型和多元线性回归模型计算得到预测模型；通过分析西安理工大学气象站逐日蒸发量监测资料,研究得出浐灞生态区E20和E601实测水面蒸发量的换算系数及年变化规律；最后,利用水量平衡法分析了研究库区的渗漏水量,得到橡胶坝库区的渗漏系数。结合沪灞生态区的实际,通过国内外的生态需水量的计算方法,建立了沪灞生态区橡胶坝库区及生态景观工程的生态需水量模型和耗水量模型。经计算在灞河上生态耗水为4852.2万m3,占多年平均径流量的9.8%,在沪河上生态耗水量为769.9万m3,占多年平均径流量的3.3%。由浐灞生态区橡胶坝生态需水量模型计算得到灞河橡胶坝的生态需水量在25%、50%、75%、95%频率典型代表年分别为11800.29万m3,9440.58万m3,7985.75万m3,6912.97万m3；在浐河橡胶坝上分别为5546.13万m3,4437.07万m3,3753.30万m3,3249.10万m3,生态需水量占到多年平均径流量的13%-25%之间,达到了生态需水量的要求,其结果比较可靠。论文研究成果对于提高浐灞生态区橡胶坝库区水资源利用效率、控制河流污染、改善生态环境有着重要意义,研究成果将会直接应用于浐灞生态区橡胶坝运行管理中。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外渗漏量研究现状

- 1.2.1 渗漏量研究现状

- 1.2.2 渗漏量研究方法

- 1.3 国内外水面蒸发量研究现状

- 1.3.1 水面蒸发计算模型的研究进展

- 1.3.2 水面蒸发折算系数的研究

- 1.3.3 水面蒸发量的影响因素

- 1.3.4 蒸发量计算方法

- 1.4 生态需水量研究

- 1.4.1 河道生态需水量

- 1.4.2 湖泊生态需水量

- 1.5 研究内容与技术路线

- 1.5.1 主要研究内容

- 1.5.2 技术路线

- 2 研究区域基本概况

- 2.1 流域概况

- 2.1.1 自然地理

- 2.1.2 河流水系及水文站

- 2.1.3 社会经济

- 2.2 浐灞生态区橡胶坝工程概况

- 3 降雨径流特征分析

- 3.1 降水量的分布

- 3.1.1 降水量地区分布

- 3.1.2 降水量年内分配

- 3.1.3 降水量年际分配

- 3.1.4 西安气象站和浐灞气象站降雨量分布

- 3.2 径流特性分析

- 3.2.1 灞河径流系列分析与计算

- 3.2.2 浐河径流系列计算

- 3.3 本章小结

- 4 水面蒸发量

- 4.1 西安气象站气象资料分析

- 4.1.1 蒸发量影响因素分析

- 4.1.2 气象影响因子与水面蒸发量的关系

- 4.2 基于BP神经网络模型和多元线性回归的水面蒸发量预测模型

- 4.2.1 水面蒸发量BP神经网络模型建立

- 4.2.2 水面蒸发量多元线性回归分析

- 4.2.3 BP神经网络模型和多元线性回归方法比较分析

- 4.3 浐灞生态区气象站蒸发量与影响因素的关系

- 601型蒸发皿与E20蒸发皿的蒸发量关系'>4.4 E601型蒸发皿与E20蒸发皿的蒸发量关系

- 4.5 库区蒸发量

- 4.6 本章小结

- 5 橡胶坝库区渗漏量研究

- 5.1 水量平衡法

- 5.2 研究库区参数及水位-流量关系曲线分析

- 5.3 渗漏水量及渗漏系数的计算

- 5.3.1 研究区域渗漏水量分析

- 5.3.2 研究区域渗漏系数计算

- 5.3.3 计算结果分析及误差分析

- 5.4 本章小结

- 6 浐灞生态区生态需水量和耗水量分析

- 6.1 浐灞生态区橡胶坝生态需水量模型建立

- 6.1.1 基本生态需水量

- 6.1.2 渗漏需水量

- 6.1.3 水面蒸发生态需水量

- 6.2 浐灞生态区橡胶坝生态需水量

- 6.3 浐灞橡胶坝库区及生态景观工程耗水量分析

- 6.3.1 橡胶坝库区耗水量

- 6.3.2 生态景观用水量分析

- 6.4 本章小结

- 7 结论与展望

- 7.1 主要结论

- 7.2 本研究的不足

- 7.3 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于改进遗传算法的梯级橡胶坝调度优化[J]. 人民黄河 2020(03)

- [2].浅议充水橡胶坝的设计难点[J]. 治淮 2020(06)

- [3].橡胶坝群联合调度防汛应急预案[J]. 陕西水利 2020(05)

- [4].橡胶坝更换坝袋施工存在的问题及措施[J]. 河南水利与南水北调 2020(08)

- [5].水利工程建设中橡胶坝施工技术的有效应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(13)

- [6].简析橡胶坝坝袋锚固施工技术[J]. 建材与装饰 2018(20)

- [7].国外橡胶坝的发展[J]. 橡塑资源利用 2018(01)

- [8].枕式橡胶坝塌肩现象的消除措施[J]. 橡塑技术与装备 2016(24)

- [9].橡胶坝坝袋锚固施工技术[J]. 中国水能及电气化 2016(12)

- [10].橡胶坝在孔兑引洪滞沙工程中的应用[J]. 河南水利与南水北调 2017(03)

- [11].临沂市茶山闸橡胶坝坝基强夯施工方法[J]. 山东水利 2017(02)

- [12].充水式橡胶坝螺栓压板锚固槽封堵新工艺[J]. 治淮 2017(05)

- [13].橡胶坝坝袋锚固施工技术[J]. 甘肃科技 2017(12)

- [14].某市苕溪橡胶坝蓄水水位观测及结果分析[J]. 江西建材 2017(18)

- [15].浅谈霍山县高桥湾橡胶坝建设技术措施和施工方法[J]. 治淮 2017(10)

- [16].基于串并联关系的橡胶坝群调度研究[J]. 河北水利 2016(01)

- [17].整体橡胶坝的研制和性能特点[J]. 中国橡胶 2016(16)

- [18].浅析橡胶坝高度远程监测的实现方法[J]. 陕西水利 2014(06)

- [19].大型多跨橡胶坝充排水系统优化设计[J]. 治淮 2015(01)

- [20].采用浅层地下水作为充坝水源的橡胶坝设计[J]. 水利科技与经济 2015(04)

- [21].橡胶坝技术在水利工程上的应用[J]. 黑龙江科学 2015(03)

- [22].细河橡胶坝群汛期的调度与运行[J]. 水利建设与管理 2015(09)

- [23].橡胶坝的应用和管理[J]. 北京农业 2015(30)

- [24].男子跳冰河救起孩子,穿湿衣寒风中打车遭拒载[J]. 课堂内外(作文独唱团) 2017(02)

- [25].浅谈张家口市清水河橡胶坝群的运行与管理[J]. 城市建筑 2013(22)

- [26].充水式橡胶坝设计和施工关键技术问题剖析[J]. 灌溉排水学报 2017(S1)

- [27].多级橡胶坝截渗墙缝隙渗漏测算方法研究[J]. 水利技术监督 2020(06)

- [28].某橡胶坝的渗漏防治处理研究[J]. 黑龙江水利科技 2019(06)

- [29].橡胶坝施工中的质量控制要点分析[J]. 工程建设与设计 2019(18)

- [30].橡胶坝泥沙淤积及工程运行模拟分析[J]. 水利建设与管理 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2c4395ba09cfd3349de0a11.html