# 常温液相合成TiO2纳米晶溶胶及其光催化薄膜制备研究

### 论文摘要

TiO2以其优异的光催化活性和物理化学特性,在环境污染治理方面已获得较为广泛的研究和应用。尤其在能源、环境问题日益突出的今天,TiO2光催化材料的研究更具现实意义。薄膜是TiO2的重要应用形式,能克服悬浮型粉体光利用效率低、易聚集、难回收等问题,并易于实现在玻璃、陶瓷及金属等不同基材上负载。近年来,随着TiO2薄膜在太阳能电池柔性衬底、建筑物墙面、工程塑料等不耐热或难以加热材料表面应用需求的增加,其低温制备研究受到了关注,成为材料学、化学和环境科学等领域的研究热点。本文对TiO2薄膜的低温制备及其光催化性能改善途径进行了研究。采用溶胶-凝胶方法,通过配方设计和工艺改进,合成出含有TiO2晶粒的稳定溶胶（TiO2纳米晶溶胶）。利用该溶胶在基材表面负载成膜,实现结晶TiO2薄膜的低温制备。在此基础上,从构造多孔性结构、半导体复合、染料敏化等三方面,探索具有高光催化活性TiO2薄膜的制备方法。论文主要研究内容及结论如下:（1）常温液相合成TiO2纳米晶溶胶,实现结晶TiO2薄膜低温制备。采用溶胶-凝胶方法,设计以水为主要溶剂的反应配方体系（钛酸丁酯:去离子水:无水乙醇:盐酸（摩尔比）=1:185:10:0.1）,改进传统控制工艺,合成TiO2溶胶。通过13CNMR、XAFS等测试方法对钛酸丁酯的水解行为、溶胶粒子的物相结构等进行研究,结果表明在该配方体系下,钛酸丁酯充分水解,形成的水合钛离子缓慢聚合并自发定向排列,在液相中生长出锐钛矿型TiO2晶粒,形成稳定的TiO2纳米晶溶胶（平均粒径28.7 nm）。利用溶胶在基材表面负载成膜,在室温下制得具有良好光催化活性的结晶TiO2薄膜。（2）低温下构造出多孔性TiO2薄膜形貌,提高薄膜光催化活性。分别以球形苯丙乳液粒子和4,4’-二羟基二苯基丙烷（BPA）为模板,将其引入TiO2纳米晶溶胶,待其负载成膜后,使用有机溶剂将薄膜中的模板选择性溶解去除,实现TiO2多孔薄膜的低温制备（室温或60℃干燥）。详细考察了配方、工艺等因素对薄膜表面形貌的影响,探讨了多孔薄膜的制备机理,并对薄膜的吸附及光催化等性能进行了研究。结果表明:在使用结构刚性的苯丙乳液粒子硬质模板时,通过控制模板粒子与TiO2胶粒间的异相凝聚,有利于促进苯丙乳液粒子在薄膜中分散,形成具有一定壁厚的多孔结构。TiO2溶胶与苯丙乳液的比例是影响薄膜孔结构的关键因素,涂膜液的陈化时间决定了孔的密集程度,采用超声波振荡辅助溶解,能快速有效地去除苯丙乳液粒子。优化的制备条件为:15 g TiO2溶胶,0.2 g苯丙乳液,10 g H2O,涂膜液陈化15 d,薄膜浸入甲苯后,超声波振荡10 min。在使用结构柔性的BPA软质模板时,TiO2胶粒与BPA构成了两相体系,通过调节涂膜液中各组分含量对TiO2与BPA在薄膜内部的分相过程进行控制,制备出孔隙分布均匀的TiO2多孔薄膜。BPA浓度决定了它对TiO2薄膜表面形貌的影响区域,随BPA浓度的降低,其影响逐渐由薄膜内部转向于极其表面的区域。TiO2胶粒浓度和乙醇含量是制备多孔薄膜的关键,低TiO2胶粒浓度和高乙醇含量有利于获得良好多孔性薄膜。涂膜液的优化组成为:4 g TiO2溶胶,0.07 g BPA,10 g无水乙醇。多孔性增强了薄膜的吸附性能,增加了TiO2与有机污染物的接触,通过吸附和光催化氧化的协同作用,有效提高了薄膜光催化活性。（3）低温下实现TiO2-PEDT/PSS、TiO2-SnO2叠层式半导体结构的有效复合,提高薄膜光催化活性。分别采用有机半导体（PEDT/PSS,聚乙撑二氧噻吩,其中掺杂聚苯乙烯磺酸盐）和无机半导体（SnO2）与TiO2复合,低温下（60或100℃干燥）制备出以相应半导体薄膜为底层,TiO2薄膜为表层的双层复合半导体薄膜。研究表明底层半导体与表层TiO2形成异质结,两者能带发生交迭,TiO2层光生电子向底层半导体注入,有效抑制了TiO2光生电子、空穴的复合,提高了量子效率,薄膜光催化活性因此得到显著增强,相对于单一TiO2薄膜,最大提高了将近3倍。（4）建立稳定TiO2-CuTsPc复合敏化体系,拓展薄膜光响应波长。将水溶性的四磺酸酞菁铜（CuTsPc）作为敏化剂引入TiO2溶胶中,通过静电吸引作用促使CuTsPc分子与TiO2胶粒发生结合,获得CuTsPc敏化的TiO2溶胶（TiO2-CuTsPc溶胶）。利用溶胶室温负载于基材表面制得TiO2-CuTsPc薄膜。考察了TiO2-CuTsPc溶胶合成的水浴加热时间以及CuTsPc浓度等条件对薄膜中CuTsPc负载量的影响,研究了CuTsPc负载量与薄膜光催化性能的关系,并探讨了CuTsPc的负载机理。研究发现CuTsPc的负载能将薄膜的光响应波长拓展至600-700 nm,有效提高了薄膜的可见光催化活性。UV-Vis吸收光谱表明水浴加热时间越长,溶胶中CuTsPc浓度越高,CuTsPc在薄膜中的负载量就越大。随着薄膜中CuTsPc负载量的增大,薄膜的可见光催化活性先提高、后降低,当CuTsPc在20 gTiO2溶胶中的添加量为0.036 g,并在80℃水浴加热8 h时,所制薄膜的可见光催化活性最高。CuTsPc分子在TiO2胶粒表面的附着,使CuTsPc随TiO2胶粒成膜均匀、牢固地负载于薄膜中,因此有利于敏化效果的发挥和薄膜的循环使用,经2～3次循环后,薄膜的可见光催化活性趋于稳定。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 文献综述

- 2的光催化机理'>1.1 TiO2的光催化机理

- 2的改性研究'>1.2 TiO2的改性研究

- 2量子效率的方式'>1.2.1 提高TiO2量子效率的方式

- 1.2.1.1 金属离子掺杂

- 1.2.1.2 非金属离子掺杂

- 1.2.1.3 有机染料光敏化

- 1.2.1.4 半导体复合改性

- 1.2.1.5 贵金属沉积改性

- 2比表面积的方法'>1.2.2 增大TiO2比表面积的方法

- 2粉体'>1.2.2.1 纳米TiO2粉体

- 2薄膜'>1.2.2.2 多孔性TiO2薄膜

- 1.2.2.3 多孔性块体材料

- 2的应用形式'>1.3 TiO2的应用形式

- 2粉体'>1.3.1 悬浮型TiO2粉体

- 2薄膜'>1.3.2 负载型TiO2薄膜

- 2薄膜的制备方法'>1.4 TiO2薄膜的制备方法

- 1.4.1 气相法

- 1.4.2 固相法

- 1.4.3 液相法

- 1.5 课题的提出及依据

- 第二章 研究方案

- 2.1 实验设计

- 2薄膜低温制备思路'>2.1.1 结晶TiO2薄膜低温制备思路

- 2.1.2 薄膜多孔性低温构造思路

- 2.1.3 半导体低温有效复合思路

- 2.1.4 稳定染料敏化体系建立思路

- 2.2 测试表征方法

- 2.2.1 核磁共振谱测试

- 2.2.2 X射线吸收精细结构测试

- 2.2.3 X射线衍射测试

- 2.2.4 红外吸收光谱测试

- 2.2.5 Zeta电位测试

- 2.2.6 粒度测试

- 2.2.7 透射电镜测试

- 2.2.8 扫描电镜测试

- 2.2.9 紫外可见光谱测试

- 2.2.10 荧光发射光谱测试

- 2.2.11 光催化性能测试

- 2.2.12 吸附性能测试

- 2纳米晶溶胶的合成及表征'>第三章 TiO2纳米晶溶胶的合成及表征

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 样品制备

- 3.1.2 测试表征

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 钛酸丁酯的水解行为

- 2溶胶的物相结构'>3.2.2 TiO2溶胶的物相结构

- 2溶胶的粒度分布'>3.2.3 TiO2溶胶的粒度分布

- 2薄膜的光催化性能'>3.2.4 TiO2薄膜的光催化性能

- 3.3 本章小结

- 2多孔薄膜及表征'>第四章 硬质模板低温制备TiO2多孔薄膜及表征

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 样品制备

- 4.1.2 测试表征

- 4.2 结果与讨论

- 2多孔薄膜形貌的影响'>4.2.1 制备条件对TiO2多孔薄膜形貌的影响

- 4.2.1.1 苯丙乳液添加量对薄膜形貌影响

- 2溶胶添加量对薄膜形貌影响'>4.2.1.2 TiO2溶胶添加量对薄膜形貌影响

- 4.2.1.3 涂膜液陈化时间对薄膜形貌影响

- 4.2.1.4 模板溶解去除条件对薄膜形貌影响

- 2多孔薄膜的形貌与性能'>4.2.2 不同层数TiO2多孔薄膜的形貌与性能

- 4.2.2.1 薄膜形貌

- 4.2.2.2 光学性能

- 4.2.2.3 吸附性能

- 4.2.2.4 光催化性能

- 2多孔薄膜的机理'>4.2.3 硬质模板制备TiO2多孔薄膜的机理

- 2多孔薄膜的特点'>4.2.4 硬质模板制备TiO2多孔薄膜的特点

- 4.3 本章小结

- 2多孔薄膜及表征'>第五章 软质模板低温制备TiO2多孔薄膜及表征

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 样品制备

- 5.1.2 测试表征

- 5.2 结果与讨论

- 2薄膜形貌的影响'>5.2.1 制备条件对TiO2薄膜形貌的影响

- 5.2.1.1 BPA用量对薄膜形貌影响

- 2溶胶用量对薄膜形貌影响'>5.2.1.2 TiO2溶胶用量对薄膜形貌影响

- 5.2.1.3 乙醇用量对薄膜形貌影响

- 2多孔薄膜的性能'>5.2.2 TiO2多孔薄膜的性能

- 2多孔薄膜的机理'>5.2.3 软质模板制备TiO2多孔薄膜的机理

- 5.2.3.1 涂膜液制备及成膜过程描述

- 2薄膜表面形貌的控制'>5.2.3.2 TiO2薄膜表面形貌的控制

- 5.3 本章小结

- 2-PEDT/PSS双层复合薄膜的低温制备及表征'>第六章 TiO2-PEDT/PSS双层复合薄膜的低温制备及表征

- 6.1 实验部分

- 6.1.1 样品制备

- 6.1.2 测试表征

- 6.2 结果与讨论

- 2-PEDT/PSS薄膜的光催化性能及其影响因素'>6.2.1 TiO2-PEDT/PSS薄膜的光催化性能及其影响因素

- 2-PEDT/PSS薄膜的光催化性能'>6.2.1.1 TiO2-PEDT/PSS薄膜的光催化性能

- 6.2.1.2 光催化性能的影响因素

- 2-PEDT/PSS薄膜光催化活性提高机理'>6.2.2 TiO2-PEDT/PSS薄膜光催化活性提高机理

- 6.3 本章小结

- 2-SnO2双层复合薄膜的低温制备及表征'>第七章 TiO2-SnO2双层复合薄膜的低温制备及表征

- 7.1 实验部分

- 7.1.1 样品制备

- 7.1.2 测试表征

- 7.2 结果与讨论

- 2溶胶的物相结构及形态'>7.2.1 SnO2溶胶的物相结构及形态

- 2-SnO2薄膜的光催化性能'>7.2.2 TiO2-SnO2薄膜的光催化性能

- 2-SnO2薄膜光催化活性提高机理'>7.2.3 TiO2-SnO2薄膜光催化活性提高机理

- 7.3 本章小结

- 2-CuTsPc薄膜的低温制备及表征'>第八章 可见光响应型TiO2-CuTsPc薄膜的低温制备及表征

- 8.1 实验部分

- 8.1.1 样品制备

- 8.1.2 测试表征

- 8.2 结果与讨论

- 2-CuTsPc溶胶的物相结构及形态'>8.2.1 TiO2-CuTsPc溶胶的物相结构及形态

- 2-CuTsPc薄膜的光学性能'>8.2.2 TiO2-CuTsPc薄膜的光学性能

- 2-CuTsPc薄膜的光催化性能'>8.2.3 TiO2-CuTsPc薄膜的光催化性能

- 8.2.4 CuTsPc的负载机理

- 8.3 本章小结

- 第九章 全文总结

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表论文

- 攻读博士学位期间申请专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纳米硒-赖氨酸溶胶抗氧化性能研究[J]. 荆楚理工学院学报 2016(06)

- [2].铝溶胶对碳钢腐蚀性的研究[J]. 石油炼制与化工 2016(02)

- [3].氢氧化铁溶胶实验制备方法的改进[J]. 山东医学高等专科学校学报 2020(05)

- [4].一种酸性氧化锆溶胶的制备方法[J]. 无机盐工业 2012(01)

- [5].一种具有室内灭菌功能的TiO_2溶胶型涂料的研制[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [6].铝溶胶胶体颗粒比表面积的测定方法[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2013(03)

- [7].复合溶胶处理棉织物的防紫外性能研究[J]. 应用化工 2009(04)

- [8].白及溶胶加磺胺嘧啶银治疗压疮的效果观察[J]. 实用药物与临床 2014(04)

- [9].镁、镁铝溶胶及其粉末的合成[J]. 化工科技市场 2010(07)

- [10].温度对含铀溶胶稳定性影响的研究[J]. 化工管理 2019(08)

- [11].天然高分子白及溶胶的制备及质量控制[J]. 海峡药学 2015(01)

- [12].锆溶胶的稳定性及氧化锆粉体的特性研究[J]. 西安工业大学学报 2015(02)

- [13].稳定透明钇溶胶的制备及表征[J]. 稀土 2011(02)

- [14].表面活性剂对二氧化硅溶胶稳定性的影响[J]. 硅酸盐通报 2009(06)

- [15].复合溶胶电泳制备TiO_2涂层的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S2)

- [16].溶胶-凝胶材料的制备及其应用[J]. 应用化工 2018(04)

- [17].表面活性剂对铜溶胶合成影响的研究[J]. 黄山学院学报 2016(03)

- [18].纺织品溶胶功能改性研究进展[J]. 材料导报 2013(05)

- [19].含钛高炉渣制备钛硅铝复合溶胶及其性能研究[J]. 武汉理工大学学报 2011(03)

- [20].纳米硒-氨基酸溶胶的抗氧化作用[J]. 食品科技 2011(04)

- [21].过氧改性纳米TiO_2溶胶棉织物抗紫外整理[J]. 大连工业大学学报 2015(01)

- [22].锐钛矿型TiO_2溶胶的微波法制备及其光催化性能研究[J]. 功能材料 2013(03)

- [23].抗菌溶胶及鞋材的制备与性能研究[J]. 中国皮革 2012(24)

- [24].可纺性锆溶胶的制备[J]. 耐火材料 2011(04)

- [25].TiO_2溶胶二级散射光谱法测定人血清白蛋白[J]. 分析试验室 2010(02)

- [26].铝溶胶生产工艺中温度的选择[J]. 化学工程与装备 2010(11)

- [27].超声场对钛溶胶及其材料微结构的影响[J]. 化学反应工程与工艺 2010(05)

- [28].溶胶-凝胶结合浇注料的优良性能[J]. 耐火与石灰 2016(04)

- [29].泡沫溶胶抑制静态煤尘特性及其应用技术的试验研究[J]. 煤炭学报 2015(S1)

- [30].碱性铬溶胶原位交联剂制备[J]. 石油化工高等学校学报 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2d3e5b30c02f3ff3706b1df.html