# 高通量浓度梯度液滴形成芯片的研制及其在蛋白结晶中的应用

### 论文摘要

微流控液滴技术是一种操纵微小体积液体的技术,以其为平台进行生化反应具有样品消耗量少、反应条件稳定、混合迅速等优势。随着对分析通量要求的提高,高通量液滴的形成技术已成为众多研究者关注的对象之一。本文以T型微通道结构形成液滴技术为原理,在本实验室已研制的浓度梯度阵列芯片的基础之上,设计了高通量浓度梯度液滴形成芯片,并在形成的浓度梯度液滴中进行了溶菌酶结晶条件的筛选。第一章,主要综述了微流控液滴形成技术的发展现状,指出了目前高通量液滴操控技术存在的局限性,同时介绍了微流控液滴在蛋白结晶中的应用。最后指出了本论文的工作目的和设计思想。第二章,依据T型结构形成液滴的原理,水相通道采用浓度梯度阵列芯片的网络结构,通过对油相通道和液滴出口的设计,研制了一种高通量浓度梯度液滴形成芯片。此液滴形成系统无需外部设备,仅依靠特定的通道结构即能生成含不同内容物的系列液滴。实验中,分别使用透明水色和液体石蜡作为水相和油相,得到了内容物浓度呈梯度变化的系列液滴。通过灰度分析,对生成的浓度梯度进行了定量测定,实验结果与理论值基本一致。考察了表面活性剂浓度对液滴形成及其大小的影响,当表面活性剂的浓度超过其临界胶束浓度时,对液滴的形成基本无影响。讨论了液滴大小和产生频率随流速的变化规律,连续测量同一条通道内15个液滴长度的RSD为1%-3%；测量64条通道内液滴长度的RSD为6%-13%。第三章,在高通量浓度梯度液滴形成芯片中对溶菌酶的结晶条件进行了筛选。与常规方法相比,本筛选系统具有试剂试样消耗少、结晶速度快、可实现多条件同时筛选等优势。第四章,对本论文工作进行了总结和展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微流控液滴形成技术的发展现状

- 1.2.1 主动法形成液滴方法

- 1.2.2 被动法形成液滴方法

- 1.3 微流控液滴形成芯片在蛋白结晶中的应用

- 1.3.1 蛋白结晶的研究意义

- 1.3.2 微流控液滴形成芯片在蛋白结晶中的应用

- 1.4 本论文的工作目的及设计思想

- 第2章 高通量浓度梯度液滴形成芯片的设计与制作

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器和设备

- 2.2.2 试剂和材料

- 2.2.3 高通量浓度梯度液滴形成芯片的制作

- 2.2.4 高通量浓度梯度液滴形成芯片的操作过程

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 芯片材料的选择

- 2.3.2 芯片构型的设计

- 2.3.3 连续相的选择

- 2.3.4 表面活性剂对液滴形成的影响

- 2.3.5 浓度梯度液滴

- 2.3.6 流速对液滴长度及产生频率的影响

- 2.3.7 T型微通道内液滴生成基本规律探讨

- 2.4 小结

- 第3章 高通量浓度梯度液滴形成芯片用于蛋白结晶的研究

- 3.1 引言

- 3.2 蛋白质的结晶过程

- 3.3 实验部分

- 3.3.1 仪器和设备

- 3.3.2 材料和试剂

- 3.3.3 实验过程

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 96孔板中溶菌酶的结晶

- 3.4.2 高通量浓度梯度液滴形成芯片中溶菌酶结晶条件的筛选

- 3.5 小结

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].国产工业芯片初露锋芒[J]. 变频器世界 2019(11)

- [2].芯片离我们生活有多远？它到底扮演着什么样的角色？[J]. 新疆农垦科技 2019(06)

- [3].军工芯片发展现状及展望[J]. 中国军转民 2020(02)

- [4].3D打印技术制备器官芯片的研究现状[J]. 中国生物医学工程学报 2020(01)

- [5].工艺拉偏的芯片扫描测试方法研究[J]. 福建电脑 2020(03)

- [6].基于仿生微流控技术的肠道器官芯片构建[J]. 集成技术 2020(03)

- [7].未来芯片技术发展态势分析[J]. 世界科技研究与发展 2020(01)

- [8].新基建为国产高端芯片带来新东风[J]. 今日科技 2020(06)

- [9].伪芯片防护研究进展及其挑战[J]. 火力与指挥控制 2020(06)

- [10].国产芯片迎黄金发展期[J]. 中国品牌 2020(09)

- [11].迎接开源芯片新潮流[J]. 软件和集成电路 2020(08)

- [12].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2019(01)

- [13].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2019(02)

- [14].人人都能看懂的芯片科普[J]. 财富时代 2019(06)

- [15].芯片离我们生活有多远？[J]. 新疆农垦科技 2019(04)

- [16].汽车芯片国产化的新机遇[J]. 经济 2018(11)

- [17].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(05)

- [18].韩国央行:全球芯片市场火爆势头还要持续一年[J]. 半导体信息 2018(02)

- [19].芯片虽小,却是“国之重器”[J]. 中国科技产业 2018(06)

- [20].2018中国芯片企业现状[J]. 互联网周刊 2018(10)

- [21].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(06)

- [22].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(07)

- [23].芯片贴合机设计[J]. 装饰 2018(08)

- [24].犬籍注册芯片植入点[J]. 中国工作犬业 2018(08)

- [25].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(09)

- [26].中国芯片业的软肋与强身[J]. 中外企业文化 2018(08)

- [27].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(10)

- [28].犬籍注册芯片植入点[J]. 中国工作犬业 2018(11)

- [29].造个芯片为何难[J]. 民族大家庭 2018(05)

- [30].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2e1e12a2d8dde346211563c.html