# 超宽带介质加载天线的研究

### 论文摘要

超宽带高功率电磁脉冲技术具有脉冲前沿上升时间短、峰值功率高、工作频带宽等特点,具有很高的军事和民用应用价值。TEM喇叭天线是典型的超宽带脉冲辐射天线之一,具有超宽带、稳定的定向性等特点,本文将针对TEM喇叭天线性能的提高做深入研究。本文简要介绍了超宽带电磁脉冲天线的发展状况,给出了几种常见的电磁脉冲天线,将天线特性进行比对,确定TEM喇叭天线作为本文的研究对象。介绍了超宽带天线的辐射信号和天线的相关性能指标,从辐射特性、频率响应及阻抗特性三个方面分析了TEM喇叭天线的基本理论。分析了介质加载喇叭天线的基本理论,对介质加载TEM喇叭天线做了深入研究,设计了介质填充、口面拉伸、球面加载三种介质加载型TEM喇叭天线,并利用CST Microwave Studio?软件进行了仿真分析。首先,设计了介质填充式加载TEM喇叭天线,采用介质加载后可以有效地降低天线工作频率,提高天线增益,天线带宽为5GHz-64GHz,最高增益为18dB;利用介质杆天线的思想,设计了口面拉伸介质加载TEM喇叭天线,带宽为5.7GHz-65.4GHz,最高增益为18.7dB,天线特性得到进一步改善;在口面拉伸型天线的基础上,结合球面介质透镜的工作原理,设计了球面加载TEM喇叭天线,带宽为4GHz-66GHz（倍频带宽为16.5:1）,最高增益为24.1dB,与传统TEM喇叭天线相比,工作带宽提高了65%,最高增益提高了50%。最后,结合已分析的介质加载TEM喇叭天线特性,提出了一种超宽带、小型化TEM喇叭天线——离散介质条加载TEM喇叭天线。该天线的金属板具有双顶角结构,同时按照指数曲线进行弯折以实现小型化的效果,并采用介质加载技术提高天线增益。制作了天线实物,并在微波暗室中进行了天线性能测量,测得天线的工作带宽为0.68GHz-6.9GHz,与传统TEM喇叭天线相比,天线的最低工作频率下降了55%,实现了小型化的设计目的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 双锥天线

- 1.2.2 领结型天线

- 1.2.3 TEM喇叭天线

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 超宽带TEM喇叭天线的理论分析

- 2.1 超宽带脉冲信号

- 2.1.1 超宽带脉冲信号的时域和频域特征

- 2.1.2 常见超宽带脉冲信号

- 2.2 超宽带天线的特性指标

- 2.2.1 辐射方向图F（θ,φ）

- 2.2.2 方向性系数

- 2.2.3 天线效率

- 2.2.4 增益

- 2.2.5 带宽

- 2.3 标准TEM喇叭天线的理论模型

- 2.3.1 TEM喇叭天线的辐射特性

- 2.3.2 TEM喇叭天线的频率响应

- 2.3.3 TEM喇叭天线的特性阻抗

- 2.4 本章小结

- 第3章 介质加载TEM喇叭天线的研究

- 3.1 介质加载喇叭天线的基本理论分析

- 3.2 传统TEM喇叭天线的设计

- 3.2.1 天线结构的设计

- 3.2.2 天线性能的分析

- 3.3 介质加载TEM喇叭天线的设计

- 3.3.1 介质的选择

- 3.3.2 介质填充TEM喇叭天线的设计

- 3.3.3 口面拉伸介质加载TEM喇叭天线的设计

- 3.3.4 球面介质加载TEM喇叭天线的设计

- 3.4 几种介质加载天线的性能特点

- 3.5 本章小结

- 第4章 TEM喇叭天线的小型化设计与研究

- 4.1 TEM喇叭天线设计的一般步骤

- 4.2 指数渐变型TEM喇叭天线

- 4.2.1 TEM喇叭天线基本结构的设计

- 4.2.2 TEM喇叭天线的板间距渐变曲线的设计

- 4.2.3 指数渐变型TEM喇叭天线的优化设计

- 4.3 介质加载指数渐变型TEM喇叭天线

- 4.3.1 介质填充指数TEM喇叭天线

- 4.3.2 介质条加载指数TEM喇叭天线

- 4.3.3 离散介质条加载指数TEM喇叭天线

- 4.4 本章小结

- 第5章 天线的实验研究

- 5.1 离散介质条加载TEM喇叭天线的制作

- 5.2 离散介质条加载TEM喇叭天线的测量与分析

- 5.2.1 阻抗特性

- 5.2.2 方向图

- 5.2.3 增益

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].2～18GHz超宽带双脊喇叭天线的设计与实现[J]. 空军预警学院学报 2020(05)

- [2].3D打印技术在喇叭天线中的应用[J]. 火控雷达技术 2019(02)

- [3].宽带加脊喇叭天线电气性能的理论分析和仿真[J]. 系统仿真技术 2017(04)

- [4].一种三波段通用的高增益双脊喇叭天线[J]. 计算机与数字工程 2017(07)

- [5].喇叭天线设计与应用[J]. 信息通信 2013(03)

- [6].超宽带双脊喇叭天线的设计[J]. 压电与声光 2011(02)

- [7].标准增益喇叭天线的准确定标测量[J]. 国外电子测量技术 2010(09)

- [8].碳纤维喇叭天线制造工艺研究[J]. 电子机械工程 2018(04)

- [9].标准喇叭天线远场参数校准技术研究[J]. 计量技术 2017(10)

- [10].0.8～2.5GHz双极化四脊圆锥喇叭天线设计[J]. 现代电子技术 2013(11)

- [11].一种高功率多模喇叭天线[J]. 电子科技 2013(07)

- [12].高效宽带喇叭天线的设计[J]. 遥测遥控 2012(02)

- [13].基于MSC.Patran/Nastran的喇叭天线机架的模态分析[J]. 机械工程师 2010(09)

- [14].一种特殊喇叭天线的工艺研究[J]. 电子机械工程 2019(04)

- [15].超宽带喇叭天线电磁仿真与教学实验研究[J]. 实验技术与管理 2016(06)

- [16].低副瓣膜片加载方形棱锥喇叭天线设计[J]. 南京理工大学学报 2011(06)

- [17].矩形喇叭天线多余噪声温度的分析[J]. 科技信息 2010(20)

- [18].宽带双脊喇叭天线的仿真与设计[J]. 微波学报 2014(S1)

- [19].用于公路检测的超宽带横向电磁波喇叭天线[J]. 电波科学学报 2014(04)

- [20].E面扇形喇叭天线对电磁脉冲响应特性的分析[J]. 应用科技 2012(01)

- [21].宽带双极化四脊圆喇叭天线的分析与设计[J]. 信息与电子工程 2011(02)

- [22].卫星便携站馈源喇叭天线的研究和设计[J]. 无线电通信技术 2016(03)

- [23].用于无线电监测的超宽带喇叭天线的研制[J]. 信息技术 2011(07)

- [24].基于粒子群算法的高斯过程建模对双脊喇叭天线优化设计[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [25].短螺旋-圆锥喇叭天线设计与分析[J]. 强激光与粒子束 2011(06)

- [26].基于COMSOL的喇叭天线仿真设计[J]. 无线互联科技 2018(09)

- [27].一种阻抗指数型TEM喇叭天线的改进[J]. 甘肃科技 2010(04)

- [28].基于超材料的毫米波汽车雷达喇叭天线设计与优化[J]. 现代雷达 2017(10)

- [29].低频补偿超宽带TEM喇叭天线的研究与设计[J]. 科学技术与工程 2014(08)

- [30].几种超宽带TEM喇叭天线的性能比较[J]. 太原科技 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a2ee0900c8fcf7a197aee267.html