# 混合动力汽车能量消耗的快速检测方法

### 论文摘要

在能源危机问题和环保问题日趋严重的今天,发展节能环保的混合动力汽车成为汽车业发展的主题。但目前国内混合动力汽车能耗的检测研究不够深入,尤其汽车电能消耗的检测方法尚不完善,直接影响了混合动力汽车能耗的正确评价。本文通过对国内外混合动力汽车能耗检测现状的研究,阐述了混合动力汽车能耗快速检测的目的及意义。分析了不同类型混合动力汽车的工作模式、能量流动方式及混合动力汽车的能量来源。基于国家标准GB/T 17954-2005《重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》和GB/T 17953-2005《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》,建立了混合动力汽车总能耗的计算模型,为混合动力汽车能耗的正确评价提供了理论支持。论文对混合动力汽车能耗检测方法进行了研究,重点对混合动力汽车电能消耗进行了建模和技术实现。论文针对电池长时间静置的稳定状态与非稳定状态采取不同的测试方法,分别进行建模并对模型进行了温度修正。论文对长时间静置的稳定状态采用内阻法和开路电压法相结合的测试方法即内阻-开路法,分别进行电池初始和终了荷电状态的测试；对电池非稳定状态采用内阻测试方法,实现混合动力汽车电能消耗的测试,得出不同状态下混合动力汽车的电能消耗量的数学模型。论文以所建立的测试模型为基础,设计了一种混合动力系统电量消耗量的快速检测装置,利用该装置对混合动力汽车的电池电能消耗量进行了测试和试验分析,试验结果表明所开发的测试装置具有比较好的重复性和一致性,最后以总能耗计算模型为基础,将检测出的电能消耗量和油耗量共同作为混合动力能耗的评价指标。论文建立了混合动力车辆及其动力驱动总成的SIMULINK仿真模型,将模型导入ADVISOR仿真软件,在典型工况下对混合动力能量消耗检测方法的检测结果进行仿真验证,验证结果表明,论文提出的测试方法能够满足测试要求,具有一定的实用性。并对目前混合动力汽车能耗检测方法存在的问题,给出了可行性建议,为将来检测标准的出台及完善提供了理论依据,对混合动力电动汽车控制策略的优化以及节能环保具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 混合动力汽车能量消耗检测的研究背景

- 1.2 混合动力汽车能量消耗检测研究的目的与意义

- 1.3 混合动力汽车能量消耗检测国内外研究现状

- 1.3.1 混合动力汽车能量消耗检测国外研究现状

- 1.3.2 混合动力汽车能量消耗检测国内研究现状

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 混合动力汽车及能量流动分析

- 2.1 混合动力汽车分类

- 2.1.1 串联式混合动力汽车

- 2.1.2 并联式混合动力汽车

- 2.1.3 混联式混合动力汽车

- 2.1.4 复合式混合动力汽车

- 2.2 插电式混合动力汽车

- 2.2.1 插电式混合动力汽车的发展

- 2.2.2 插电式并联混合动力汽车的结构特点

- 2.2.3 插电式并联混合动力汽车的性能特点

- 2.3 混合动力汽车的能量来源

- 2.3.1 混合动力汽车的储能系统

- 2.3.2 混合动力汽车的再生制动

- 2.4 本章小结

- 第3章 混合动力汽车能耗快速检测方法

- 3.1 混合动力汽车能耗检测方法研究

- 3.1.1 燃油消耗量的检测方法

- 3.1.2 电能消耗量的检测方法

- 3.2 基于内阻-开路电压法的电能消耗量检测方法

- 3.2.1 电池初始电量的检测方法

- 3.2.2 电池剩余电量的检测

- 3.2.3 电能消耗量的检测

- 3.3 电能消耗量快速检测装置研究

- 3.3.1 电能消耗量快速检测装置硬件设计

- 3.3.2 实验步骤及结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 混合动力汽车能耗快速检测方法的仿真分析

- 4.1 混合动力汽车仿真软件ADVISOR

- 4.1.1 ADVISOR软件的功能模块

- 4.1.2 ADVISOR软件的建模过程

- 4.2 混合动力汽车动力系统建模

- 4.2.1 混合动力汽车发动机模型

- 4.2.2 混合动力汽车电机模型

- 4.2.3 混合动力汽车电池模型

- 4.3 混合动力汽车能耗的仿真过程及结果分析

- 4.3.1 混合动力汽车能耗的仿真过程

- 4.3.2 混合动力汽车能耗的仿真结果分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结

- 5.1 全文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].关于炼铁厂电能消耗分析与思考[J]. 涟钢科技与管理 2014(02)

- [2].发动机生产基地电能消耗模型建立及降耗措施[J]. 科技与企业 2015(09)

- [3].试论如何控制供水机泵电能消耗[J]. 科技与企业 2012(10)

- [4].煤矿企业节电技术研究[J]. 机电工程技术 2018(07)

- [5].节能评估报告中电能消耗的计算方法[J]. 节能 2012(06)

- [6].降低注水耗电的可行性研究[J]. 化工管理 2015(11)

- [7].基于ZigBee技术的电能消耗监控系统设计[J]. 科技资讯 2009(28)

- [8].自动储电的智能牙刷[J]. 科学启蒙 2019(02)

- [9].单相电能消耗计量装置设计[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [10].电气自动化在中央空调中的应用[J]. 山东工业技术 2016(04)

- [11].电气自动化在中央空调中的应用[J]. 通讯世界 2016(09)

- [12].节能减排绩效审计中降低计算机电能消耗案例分析[J]. 行政事业资产与财务 2014(33)

- [13].采暖循环水泵电耗分析[J]. 工业设计 2012(03)

- [14].不同类型大型公建电能消耗的特性比较[J]. 建筑电气 2010(01)

- [15].产值电能消耗影响因素及控制途径[J]. 江苏科技信息 2010(12)

- [16].变频器的油田应用及节能效果[J]. 石油石化节能 2016(10)

- [17].北京科技大学校园电能消耗生态足迹研究[J]. 环境科学与管理 2010(04)

- [18].煤炭浮选机性能优化研究[J]. 中州煤炭 2016(10)

- [19].浅谈航站楼从管理措施上节约电能消耗[J]. 广东科技 2012(17)

- [20].科技让地球更美好[J]. 绿色中国 2012(24)

- [21].永磁调速在机泵节能改造的应用[J]. 石油石化节能 2013(10)

- [22].浅谈工厂供配电系统中的节能降耗技术[J]. 产业科技创新 2020(04)

- [23].计算机的“节约型社会”——LocalCooling将节电进行到底[J]. 电脑爱好者(普及版) 2008(10)

- [24].北方地区校园电能消耗现状与节能对策研究[J]. 吉林建筑大学学报 2016(02)

- [25].浅谈钢铁行业中水泵的节能降耗[J]. 本钢技术 2011(01)

- [26].探究常见家用电器的节电小窍门[J]. 科技风 2016(18)

- [27].UPS节能技术的应用[J]. 应用能源技术 2015(02)

- [28].广州市区居住建筑能耗现状与节能措施分析[J]. 建筑热能通风空调 2013(02)

- [29].岸边集装箱起重机作业能耗分析[J]. 港口装卸 2010(05)

- [30].某高校用电现状分析及节电措施探讨[J]. 节能与环保 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a33fb29cde3f58c6a00b8d2c.html