# 基于ARM的时差法超声波流量计设计

### 论文摘要

随着科学技术的不断发展,对流量测量的精度要求越来越高,高精度的测量显得日益重要。近年来,超声波流量计以其便携式、非接触测量、高精度、智能化的优点,在流量测量中得到了广泛的应用。本文详细介绍国内外超声波流量计发展的现状与特点、流量测量的特点和管道流量分布规律,提出了基于ARM的时差法超声波流量计的设计方法。该方法以时差法测量原理为依据,在硬件电路设计上,选用高性价比、低功耗的微处理器S3C2440A芯片为核心控制系统,负责信号控制、算法处理、数据通信等功能,利用CPLD芯片ISP1253的在线可编程的特性完成了超声波脉冲的发送与接收、波形信号的提取以及开窗信号的控制,选用时间测量芯片TDC-GP2实现了时差的高精度测量,通过设计信号放大电路、滤波电路、自动增益电路,提高了硬件抗干扰能力,从而在硬件上提高了流量计的测量精度。在软件设计上,本文详细介绍了基于ARM体系结构的移植方法和步骤,为时差法流量计软件设计搭建了一个嵌入式Linux系统开发环境。按照微处理器具有较高处理速度、支持嵌入式操作系统的特点,改进了数据处理的算法,提出了基于频域滤波的数据处理算法,从软件上提高了时差法流量计测量的精确度、稳定性和线性度。利用QT工具开发的人机交互界面,方便了管道参数的输入和增强了数据显示实时性。另外,数据通信部分的软件设计开发,可将流量计实时采集的数据传输到PC上进行分析与保存,提高了流量计的在线检测液体流速的能力和流量的智能化。现场测试证明,该设计方法提高了测量精度,满足高精度测量的要求,在流量测量方面具有很好的前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 超声波流量计的发展现状与特点

- 1.3 本课题主要研究内容

- 2 时差法超声波流量计的测量原理

- 2.1 流量计量物理性参数

- 2.2 管内流速分布与平均流速

- 2.3 时差法超声波流量计的基本原理

- 2.4 影响时差法测量的因素及修正方法

- 2.4.1 管内流体流速分布问题

- 2.4.2 温度对流速的影响

- 3 超声波流量计的硬件电路设计

- 3.1 流量计硬件总体结构设计

- 3.2 ARM9系列微处理器S3C2440A

- 3.2.1 ARM系列微处理器及其结构特点

- 3.2.2 32位RISC微处理器S3C2440A

- 3.2.3 微处理器复位电路和时钟电路

- 3.3 流量计收发电路设计

- 3.3.1 超声波信号收发电路

- 3.4 基于CPLD信号处理与控制电路设计

- 3.4.1 时钟信号的设定

- 3.4.2 发射与接收脉冲获取

- 3.5 时差测量电路设计

- 3.6 串口通信电路设计

- 3.7 网络通信电路设计

- 3.7.1 DM9000E芯片概述

- 3.7.2 网络接口的硬件电路设计

- 3.8 JTAG接口电路设计

- 4 超声波流量计的软件设计

- 4.1 流量计软件系统总体设计

- 4.2 基于ARM体系结构的系统移植

- 4.2.1 交叉编译环境的建立

- 4.2.2 Bootloader引导程序及其移植

- 4.2.3 嵌入式Linux内核的特点与移植

- 4.2.4 嵌入式Linux文件系统的选择及其移植

- 4.3 超声波收发程序设计

- 4.4 流量计时差测量程序设计

- 4.4.1 S3C2440A的SPI驱动程序设计

- 4.4.2 应用程序设计

- 4.5 串口通信程序设计

- 4.5.1 串口驱动程序设计

- 4.5.2 串口应用程序设计

- 4.6 网络通信程序设计

- 4.6.1 嵌入式网络通信基础

- 4.6.2 网络驱动程序概述

- 4.6.4 网络通信程序的设计

- 5 流量计人机交互界面的设计

- 5.1 Linux图形用户界面的介绍

- 5.2 人机交互界面设计思路与构架

- 5.3 人机交互界面设计的实现

- 6 系统测试及数据结果处理

- 6.1 系统测试

- 6.1.1 超声波流量计安装

- 6.1.2 超声波流量计的校验与调整

- 6.2 流量计数据采集

- 6.3 流量计数据处理

- 6.3.1 均值滤波

- 6.3.2 基于频域滤波的数据处理算法

- 6.4 系统误差分析

- 6.5 改进措施

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ARM的塔康和中波导航机模拟训练系统设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2019(12)

- [2].基于ARM的液压支架监测系统设计[J]. 机电工程技术 2019(12)

- [3].基于ARM单片机的无线涡轮流量计的设计[J]. 仪表技术 2020(01)

- [4].基于ARM的智能能耗管理终端设计[J]. 电工技术 2020(01)

- [5].基于ARM的触摸计算器的设计与实现[J]. 甘肃科技 2019(23)

- [6].ARM处理器在舰船压力容器超声波检测系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(04)

- [7].基于异常图谱特征和嵌入式ARM的光纤网络异常监测系统设计[J]. 激光杂志 2020(03)

- [8].基于ARM的自动扶梯超载保护系统设计[J]. 科技传播 2020(07)

- [9].基于ARM的电子警察摄像系统的设计与实现探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(03)

- [10].基于ARM的机器人舵机组控制与实现[J]. 机电产品开发与创新 2020(03)

- [11].一款基于ARM嵌入式的机械臂的设计与实现[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [12].基于ARM的矿井地面配电柜监测系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [13].基于ARM的矿用低压馈电开关保护装置的设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [14].基于ARM平台的智慧社区网络视频监控系统设计[J]. 电子设计工程 2020(17)

- [15].基于ARM的电动叉车控制器设计及称重算法实现[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [16].基于ARM嵌入式的智能小车控制系统设计研究[J]. 河南科技 2019(29)

- [17].基于ARM的电子黑板设计[J]. 现代信息科技 2019(19)

- [18].基于ARM的智能家居控制系统开发及实现[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [19].ARM平台的高精度滑动测频法[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [20].基于ARM的精密逆变电阻点焊电源[J]. 电焊机 2016(11)

- [21].基于数传电台和ARM的气动造浪测压系统的研究[J]. 机电工程技术 2016(10)

- [22].基于FPGA和ARM的便携式γ谱仪研制[J]. 核电子学与探测技术 2016(10)

- [23].基于ARM的电梯轿厢环保节能系统设计[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [24].基于ARM嵌入式的免耕播种机盘刀轴承故障诊断[J]. 农机化研究 2017(12)

- [25].基于CPLD和ARM完成短波发射机自动调谐控制的设计与实现[J]. 信息通信 2017(02)

- [26].基于ARM微处理器的船用发动机示功图测试系统开发[J]. 柴油机 2017(01)

- [27].基于ARM的多通道电荷放大器的设计与测试[J]. 压电与声光 2017(02)

- [28].基于ARM和FPGA的多通道步进电机控制系统[J]. 装备制造技术 2017(03)

- [29].基于ARM的简易数字示波器设计[J]. 信息通信 2017(04)

- [30].基于ARM平台的视频监控系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a35add7fd2a400aeaf90aee8.html