# 氧化锆定径水口材料研究

### 论文摘要

本文介绍了氧化锆陶瓷材料的特点以及目前国内外定径水口耐火材料的研究发展现状。以斜锆石、锆英石和α-Al2O3细粉为主要原料,加入一定量的结合剂和添加剂,根据不同ZrSiO4/Al2O3和ZrO2/CaO配料,制备出氧化锆定径水口材料。对试样进行了烧后线变化率、体积密度、显气孔率、抗折强度和耐压强度测试。采用X射线衍射（XRD）分析了试样的物相组成,利用扫描电子显微镜（SEM）研究了试样的显微结构。探讨了烧结温度和添加剂加入量对材料组成、结构和性能的影响。结果表明:（1）ZrO2-Al2O3-SiO2系试样中,Z1试样的主要物相组成为锆英石、氧化锆和莫来石。Z2和Z3试样的主要物相组成为氧化锆、莫来石、刚玉;ZrO2-CaO系试样中,3号和6号试样的主要物相组成为氧化锆固溶体和锆酸钙。4号和5号试样的主要物相组成为氧化锆固溶体。（2）ZrO2-Al2O3-SiO2系试样中,烧结温度升高,晶粒尺寸增大;α-Al2O3含量增加,晶粒尺寸增大。ZrO2-CaO系试样中,CaCO3加入量增加,晶粒尺寸变大。（3）研究了制备工艺参数对ZrO2-Al2O3-SiO2系试样性能的影响。适宜的烧结温度为1550℃,适宜的α-Al2O3添加量为45%～54%。（4）研究了添加剂的加入量对ZrO2-CaO系试样性能的影响。以CaCO3形式加入的试样抗折强度较高,最大为37.2 MPa,适宜的添加量为9.31%～16.89%;以CaCO3+CaO形式加入的试样耐压强度较高,最大为186 MPa,适宜的添加量为CaCO3:5.2%～9.65%,CaO:2.29%～4.3%。（5）ZrO2-Al2O3-SiO2系试样比ZrO2-CaO系试样的性能更好。添加55%的锆英石,45%的α-Al2O3和适量的稳定剂,在1550℃下烧结,可以制备出性能优良的氧化锆定径水口材料。其体积密度为3.46 g/cm3,显气孔率为1.5%,抗折强度为112.2 MPa,耐压强度为435 MPa。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第1章 文献综述

- 1.1 氧化锆陶瓷材料相关的基础理论

- 2的晶体结构'>1.1.1 ZrO2的晶体结构

- 2的稳定化'>1.1.2 ZrO2的稳定化

- 2的增韧机理'>1.1.3 ZrO2的增韧机理

- 2陶瓷的性能'>1.1.4 ZrO2陶瓷的性能

- 1.2 定径水口耐火材料的作用、要求与性能

- 1.2.1 定径水口的作用

- 1.2.2 定径水口耐火材料的要求

- 1.2.3 定径水口的材质和种类

- 1.2.4 定径水口的性能

- 1.2.5 定径水口的损毁机理研究

- 1.3 定径水口用耐火材料研究发展现状

- 1.3.1 国外定径水口用耐火材料研究发展现状

- 1.3.2 国内定径水口用耐火材料研究发展现状

- 1.4 发展趋势

- 1.5 存在问题

- 1.6 研究内容

- 第2章 实验

- 2.1 实验目的

- 2.2 实验原料

- 2.3 实验设备

- 2.4 实验配方

- 2.5 实验步骤

- 2.5.1 原料的准备

- 2.5.2 配料与混练

- 2.5.3 困料与成型

- 2.5.4 干燥和烧成

- 2.6 实验方法

- 2.6.1 烧后线变化的测试

- 2.6.2 体积密度及显气孔率的测试

- 2.6.3 常温抗折强度的测试

- 2.6.4 常温耐压强度的测试

- 2.6.5 X射线衍射分析

- 2.6.6 显微结构分析

- 第3章 结果与讨论

- 2-Al2O3-SiO2系定径水口材料的物相组成研究'>3.1 ZrO2-Al2O3-SiO2系定径水口材料的物相组成研究

- 2-Al2O3-SiO2系定径水口材料的显微结构研究'>3.2 ZrO2-Al2O3-SiO2系定径水口材料的显微结构研究

- 2-Al2O3-SiO2系定径水口材料性能的影响'>3.3 烧结温度对ZrO2-Al2O3-SiO2系定径水口材料性能的影响

- 3.3.1 烧结温度对材料线变化率的影响

- 3.3.2 烧结温度对材料体积密度的影响

- 3.3.3 烧结温度对材料显气孔率的影响

- 3.3.4 烧结温度对材料抗折强度的影响

- 3.3.5 烧结温度对材料耐压强度的影响

- 2O3加入量对ZrO2-Al2O3-SiO2系定径水口材料性能的影响'>3.4 Al2O3加入量对ZrO2-Al2O3-SiO2系定径水口材料性能的影响

- 2O3加入量对材料线变化率的影响'>3.4.1 Al2O3加入量对材料线变化率的影响

- 2O3加入量对材料体积密度的影响'>3.4.2 Al2O3加入量对材料体积密度的影响

- 2O3加入量对材料显气孔率的影响'>3.4.3 Al2O3加入量对材料显气孔率的影响

- 2O3加入量对材料抗折强度的影响'>3.4.4 Al2O3加入量对材料抗折强度的影响

- 2O3加入量对材料耐压强度的影响'>3.4.5 Al2O3加入量对材料耐压强度的影响

- 2-CaO系定径水口材料的物相组成研究'>3.5 ZrO2-CaO系定径水口材料的物相组成研究

- 2-CaO系定径水口材料的显微结构研究'>3.6 ZrO2-CaO系定径水口材料的显微结构研究

- 3加入量对ZrO2-CaO系定径水口材料性能的影响'>3.7 CaCO3加入量对ZrO2-CaO系定径水口材料性能的影响

- 3加入量对材料线变化率的影响'>3.7.1 CaCO3加入量对材料线变化率的影响

- 3加入量对材料体积密度的影响'>3.7.2 CaCO3加入量对材料体积密度的影响

- 3加入量对材料显气孔率的影响'>3.7.3 CaCO3加入量对材料显气孔率的影响

- 3加入量对材料抗折强度的影响'>3.7.4 CaCO3加入量对材料抗折强度的影响

- 3加入量对材料耐压强度的影响'>3.7.5 CaCO3加入量对材料耐压强度的影响

- 3+CaO加入量对ZrO2-CaO系定径水口材料性能的影响'>3.8 CaCO3+CaO加入量对ZrO2-CaO系定径水口材料性能的影响

- 3+CaO加入量对材料线变化率的影响'>3.8.1 CaCO3+CaO加入量对材料线变化率的影响

- 3+CaO加入量对材料体积密度的影响'>3.8.2 CaCO3+CaO加入量对材料体积密度的影响

- 3+CaO加入量对材料显气孔率的影响'>3.8.3 CaCO3+CaO加入量对材料显气孔率的影响

- 3+CaO加入量对材料抗折强度的影响'>3.8.4 CaCO3+CaO加入量对材料抗折强度的影响

- 3+CaO加入量对材料耐压强度的影响'>3.8.5 CaCO3+CaO加入量对材料耐压强度的影响

- 第4章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].浅析试样粒度对测定结果的影响[J]. 新疆有色金属 2014(02)

- [2].基于激光测距的三轴试样径向变形测量装置研究[J]. 中国铁路 2012(11)

- [3].采用火试金法分析铜精矿中金银时试样粒度对分析结果的影响[J]. 科技与创新 2014(11)

- [4].火试金法分析铜精矿中金银时试样粒度对分析结果的影响[J]. 甘肃冶金 2012(06)

- [5].试样对硫化橡胶压缩永久变形的影响[J]. 特种橡胶制品 2009(05)

- [6].试样组管理在梅钢1420冷轧计算机系统中的实现[J]. 冶金自动化 2009(05)

- [7].含裂隙类岩试样疲劳劣化试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2015(S2)

- [8].板裂化模型试样失稳破坏及其裂隙扩展特征的试验研究[J]. 岩土力学 2015(S2)

- [9].X射线粉末衍射少量试样的试样板制作[J]. 理化检验(物理分册) 2011(03)

- [10].含有残余试样的等径角挤扭变形工艺研究[J]. 中国机械工程 2011(08)

- [11].微波消解试样-催化动力学光度法测定腌菜中亚硝酸根[J]. 理化检验(化学分册) 2008(07)

- [12].X射线粉末衍射仪用试样的制作[J]. 上海计量测试 2008(05)

- [13].空心圆柱扭剪仪试样的制备和饱和[J]. 山西建筑 2017(07)

- [14].未知材料的快速落锤试验方法[J]. 机械工程与自动化 2017(04)

- [15].金试样中碳质和硫化物的预处理[J]. 新疆有色金属 2014(04)

- [16].兰姆波探伤用板材试样的设计与制作[J]. 科技视界 2012(29)

- [17].试样减薄方式对落锤撕裂试验结果的影响[J]. 焊管 2020(09)

- [18].金属材料力学性能检测试样的取样与制备[J]. 江西建材 2020(10)

- [19].试样表面划痕对接触疲劳试验结果的影响[J]. 轴承 2017(04)

- [20].热模拟压缩试样两端鼓肚现象的研究改善[J]. 土木建筑与环境工程 2013(S2)

- [21].不同厚度铝合金试样的应力腐蚀开裂特性研究[J]. 稀有金属 2014(04)

- [22].锆材单轴拉伸试样韧性断裂影响因素数值模拟[J]. 石油化工设备 2013(02)

- [23].试样重组技术的可行性研究[J]. 机械强度 2012(02)

- [24].压电陶瓷多试样同步极化装置[J]. 机械科学与技术 2010(02)

- [25].灰铸铁试样型式及直径变化对抗拉强度的影响[J]. 内燃机与动力装置 2010(04)

- [26].端淬试样直径及晶粒度大小对50BA钢淬透性的影响[J]. 现代机械 2010(05)

- [27].基于机器视觉的夏比试样缺口测量系统[J]. 制造业自动化 2016(11)

- [28].粗粒土三轴试样端部约束影响研究[J]. 岩土工程学报 2017(S1)

- [29].高性能机械式试样剪切设备[J]. 冶金设备 2016(03)

- [30].氢化物发生-原子荧光光谱法测定地质试样中锡[J]. 分析试验室 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3713b27d67d5457f9ff87b5.html