# GPS软件接收机捕获关键技术研究

### 论文摘要

GPS软件接收机技术是近年来卫星导航领域出现的一项新兴技术,捕获是研究软件接收机的关键技术之一。国外已经研制出了基于L1C/A码的单频GPS软件接收机,目前正在朝着高灵敏度、多信号融合等方向开发实用的高性能卫星导航软件接收机。国内在GPS软件接收机技术方面的研究起步较晚,GPS软件接收机捕获面临着速度慢,灵敏度低等缺陷。因此,突破核心技术,对于增强我国在卫星导航领域的竞争力具有重要意义。论文主要针对GPS软件接收机基带信号处理中的微弱信号捕获方法、快速捕获和跟踪方法展开研究,研究内容与成果如下:(1)针对软件接收机捕获微弱信号,融合多数据点和差分捕获算法的优点,研究了改进型的相干非相干捕获算法,弥补了相干非相干捕获无法解决的数据位跳变、噪声叠加问题。仿真结果表明,改进后的算法能够捕获到低至20dB信噪比的信号,提高了软件接收机捕获灵敏度。(2)由于码产生在软件接收机跟踪中耗时最多,研究了码存储跟踪算法,码存储算法消除了码产生的时间。实验证明,码存储方法节省了一半的跟踪时间,提高了软件接收机跟踪速度。(3)针对软件接收机捕获速度的提高,研究了FPGA快速捕获,FPGA快速捕获是以FPGA实现捕获的方式,在个人计算机中捕获的相关处理是采用流水线作业,而FPGA中相关器并行作业,并行处理速度要高于流水线速度。该实现方法主要采用下采样方法,将5714点下采样到1024点进行FFT变换,利用FPGA内核IP进行FFT和反FFT变换。基于Qurtus软件对捕获中的每个模块进行了研究分析,得到了捕获结果码相位和载波频率,并将捕获结果运用到跟踪实验中进行验证,实验证明了捕获的结果正确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景与意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.3 论文研究内容及章节结构

- 第二章 GPS 系统概述及接收机结构分析

- 2.1 GPS 系统的组成

- 2.2 GPS 接收机结构

- 2.3 基带信号处理

- 2.3.1 扩频技术概述

- 2.3.2 信号结构和信号相关性

- 2.3.3 捕获

- 2.3.4 跟踪

- 2.4 本章小结

- 第三章 GPS 软件接收机微弱信号捕获算法研究

- 3.1 引言

- 3.2 传统微弱信号捕获算法

- 3.2.1 相干—非相干积分捕获

- 3.3 改进的弱信号捕获算法

- 3.3.1 差分相干积分原理

- 3.3.2 改进弱信号捕获算法

- 3.4 算法仿真与结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 GPS 软件接收机快速捕获与跟踪算法研究

- 4.1 引言

- 4.2 传统快速捕获方法

- 4.2.1 时域串行捕获算法

- 4.2.2 码相位串行捕获算法

- 4.2.3 码相位并行捕获算法

- 4.3 下采样并行捕获算法

- 4.4 基于码存储的信号跟踪实时性提高方法

- 4.4.1 传统码跟踪

- 4.4.2 预存码方法

- 4.4.3 算法仿真与结果分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 GPS 软件接收机快速捕获FPGA 仿真

- 5.1 引言

- 5.2 各模块实现

- 5.2.1 本地码产生模块

- 5.2.2 数控振荡器模块

- 5.2.3 载波剥离模块

- 5.2.4 积分累加模块

- 5.2.5 下采样部分

- 5.2.6 FFT/IFFT 部分

- 5.2.7 峰值检测模块

- 5.3 捕获结果验证

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文和专利

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3715e04a689213cb26a1495.html